# 化学检测样品前处理技术分析论文_王丽平

东莞市慕思寝室用品有限公司

摘要：随着社会的发展，时代的进步，科技的不断创新，我国化学检测领域得到了快速的发展，能够为工业生产建设的质量、效率和技术的提升打下坚实的基础。通过化学检测，对环境保护来讲具有十分重要的意义。在化学检测中，样品前处理是非常关键的步骤，所以选择更好处理技术是非常关键的，对整个检测质量和效率来讲都有实际性的意义。基于此，本文就化学检测样品前处理技术进行科学合理的研究与分析。

关键词：化学检测；样品前处理技术；研究与分析

在社会经济的不断发展中，我国化学检测领域取得了明显的进步，能够为工业生产提供可靠的数据分析和参考。在整个化学检测中，样品前的处理环节非常关键，对检测的质量有着直接的作用和影响。对此，在检测样品前的处理技术选择是非常重要的，这对于化学检测领域的发展而言也具有关键的作用。

一、化学检测样品前处理技术的内容与特点分析

化学检测样品前处理技术实际上就是对样品进行制备和运用恰当方法进行分解或者溶解的过程，其中主要包括了对分组提取、净化和浓缩的过程，能够让样品转变成可测定的形式，再对其进行化学定性和定量的分析。在这个过程中会考虑到样品待测组分会受到其他因素的干扰和影响，再加之技术等方面的制约，使得许多化学检测样品前处理技术在处理方面总是会存在各种形式的问题。根据实际情况来讲，在对样品进行粉刺和测定之间对样品进行化学的处理，将测定组分从检测样品中提炼出来，将其中干扰的因素排解出去。在这个过程中，需要注意的是浓缩、稀释等状态，这样才能够保证检测样品待测组分的存在形式和满足化学检测样品前处理技术的需求，确保化学检测的有序进行，提升化学测定的精准程度。因为化学检测样品在测定前的技术处理方面需要消耗大量的人力和物力，而且处理技术相对来讲也比较复杂，再加之化学检测样品前处理技术对技术方面有着较高的要求，这就对测定结构造成了一定的影响。因此，在实际化学检测样品前处理技术的实际工作中，就要强化对这个环节的重视程度。特别是样品的不同和测定项目的差异，都要根据实际情况和具体问题来做出分析，选择最为合理的化学检测样品前处理技术，只有这样才能够满足实际的检测需求，确保检测的质量。

二、样品处理的原则分析

（一）回收率比较高

回收率高是样品处理的最主要原则，不管利用什么样的方式，在样品处理的第一环节，都要保证待测成分的完整性，若是出现损失，首先要确定损失的范围，损失的定量又称之为操作的回收，利用回收率来表示。无论是什么类型的分析测试，样品多少都会有所损失，但是样品处理这一环节是最多的，只要将回收率控制在合理的范围内就可以。

（二）干扰比较小

干扰消除是在分析测试中最关键的环节，在样品处理中种也具有一定的影响。在所有的检测方法中多少都会有集中分子、原子和离子的构造成分，对于预测检验成分来讲，其他同事给出信号的就是干扰物。在对干扰物的消除处理中，要注意其他物质的新干扰情况出现。

三、萃取技术的相关分析

（一）固相萃取技术

化学检测样品前处理技术中的固相萃取技术是一种液相色谱的分离技术，针对相溶机理能够分成四种技术类型，分别是离子交换固相萃取、正相萃取、反相萃取以及吸附固相萃取。从20世纪70年代开始，化学检测样品前处理技术中就已经开始应用固相萃取技术了，固相萃取技术是一种通过固体吸附的形式来实现吸附化合物的方式，将样品待测组分与其他干扰物质进行互相的分析，之后在运用洗脱液来进行加热和洗脱的处理，这样就能够实现富集和分离检测的目的。从一定意义上来讲，固相萃取技术具有高回收率、高富集倍数、成本低、操作简便等优势。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆正是这样，许多化学检测样品前处理技术的工作开展中都将固相萃取技术作为主要的处理技术方式，在通过没技术的不断发展中，已经逐渐将液萃取法取代了，使得固相萃取技术得到了大范围的使用。在进行食品中药物残留的检测中，农药含量的检测中都是利用固相萃取技术来完成的，并且也有明显的效果。

（二）磁性微球萃取技术

在化学检测样品前处理技术中，磁性微球萃取技术在其中具有十分重要的地位，磁性微球萃取技术的主要作用就是能够制备出有活性功能基团的生物大分子和有机高分子复合材料，在此基础上磁性微球萃取技术自身还具有特殊功能性和磁响应性等特点。根据目前的形势来看，磁性微球萃取技术在分析化学、环境科学、遗传学以及生物工程方面能够发挥出明显的作用和功效。从某种意义上来讲，磁性聚合物微球中具有高分子微球的特点，能够通过共聚、表面改性等形式对对功能基团来赋予多种反应，在此基础上微球内部磁性粒子中具有超顺磁性的特点，在外加磁的作用下能够更好的实现定向运动。正是这样，化学检测样品前处理技术的应用比较多，例如在生物样品前的处理工作中合理的运用磁性微球萃取技术，因为目标物质中包含了核酸、多肽、细胞、蛋白质、酶等大分子结构。又因为其中含有一定的样品量和复杂的组成成分，对检测样品前处理和组分测定很难进行和开展。但是合理的运用磁性微球萃取技术就能够将分离和富集的过程简便处理，这样也能够提升其灵敏度和效率，使得化学检测前样品处理更加的简便快捷，能够满足实际的需要和质量方面的要求。

四、其他样品前处理技术的相关分析

（一）超临界流体萃取技术

正常情况下，超临界流体能够将流体存在于临界压力和温度的状态形式，能够将流体存在气体和液体之间。超临界流体的密度、溶化剂能力、扩散系数容易受到温度、压力等影响而出现一定的变化，在此基础上超临界流体有液体和气体两种结构形式，具有较小的年度、良好的扩散性能、较强的溶剂性等等。在化学检测样品前处理技术中超临界流体萃取技术的分离作用原理主要是利用其自身具有的溶解能力和密度之间的关系来完成萃取的，这样能够缩短萃取所利用的时间，还能够将回收效率低、环境污染等问题有效的处理和解决，能够为化学检测前样品处理提供简便的处理技术。在此基础上，还能够避免传统萃取技术对人身体造成严重的伤害，还能够同多种化学样品检测分析仪器同时运用，这样组合萃取的处理技术方式能够提升处理结果的准确性和高效性。

（二）离子液体分散液相微萃取技术

离子液体分散萃取的主要功能是利用液体作为萃取剂的一种样品获取形式，因为离子液体是由不同种类的阴离子和阳离子组合形成的一种有机盐，其具有低蒸气压、高粘度和双极性的特点，而且热稳定性能和互溶性也比较高。在化学检测样品前处理技术中，离子液体比较容易回收和利用，对于大多数有机化合物萃取样品来讲都具有较高的能力。在此基础上，离子液体在业界内被称为环境友好溶剂，在实际的运用中不仅合成速度快，而且在成本方面也比较低，在市场中购买也比较便捷。所以，液体分散液相微萃取技术在实际的应用中较为广泛。

结束语

综上所述，化学检测样品前处理技术是非常重要的，其主要的目的就是能够抵抗基体的干扰，提升检测的质量和精准程度。在未来的发展中还要对这项技术进行深层次的研究，才能够更好的促进化学检测的质量。

参考文献：

[1]刘亚轩，李晓静，白金峰，马娜，张勤.植物样品中无机元素分析的样品前处理方法和测定技术[J].岩矿测试，2013，（05）：681-693.

[2]刘智敏，许志刚，何素琼，毛翠萍，韩东方，王联广.环境雌激素双酚A的样品前处理技术与分析检测研究进展[J].云南师范大学学报（自然科学版），2012，（06）：58-66.

[3]刘诗成，李巨峰，郭绪强，李斌莲.土壤中重金属检测样品前处理技术现状分析[J].油气田环境保护，2012，（04）：61-64+89.

论文作者:王丽平

论文发表刊物:《基层建设》2017年第23期

论文发表时间:2017/11/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/07e4f9a86c583834e86c8c47.html