# 浅谈水工建筑质量问题的成因及对策论文_苏道华

苏道华

东源县水利水电勘测设计室 517500

摘要：随着经济不断发展，水利工程项目的建设变得越来越快速，水工建筑成为水利工程建设过程中的一个重要内容。在水工建筑的建设过程中会出现很多的质量问题，对此要积极加强对这些质量问题的分析，并且采取相应的措施进行解决，提高水工建筑的质量。

关键词：水工建筑；质量问题；对策

引言

水利工程是一项重要的民生工程，对于百姓的生活有十分重要的意义，在水利工程的建设过程中，应该要积极加强水工建筑的建设。水工建筑对水流的控制和调节、对水害的防治具有十分重要的意义，在水利工程不断深入推进的过程中，对于水工建筑的研究力度也逐渐加大。水工建筑建设过程中常常会出现一些质量问题，这些质量问题对水工建筑的整体使用性能以及安全性都会产生影响，比如常见的裂缝、渗透等问题，都会成为水工建筑投入使用之后的常见问题，会带来较大的安全隐患。对于水工建筑建设过程中常见的质量问题，应该要及时进行处理，从源头上防止问题的出现，积极有效地提高水利工程的质量。

一、水工建筑的质量问题及成因

水工建筑质量控制是确保水工建筑使用安全的重要途径，在水工建筑投入使用的过程中要做到定期质量控制，对于水工建筑存在的一些安全隐患进行积极有效地解决。在水工建筑使用过程中，最常见的问题是裂缝、渗透、塌陷等。水工建筑的主体为混凝土，混凝土结构出现塌陷主要是由于承载过重造成的，对于混凝土裂缝，其原因有两个方面，第一，与混凝土材料有关，比如混凝土在配合的过程中比例不当，胶结料偏多、用水量偏小，而且砂率偏大、或者是外加剂中有一些不合理的增加粘稠度的成分等，从而使得混凝土过于粘稠，混凝土表面的结构会出现蜂窝麻面的现象，在长期使用过程中有可能会导致裂缝问题出现。第二，与混凝土施工过程有关。比如在水工建筑混凝土施工过程中，混凝土的教浇筑、振捣等有问题，会导致混凝土的强度不够，因此在长期的使用过程中很容易出现裂缝问题。另外，水工建筑的混凝土施工过程中，混凝土浇筑之后不进行及时的覆盖和保护，在外界的温度过高或者风力过大的情况下，会使得水分的蒸发比较快，就容易出现混凝土剧烈收缩，造成混凝土裂缝。为了将这些质量安全问题控制在施工阶段，使得水工建筑在投入使用之后可以确保人们的人身安全，应该要加强对水工建筑施工过程中的技术管理和质量控制，对于施工过程中常见的一些问题进行处理，防止这种安全隐患扩大。另外，导致水工建筑的质量问题的另一个重要的原因就是施工材料的质量得不到保证。对施工材料的选择与施工管理如果不够，会对水工建筑的施工质量带来很大的影响。在水工建筑施工过程中，当前由于水工建筑施工过程中的经费问题，这些原材料的往往达不到相应的标准，用于水工建筑，会带来很大的安全隐患。

二、应对水工建筑质量问题的对策

（一）加强对施工材料的选择

在水工建筑的施工过程中，最常用的材料是混凝土，施工材料的选择是否得当，是影响水工建筑质量的一个重要原因。在水工建筑施工过程中，应该要加强材料的合理选择，从而提高水利工程的质量，防止混凝土开裂、塌陷、渗透等问题的形成。一般说来，当前水工建筑施工过程中常用的混凝土有两种，即清水混凝土和传统混凝土，这两种施工材料的成本基本相同，但清水混凝土的优势更多，不需要进行过多的后期维护，因此当前的水利工程施工中进行混凝土选择时一般都选用清水混凝土。另外，在施工之前，还应该要做好相应的技术准备，对质量验收的标准进行确定，对水利工程混凝土项目的要求进行掌握，从而可以提高水利工程混凝土施工质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）做好施工之前的准备工作

在施工之前能否做好相应的准备，对水工建筑施工质量具有十分重要的影响，各种材料的选择、人员的配备、机械的准确都是在施工之前应该要做好的准备工作。水工建筑施工之前的准备工作应该要从几个方面着手，第一，对水工建筑工程项目的特点进行了解和分析，由于水工建筑工程周围的地形条件都比较特殊，因此在施工过程中应该要积极加强对周围地形的勘测，对水工建筑工程的施工的要求、进度等进行掌握，并且能够结合周围的实际情况编制比较完善的设计方案，做好技术交底以及技术复核的工作，对水工建筑工程施工过程中需要的各种技术、物资、人力等资源进行准备，保证施工过程中的各种材料能够得到满足，为后续的施工奠定坚实的基础。第二，在进行施工之前，要对具体的设计单位的资质进行审核，选择技术力量强大，经验丰富的设计单位，并对设计的各种图纸和结构等进行审查，以保证合乎具体的工作要求，水工建筑工程的设计单位和施工单位做好相应的技术交底工作，使得水工建筑工程的各种设计理念以及设计思路能够准确无误地传递给施工单位，确保水工建筑工程施工质量。第三，要做好施工图设计，在施工过程中，施工图是一个基本的依据，只有做好施工图设计，才能使得后面的施工工作变得更加有序，并且要在施工之前尽量对各种意外情况进行考虑，一旦施工过程中遇到意外状况，要及时采取应急措施进行处理。

（三）提高水工建筑施工人员的综合能力水平

对于水工建筑建设而言，加强相关人员的技术水平的提升，是促进水工建筑工程质量得以提升的重要措施。无论是设计人员、施工人员还是管理人员，都应该要不断提升自身的综合能力素养，施工单位要定期对管理人员和技术人员进行培训，从具体的管理技术、施工技术、职业道德等方面着手，提高施工人员的综合能力水平。比如定期举办相应的培训会，对施工人员的施工技术进行培训，对水工建筑工程施工过程中常见的问题进行分析，使得施工人员能够对施工过程中出现的一些问题进行发现和处理，从而提高施工过程中的技术水平，防止一些问题的出现。另外，还应该要对施工人员的责任意识和质量意识进行培养，使得他们能够在工作中对施工工作抱有高度的责任心，防止由于疏忽造成的各种质量问题的出现。

（四）加强水工建筑常见质量问题的解决

对于裂缝问题，如果是塑性收缩裂缝，则应该要加强混凝土浇筑之后的养护工作，防止出现长时间的风吹日晒对混凝土产生影响。如果是沉降收缩裂缝，则应该要适当地增加混凝土保护层的厚度。如果是冻胀裂缝问题，则应该要从混凝土养护阶段着手，确保混凝土的强度可以符合相关的设计标准。如果是凝缩裂缝问题，则应该要保证混凝土表面的刮抹程度，严禁在混凝土的表面撒干水泥刮抹。对于水工建筑的防渗问题，则可以加强灌浆技术的应用，一般灌浆技术就可以应对水工建筑的渗透问题，如对坝基和坝体的灌浆、对坝下游面追踪固结灌浆等。对于水工建筑中不同的部位，其防渗技术要求不一样，在进行灌浆之前，要做好相应的准备工作，要将水库的水位降低，使得水位可以在需要灌注的部位下方，在进行灌注之前，还应该要采取风水联合的方法对孔底以及孔壁、缝隙等位置进行全面的清洗，保证灌浆过程中灌浆孔的清洁。

结语

综上所述，水工建筑的施工是水利工程建设过程中的一个重要部分，由于面对的环境比较复杂，因此水工建筑的施工难度也比较大。在水工建筑的施工过程中，一些质量问题必须要从源头上进行防治，必须要加强各种技术手段的应用，确保水工建筑的材料、技术等都满足相应的要求，从而提高水工建筑的质量。

参考文献：

[1]安勇.浅析水工建筑质量问题的成因及防治措施[J].技术与市场，2014（09）

[2]陈远远.浅析水工建筑质量问题产生的成因及防治措施[J].门窗，2013（12）

[3]黄煜辉.浅谈水工建筑常见质量问题及解决措施[J].城市建设理论研究：电子版，2012（20）

[4]杨菊.浅谈水工建筑存在的问题与对策[J].大科技，2012（23）

[5]徐景建.小议水工建筑质量问题及解决对策[J].城市建设理论研究：电子版，2012（25）

论文作者:苏道华

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/080304bca38c84408e47a52f.html