# 浅析汽车发动机常见故障与维修对策论文_梁福海

梁福海

海南矿业股份有限公司选矿厂 海南昌江 572700

摘要：现在，汽车在人们的日常生活中的应用越来越广泛，汽车已经成为人们日常生活的重要组成部分之一。汽车的相关技术与发动机性能有千丝万缕的关联，发动机的性能直接关系到汽车的安全性。随着汽车制造技术的不断发展，针对汽车发动机故障原因的诊断也要于是俱进，不断发展。

关键词：汽车发动机；故障；维修；对策

引言

汽车制造的工艺是十分复杂且精密的，其中又以汽车发动机的制造工艺最为精密。汽车发动机的内部结构是彼此紧密相连的，一旦汽车发动机的某个部位发生故障，就会导致整个汽车发动机的故障，最终整个汽车也就无法启动。因此，必须采取有效的维修措施以保障发动机的正常运行，从而提升汽车运行的安全性。

1.汽车发动机常见故障的主要原因

1.1汽车发动机起停故障

大型运输车辆具有负担大、重量大等特征，在启动和关闭发动机时，有着严格的技术要求。当发动机很难冷启动时，会出现较大的震动，且需要在较长的时间内这些零件才会稳定下来。而震动消失的前提是车辆处于稳定运行状态。在停车时，如果不能马上降低油压，发动机齿轮减速困难，并不能及时换挡，此时易出现危机情况。如果紧急刹车，对于正在运行的大型运输车辆而言，是非常危险的。

1.2发动机出现异常噪音

在正常情况下，发动机稳定性强，且噪音小。如果发动机出现很大的噪音，踩踏离合器出现异常声响，比如，在经过路障时，底座和发动机出现碰撞，无法及时换挡；发动机在运行过程中，震动频率不断提高。出现这些故障的原因是发动机支架遭到破坏、发动机油塞或者燃烧不充分等。

1.3发动机出现异常烟雾或者过热

发动机的冷却系统出现问题，损坏冷却系统，造成发动机漏水或者过热，且风扇离合器处于不良运行状态，汽车的冷却液温度异常。出现异常烟雾的原因是火花塞废物过多或者燃料燃烧不充分，且出现堵塞情况，增加了气缸和活塞之间的间隙，从而泄露燃料。

1.4发动机怠速不良

当发动机在中等以上转速运行时工作正常，当转速降到怠速或接近怠速时，出现怠速不稳甚至熄火，称为怠速不良故障。常见的故障原因有以下几点：进气系统的问题：进气系统存在漏气的地方；燃油喷射系统的问题：供油压力不足或喷油器故障引起喷射雾化质量差；点火控制系统的问题：冷起动喷油器和温度一时间控制开关工作不正常；发动机自身机械故障的问题；ECU故障。

1.5发动机震爆和放炮故障

当汽车的尾部排放管排放大量的气体时，容易出现这种故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般情况下，如果汽车出现震爆或者放炮的故障，说明发动机内部出现运行故障，如果汽油燃烧不充分，则会大大增加汽油消耗量，从而减少汽车使用寿命。

2.汽车发动机常见故障与维修对策

2.1启动和供油困难维修对策

当汽车使用一段时间，经常出现发动机启动困难故障。当出现这类问题时，维修人员可以先检查发动机的蓄电池，一般情况下，在进行汽车点火时，发动机能够提供很大的动力，如果发动机的蓄电池出现问题，则提供的动力有限，且需要很长时间才能启动汽车，此时可以用新电池替代旧电池。检查后，如果蓄电池没有任何问题，此时需要检查发动机的输油管。比如，管道破裂或者管道接触不良等，这些故障都会影响发动机的启动。如果是输油管的问题，则需要仔细检查输油管的各环节。一旦出现发动机供油不足的情况，汽车在运行时，动力不足，即使加大油门，汽车的动力提速较慢。所以，在维修汽车时，需要合理调节汽车发动机的加浓装置，从而提高发动机的喷油量和动力。

2.2噪音故障维修对策

当发动机出现噪音时，可以根据噪音效果进行判断，如果发动机是发出无规律抖动并偶尔出现高低音，这表明汽车的点火系统存在问题，此时需要检查发动机风扇叶转动情况，按照规定的顺序短接火花塞，找出故障产生的成因，及时制定有效的维修措施。

2.3发动机“缺缸”故障维修对策

如果汽车发动机出现“缺缸”故障，首先要检查高压点火线，查看其有无脱落，如果没有，在发动机中速运转的状态下，使用旋具尖端接触汽缸盖，同时观察发动机是否存在异常的抖动，另外可以使用电流表测量充电电流，若发动机抖动较大或者充电电流过小，则说明被测量的汽缸处于正常状态，反之则说明其存在故障；其次必须要对火花塞的性能进行检查，将存在故障的汽缸的分火线头对准火花塞进行试火实验，如果火花能够保持连续同时发动机不存在抖动，则说明火花塞的故障是因为积碳过多或者电极间隙过小而引起的，如果火花能够保持连续但是发动机存在明显抖动，则可能是因为该汽缸的火花塞漏电造成的，此时更换火花塞就能解决问题。

2.4发动机怠速维修对策

当发动机怠速过高时，应当检查各真空管路是否漏气，如果存在真空泄漏，ECU 会增加喷油量从而引发故障；检查节气门在怠速状态下是否关闭不严，查看其积碳情况；检查怠速电机的运行情况；检查冷却液温度传感器以及进气温度传感器，确保其信号正常；检查空气流量计的信号和相关线路；检查发动机怠速控制阀是否处于正常工作状态；检查燃油压力值是否偏高；对汽车的空调系统进行检查等。

当发动机怠速偏低时，应当对空气滤清器滤芯进行检查，如果空气滤清器滤芯存在堵塞则要及时进行清理；对废气再循环系统进行排查；对怠速阀进行检查，若怠速阀中的旁通道以及节气门由于积碳增加而出现堵塞的情况，也会导致发动机的怠速降低；检查发动机的燃油压力，确保喷油器处于正常工作状态，如果燃油压力太低，喷油器阻塞或线路连接存在断路，会造成燃油供应不足而引起发动机怠速降低；对火花塞进行检查，确保火花塞上不存在污染物、裂纹，如果火花塞出现损坏或破裂必须及时更换。

2.5发动机爆震故障维修对策

若汽车发动机存在爆震故障，则说明汽车发动机内的燃油并未正常燃烧，一般情况之下，发动机内的燃油无法正常燃烧是由于燃油品质不达标引起的或者燃烧室存在故障等因素导致。若是因为发动机负荷原因而引起，则起动发动机同时提高其运行负荷，之后再从高挡位切换为低挡位，降低发动机运行负荷，如果这时爆震现象有所减弱，则说明发动机爆震故障是因为负荷问题导致的。若是燃油自身品质的问题，则可以选择将油箱内的燃油清空，换为品质更好的燃油，如果此时爆震现象减弱或者消失，则说明爆震故障是这一原因所导致的，和发动机自身的状况无太大关系。如果因为燃烧室故障而造成发动机爆震现象，可以增大发动机的点火提前角，如果调整之后爆震现象减弱或者消失，则可以采取相应的维修措施来进行处理。

2.6排气管放炮故障维修对策

汽车出现排气管放炮故障一般是因为混合气过浓、燃烧时间存在误差或者某汽缸未工作，此时需要调取故障码来查找原因，检查点火时间是否过晚，检查冷起动喷油器是否处在喷油状态或者是否存在漏油的问题，检查低温起动喷油器的定时开关是否处于正常工作状态，检查喷油器是否存在喷油过量或滴漏的问题，检查燃油压力是否存在偏高情况，真空传感器软管是否出现脱落或者断裂的问题，检查曲轴位置传感器和空气流量计输出信号是否存在异常情况以及EFI 电路和相关传感器是否处于正常工作状态。

3.结语

通过上面的研究，我们可以发现，汽车发动机可能出现各种各样的故障，引起这些故障的原因也各不相同，为了准确诊断汽车发动机的故障，我们可以运用上述的各种诊断法对汽车发动机的故障进行诊断，并依据诊断来解决这些故障。

参考文献：

[1]万庆宏.试析汽车发动机故障的原因与对策[J].科技与企业，2014（13）.

[2]李向明，卢红阳.浅谈点火系导致发动机的故障与常用维修对策[J].民营科技，2012（7）.

[3]濒海驻训期间车辆易出现的故障及对策[J].汽车运用，2011（9）.

论文作者:梁福海

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/087dde491929517e2f40196e.html