# 路桥施工中钢纤维混凝土施工技术应用陈浩论文_陈浩

摘要：在路桥施工时，对于钢纤维的应用，不仅可以提升材料的抗压性、延长材料的抗冲击能力，而且还可以改善材料的变形能力并使其具备更强的抗拉能力。因此，本文针对路桥施工中钢纤维混凝土施工技术应用给出了详细的分析。

关键词：路桥施工；钢纤维混凝土；施工技术

在公路工程整个建设阶段，路桥施工起到的作用十分关键。为了对其施工质量得以保证，需要遵照主体工程的相应要求，将新技术应用在路桥施工当中，以便使其工艺水平以及整体质量得到良好的把控，满足对钢纤维混凝土技术的应用要求。

1 应用钢纤维混凝土施工技术的重要意义

在路桥工程当中，使用的水泥基料是非常关键的承载力。应用钢纤维混凝土施工技术可以预防桥梁出现较大裂缝的质量通病。如果路桥因为外界力受到了影响，产生的裂缝，那么钢纤维便会受到非常大的压力作用。如果钢纤维承受的压力作用超过了自身能够承受压力的最大值，那么便会出现路桥变形的情况，甚至出现路桥损坏。钢纤维混凝土与普通混凝土最大的不同是，普通的混凝土如果发生水泥基料裂缝，裂缝会越来越大，最后对整体路桥造成影响。但是应用钢纤维混凝土，可以借助内部的钢筋，对路桥被破坏的速度进行延缓。

2 钢纤维混凝土的优势分析

2.1 材料的抗压性有所提升

根据工程数据显示，对于钢纤维混凝土材料的应用，可以使材料具备更强的抗压强度，使其整体提高10%左右。尽管起到的提升效果并不是非常显著，但是增强了抗弯性能以及抗拉性能。在捣制混凝土时，将一定数量的钢纤维掺入其中，可提升材料的抗拉能力50%左右，并使其抗弯能力加强50%~%150%。将一定范围长度以及直径的细钢丝融入到桥面混凝土当中，还会起到非常显著的效果，一般使用的截面为圆形的长直钢纤维，长度大概为10mm~60mm，直径大概为0.2mm~0.6mm，长径比具体为30~100，可以使桥面受力开裂的情况得到有效缓解，进而延长桥面混凝土的使用寿命。

2.2 延长材料的抗冲击能力

根据数据显示，钢纤维混凝土材料的应用，与一般的混凝土材料相比，产生的抗冲击能力更强，大概增加了50~100倍。

2.3 材料变形能力的改善

钢纤维混凝土的使用与一般的混凝土进行比较，混凝土的伸缩率大概减少了10%~30%，同时将材料具备的伸缩性能进行提升，使其具备更强的抗拉能力。

3 钢纤维混凝土的配置分析

钢纤维混凝土在配置过程中，要严格把控好比例，相应的组成部分主要包括：水泥钢纤维等相关材料。为了使钢筋混凝土能够将自身的特殊性更好的发挥出来，要仔细挑选好应用的材料，应用优质的材料，合理的比例对其进行调配。此外，针对钢纤维的检查工作要严格认真仔细，确保没有其它的物质参杂。其中，在施工时，还要防止出现钢纤维结团的问题，尽量运用先进的技术对其进行解决，并通过多种方式进行预防[4]。

4 钢纤维混凝土应用在道路施工中的措施

4.1 遵循严谨的摊铺工艺流程

该施工环节提出的要求便是在面板当中，要均匀并且分散的对钢纤维实施摊铺，之后在搅拌机当中放进钢纤维。这一过程要借助具体的设备，使钢纤维能得到全面的分散，在具体施工时还要预防产生钢纤维结团的问题，尽量借助技术对其开展施工作业，并利用相应的方法预防钢纤维结团的情况发生。此外，合理规划好投料的具体时间以及顺序，确保掺合物的塌落度和具体面板摊铺的时间，保障两项施工同时进行。为了对平均分布钢纤维的施工效果给予保障，可以用连续浇铸与摊铺法相互结合的方式。最后当施工工作完成之后，专业的工作人员要利用平整机，根据具体的路面情况实施压实作业，这样才能在某种程度上将密实度以及压实度的影响进行降低。

4.2 严格把控振捣作业的施工顺序及频率

为了进一步增强材料边缘具备的密度，需要借助纵向调整基数的方式，对钢纤维实施排列作业。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其中借助机械设备，需要先针对钢纤维混凝土实施相应的振捣作业，这样可以使材料的密度以及性能得到很大的提升，使路面具有一定的抗压性。此外，其他方面的性能也会有所提升，振捣作业完成之后还要对振捣作业的施工顺序以及频率进行严格把控，以便防止出现振捣不均匀或者过分振动的情况。同时，还可以对沟槽等问题予以预防。

4.3 精准开展道路整形作业

由于钢纤维混凝土当中使用的钢筋纤维分布，没有规则可循，加之混凝土当中有较大的含泥量，因此在通过相关设备开展道路整形工作时，要对钢纤维外漏的情况进行预防。此外，针对压纹机的压纹技术也要有所改善，使其能够在一定范围内对钢纤维出现外露的情况进行防治。

4.4 严格把控钢纤维混凝土的施工

为了预防钢纤维混凝土凝固的速度比较快，可采取加水或者快速施工的形式对其进行施工，就是其一；其二，开展浇注和铺摊作业时，一定要经过详细合理的计算，这样才能在钢纤维混凝土当中，将其他用剂合理添加；其三，严格把控好钢纤维混凝土摊铺和运输的时间，保证在某一个能够接受的范围内，使施工过程对钢纤维混凝土性能产生的影响有所降低；其四，对于温度等相关因素的考虑要充分，如果温度等数值大于了合理的范围，要用特别方式对其进行处理。

5 桥梁施工中钢纤维混凝土技术的有效应用措施

5.1 应用于桥面铺装

桥面铺装对工程来说，是非常常用的一项技术。桥面铺装的整个过程，对于钢纤维混凝土技术的使用，可以使桥面有更强的耐久性，抗压性也会有所提升，并且能够将桥面硬度以及弯曲度给予优化，使桥梁具备更强的抗裂性。对于桥梁的舒适度给予了很高的保障，使其使用寿命得以延长，同时也使得整个工程施工安全性更高。以往使用的工艺手段，在铺装施工当中会将其厚度增加，但借助细纤维混凝土技术，由于本身有着一定特殊性的性能，所以在铺装时，可以将厚度减薄，从而使工程整体的重量有所下降，为桥梁结构的稳定性奠定了非常坚实的基础。

5.2 应用于桥梁部分结构加固

由于道路桥梁在长时间的负荷情况下，会出现表面剥落以及裂纹等相关情况，并且这一情况是不可避免的，所以对于桥梁的加固工作非常关键。在具体施工时，一般会借助剪切钢纤维、切削钢纤维以及转子Ⅱ型喷射机在钢纤维混凝土当中实施喷涂作业。该种方法可以使桥梁的抗震性以及耐久性有显著提升，使桥梁结构与具体需求更加相符。为了对道路和桥梁的坚固度给予提升，使桥梁表面出现下落的问题得以改善，在施工时还可以利用钢纤维钢筋混凝土加强表面区域，结合具体情况对相应的添加剂进行添加，例如：添加TS速凝剂或者添加硫铝酸盐等，这样可以使桥梁出现裂缝的情况有所避免，使其有更强的抗裂性。同时，将混凝土的表面实施喷砂操作，还可以使新旧混凝土的性能更加完整。

5.3 应用于桥梁顶部承受荷载部位

如果桥梁结构发生了跨度以及变形等情况，在对其维修当中，需要将大量的钢纤维混凝土材料应用在主流结构，有利于使桥梁结构受力能力得到最大程度的提升，并且还可以避免桥梁结构出现变形等问题，使结构发生转变，向轻型化以及大跨度发展。桥梁的结构性以及外观都会得到相应的优化。此外，在应用材料时，还要对桥梁顶部材料的应用量严格把控，减少底部墩台量，不但可以对安全性给予保障，还控制了成本造价，使得经济成本有所降低，帮助企业获取更多的经济利润。

6 结束语

总之，当前对于钢纤维混凝土的技术已经非常普遍，在路桥工程当中起到的作用和现实意义非常关键，这一技术可以使路桥工程的使用寿命得以延长，使其各项性能得到优化，使得路桥工程将自身的作用最大程度的进行了发挥，预防和避免了很多传统建设当中的问题，所以在对该项技术进行应用时，还要不断在施工当中进行总结、分析数据，以便对其加深探究，使其在工程应用时，能够发挥更大的价值作用，促进路桥施工的高效开展。

参考文献：

1、邰立存 路桥施工中钢纤维混凝土施工技术的应用[J] 《江西建材》 2019(12)

2、马强 道路桥梁施工中钢纤维混凝土技术的应用分析[J] 《城市建筑》2019(36)

3、王义兵 基于道路桥梁施工中钢纤维混凝土技术应用研究[J]《建材与装饰》2019(33)

论文作者:陈浩

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第6期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/089761c20415a68a6ffded72.html