# 浅谈10千伏线路设备运行维护技术论文_张宇航,张建涛,张廷亚

（1、国网洛宁县供电公司 国网洛宁县供电公司 471700）

摘要：随着城市的发展和经济建设的需要，人们对电的需求量不断攀升，为了确保供电稳定可靠，就需要不断加强技术能力创新，满足人们日益增长的电力需求。而在电力运行过程中，10千伏线路设备运行的好坏，直接影响着电网供电效果，只有充分做好10千伏线路的维护与保养，才能确保稳定安全的供电。

关键词：10千伏线路设备；运行维护；技术要点

前言：

由于10千伏线路具有支出设备多，且线路长的特点，已经逐渐成为当前我国电网中使用范围最广的电力线路，对电力线路的安全运行起着决定性作用。10千伏配电线路在进行维护的过程中，其维护条件往往比较恶劣，且所需要的维护成本也非常高。

1 10千伏线路的特点

10 千伏线路是目前我国电力网中使用最为广泛的电力线路。10千伏线路具有线路长，支持设备多的优点，随着时间的推移，配电线路的增多，10千伏线路之间相互联络的线路、网络增多，而且10千伏线路维护条件恶劣，维护成本较高。因而，寻找合理高效的运行维护方法迫在眉睫。

2 影响10千伏线路设备运行的因素

2.1自然环境因素

10千伏线路设备在运行的过程中必然会受到自然环境的影响。自然环境是发杂多变的，大雾天气、雷雨天气等极端天气以及冰雹、飓风等自然灾害都会对10千伏线路设备的正常运行产生干扰，直接影响了10千伏线路设备运行的质量和稳定性。往往自然环境对10千伏线路设备所带来的损失也非常大。

2.2线路连接因素

10千伏线路之间的导线连接器接触不良现象会直接导致10千伏线路设备出现故障。同时，避雷器接地装置的故障会直接导致10千伏线路连接器的导电性不断降低，一旦出现雷击等自然现象就会直接导致10千伏线路设备跳闸或线路破损。

3.10千伏线路设备的运行维护的技术要点和方法

3.1 10千伏线路设备的运行维护的技术要点

3.1.1对塔杆的运行维护

10千伏线路设备在进行维护时，首先需要对塔杆的具体位置和外观进行仔细的检查，是否出现了塔杆位移、裂缝和倾斜等问题，防止塔杆10千伏线路供电出现不稳定的现象；其次需要对塔杆周围的外部环境进行适当的清理，避免周围的藤蔓等塔杆的稳定性造成影响，同时也要将塔杆和10千伏线路上的杂物进行清除。最后将塔杆的损坏部位进行有效地恢复。

3.1.2对金具和绝缘子的运行维护

在进行维护的过程中，首先要对 10千伏线路设备的金具外观进行检查，检查线路的金具和铁横担的锈蚀以及变形情况，并对金具表面漆皮和有麻点的问题进行检查，面积超过一半要进行采取相应的措施进行处理；其次对金具的螺栓进行检查，出现松动现象要进行及时的处理和维护，并采取相应的防护操作对铁件进行保护；最后对绝缘子的损伤、闪络以及裂痕现象进行深入的检查。

3.1.3对线路的运行维护

对10千伏线路进行维护主要是查看线路是否存在着腐蚀、损伤以及烧毁等问题，避免线路的故障范围不断扩大[2]。首先对线路的牵拉张力进行检查，避免线路出现太紧和太松的问题；其次对线路所连接的接触点进行检查，检验是否出现少线夹以及跳线等现象；最后对线路运行道路中的污染物和垃圾等进行及时的处理，为10千伏线路运行提供一个安全的外部环境。

3.1.4对设备的开关进行运行维护

对设备的开关进行维护是对设备开关的外观、接地性能以及灵活性等进行检验。检查设备开关的外观是为了避免设备出现漏油以及腐蚀等现象；检查设备的接地性能可以更好的建立起设备开关的关键参数，比如：气压和油位等；检查设备开关的灵活性是为了防止开关误开、误动的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 10千伏线路设备的运行维护的方法

3.2.1对现有的线路设备进行定期的巡视与维护

通过定期巡视的方式能够清楚的了解10千伏线路设备的周围环境，所采取的的巡视方法是线路设备主人进行巡视，掌握10千伏线路设备的基本运行情况[3]。在掌握清楚以后，还需要对电力保护进行宣传与教育，调动更多的人进行线路设备保护。

3.2.2在极端天气对线路设备进行特殊巡视

在天气出现异常的情况下，需要对10千伏线路设备的运行状况进行巡视，比如大风天气、暴雨天气和雷电天气等。对线路设备巡视的重点应当是10千伏线路设备中经常出错的部位、危险部位以及设备特殊的部位，进行有重点的巡查，一旦线路设备出现故障进行及时的控制，保证线路设备的正常运行。

3.2.3对10千伏线路设备运行进行监察

对10千伏线路设备运行进行监察需要专业的技术人员以及电力领导部门参与到巡视当中，在监察过程中，技术人员要对10千伏线路设备监察过程中存在的问题进行及时的纠正和维修，保证电力设备能够安全的运行。同时，对10千伏线路设备的运行情况和设备需求进行深入的了解，对10千伏线路设备运行过程中的重要线路以及事故多发的线路进行多次的监察。

3.2.4在夜间对10千伏线路设备运行进行巡视

在进行夜间巡视时，需要选10千伏线路设备的高峰负荷期进行巡视，对这一时期内的导线连接以及设备连接点的发热问题进行检查。同时还需要对绝缘子表面进行监察，一旦出现闪络现象要采取相应的措施进行维]。对10千伏线路设备的夜间巡视至少需要每年进行一次，对10千伏线路设备的重负荷地区和污秽地区要进行重点的巡视和检查。

4.10千伏线路设备运行维护中应注意的事项

4.1对鸟害进行有效的防止

每年都会有大量的鸟类将巢搭建在10千伏线路上，经常会导致线路出现跳闸的现象，情况严重时会导致线路的变压器烧毁。针对鸟害现象，可以在10千伏线路上安装驱鸟器，并加强对线路的巡视。

4.2对雷电破坏进行防止

当雷电击中10千伏线路设备时，会导致线路中的电荷不断向两侧流动，直接侵入气电设备，形成高额电压直接将设备烧坏，因此，要对雷电破坏采取有效地防治措施。电力部门可以通过在变压器、电缆线路、雷电易击区以及钢管塔处安装避雷器进行有效的避雷。

4.3对人力破坏进行防止

由于大型机械的施工作业导致10千伏线路设备出现故障的事故非常多，为了有效地防止这类事故，需要在10千伏线路设备位置贴上警示标志，也要派遣管理人员进行定期的检查。同时，还要对不法分子的偷盗线路设备行为进行严惩。

结语：

10千伏线路设备已经广泛的被应用到当前的电力系统运行当中，当前影响10千伏线路设备运行的主要因素有自然环境、线路连接以及外部因素等。在进行10千伏线路设备运行维修的过程中，要重点加强对塔杆、金具、线路、设备开关以及配变台区的运行维护，通过定期巡视、特殊巡视以及夜间巡视的方式对10千伏线路设备进行有效的维护，同时对鸟害、雷电破坏以及人力破坏也要进行有效地防止。

参考文献：

[1] 解培松，单子慧.浅谈10千伏线路设备运行维护[J].黑龙江科学，2013，12：83.

[2] 赵磊.10千伏线路设备运行维护技术要点分析[J].电子技术与软件工程，2014，05：146.

[3] 孟宪艋.浅析城乡结合地区10千伏架空配电线路运行[J].中小企业管理与科技（中旬刊），2014，11：183-184.

[4] 杨扬.杭州市电力局10千伏配电网智能巡检系统设计与实现[D].华北电力大学，2012.

论文作者:张宇航,张建涛,张廷亚

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/11/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/08c6eb95c120db589663c1c3.html