# 探究建筑工程检测新技术的应用与发展论文_贾波林

江苏方测建筑工程技术有限公司 江苏南京 210004

摘要：现如今，在建筑工程建设中，一个重要环节是对建设工程质量的检查，可以有效地保证建设工程的质量，因此，作为建设工程的质量控制单位，必须对建设工程的各个方面进行有效的控制，掌握相关检测技术和关键检测点，严格监控建设工程施工，确保建设工程质量，为居民的未来着想，使用提供相应的保障。

关键词：建筑工程；检测新技术；应用发展

1引言

经济的发展有很大一部分促进了建筑行业的蓬勃发展，人们对建筑行业的关注点越来越多地放在了建筑的质量和建筑效率上，新技术也越来越广泛地被应用于建筑工程行业。在建筑工程建设过程中，测绘新技术的应用大大提高测量数据的准确度，降低了测量地困难，合理应用测绘技术已经成为提高建筑工程质量，保证工程进度的重要方法。

2建筑工程质量检测行业的特征

2.1很强的政策导向性

政策导向在测试市场的形成和发展起着直接作用。政府调整政策的手段，包括认证检测机构和行业资质的管理。政府的质量管理政策决定测试市场的大小。因此，测试市场将不会完全开放，测试行业高度政策性很强。

2.2鲜明的地域性

检验行业有很强的政府色彩。行业特征决定其是通常局限于一个特定的行业或组织。因此，地方各级行政管理部门应根据当地实际需要与当地特点制订管理风格。特别是工业部门的资格审查和登记制度。决定直接在测试服务的范围主要是当地机构和外国机构将严格限制本地市场。

2.3检测行业体制单一

由于政府色彩浓厚，检测行业的体系往往被锁定在国有机构或企业。民营资本和外资一直在关注这一领域，但由于政策的限制，一直无法进入。因此，目前的检测行业体系比较单一。

3工程质量检测管理中具有的问题分析

3.1监理单位对工程质量的检查和监督不够重视

有的监理企业质量安全意识差，责任人意识薄弱。他们不能对工程的可靠性和质量进行长时间的监督，监管机构也没有真正纠正施工现场存在的问题。

3.2工程质量检查监督不够严格

就工程质量检验的管理而言，管理人员的数量与工程数量相比还远远不够。另外，管理的重点主要是工程建设的质量安全管理，工程质量检验机构、人员和检验过程的管理则会变得薄弱。

3.3检测机构管理水平较低

部分工程质量检验机构尚未建立健全内部管理体系，造成检验机构长时间没有科学的技术管理，对机构的工作效率造成了非常大的影响。检测机构在进行建设工程质量检测时时，如果管理水平相对比较低下，会对检测机构的正常工作造成非常大的影响，也会对检测结果的准确性造成更加严重的影响。

4探究建筑工程检测新技术的应用

4.1红外热像技术

红外热像技术是一种较为常用的检测方法，这一技术是通过红外辐射的方式检测和测量建筑物工程。红外热像技术的检测原理为：物质在绝对零度以上会产生分子运动，分子在运动过程中会有红外线产生，当物质内部存在异常时，其异常特征会改变热传导方式，从而改变物质表面的温度分布状况。因此，利用红外检测设备可以对物体的异常部位进行准确定位。现阶段，红外热像技术在建筑工程检测中的应用主要是：检测房屋的气密性和保温性能、检测建筑物墙体的渗漏、空鼓和剥落情况、检测火灾混凝土损伤状况以及检测碳纤维加固质量等[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.2超声波无损检测技术

超声波无损检测技术的工作原理为：超声波属于波的一种，在传播过程中符合波的传播规律。在检测路面状况时，先向材料介质发送超声波，通过超声波接收装置对相关系数指标的分析，从而对路面耗损情况进行判定。在检测路面时，通过将传感器设置在被测区域的不同部位，超声波波速就可以通过超声波传播的速度、时间以及位移变化数值进行计算。在检测路面的抗压强度、弹性以及折压能力时，也可以根据波速和介质的参数关系进行确定，从而发现路面缺陷状况。

4.3频谱分析检测技术

频谱分析检测技术的工作原理为：通过表面波在不同建筑工程介质中传播频率的不同进行检测。首先，在路面设置一个垂直力，形成一个振源，振动以振源为中心沿地表深度向地表周围扩散。然后对力锤重量进行调整，从而得到不同频率成分的瑞雷面波信号。将传感器设置在不同部位上，从而对表面波的传播频率进行检测。最后通过频域互谱分析和相干分析技术，对不同深度分层介质的相关参数进行确定[1]。

4.4路用雷达检测技术

路用雷达检测技术的工作原理为：将电磁波向地下发射，一旦电磁波与不同介质的结果层相遇，其中一部分脉冲波就会被反射回地面，因此，在确定目标介质的结构、空间位置的参数时，就可以根据接收到的脉冲波的时间、速度、波形和振幅进行判断。在探测地下结构体时，探地雷达是一种利用高频电磁波的新型探测技术，在岩溶地质勘探、地下管线探测、公路质量检测以及水库大坝状况检测有着较为广泛的应用。

通过分析上述建筑工程检测技术的发展趋势、特点和主要优缺点可以得出：在今后的建筑工程检测领域，无损检测技术具有较大的发展潜力和市场背景，其应用也将会越来越广泛。无损检测技术是一门综合性的技术，涉及多个学科和多个领域。无损检测技术能够在不对建筑结构造成破坏、不对建筑性能造成影响的基础上，检测工程原有的物理量，比较符合现代建筑的需求。在研究无损检测技术时，技术人员应结合基础理论和具体实践，加强理论研究与工程应用的沟通与联系，对现有的探测方法进行不断分析、完善，创造出更多、更好的检测方法。

5建筑工程检测新技术发展措施研究

5.1构建工程检测管理制度并不断进行完善

①项目负责人对项目负责。这里要求技术管理工作的责任由项目负责人负责，项目负责人的工作过程中需要对所有技术方案认真地进行审核，将安全工作落到实处，所有检测人员都要能拥有良好的安全意识。②对图纸的核查进行制度完善。审核图纸的过程中，对项目在安全方面内容进行认真地分析，保证当前设计能完全符合工程检测的规定要求，同时也要能达到安全技术方面的目标。在准备工程之前，项目负责人与安全管理人员都要参加到会审活动中来，保证工程图纸科学合理，将检测过程中可能出现的一些问题隐患都找出来。③完成技术及安全交底规定制度。在进行交底时，做好图纸、施工组织设计、设计变更、技术安全等内容记录，分级进行交底，并实现分级管理。④将材料构件的实验检测制度进行落实。重视工程的检测和试验，对检测工作与试验工作进行制度化与规范化。工程中所使用的材料与构件需要有合格证明。

5.2增强工程检测中安全生产的管理

质量管理者要正确处理存在于工程检测过程中的问题，让所有检测人员明确认识安全的重要性，所以项目负责人一定要明确分工，在按期完成工程检测的目标同时，确保整个工程检测的安全实施。在工程检测过程中积极的采用技术、新工艺、新设备等对自身技术进行改造升级，对机械设备、组织管理结构进行升级，提升当前单位的生产设施、生产条件等，从而提升安全生产水平和工程施工质量。

6结语

综上所述，由于社会的进步发展，人们对建筑物的质量要求越来越高，一定程度上促进了检测技术的快速发展，在实际的工程中也不断证实了检测技术的重要性。在新的形势下，传统常用的检测技术不断发展完善，各种新技术新方法也不断拓展，各项检测技术作为一项实用性技术能够有效的实现对建筑质量的检测，必将发挥其重要作用。

参考文献

[1]杨泉英.建筑工程材料检测试验常见的问题及应对方法[J].中国高新技术企业，2017（12）：205.

[2]黄安虎.建筑工程桩基检测方法及常见问题解决策略[J].绿色环保建材，2016（8）：154.

论文作者:贾波林

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/08cc62236b6b0d7f680ccb8f.html