# 探析市政给排水施工中顶管技术的应用论文_ 赵文磬

摘要：在我国进入21世纪以来，我国的城市发展在不断加快，在城市建设中，城市给排水系统合理布设对现代化城市生产生活具有较大影响。在市政给排水施工过程中，顶管技术应用范围较广，能为市政给排水施工活动提供有效动力。为了保障市政给排水施工活动质量全面提升，要依照施工现状对顶管技术进行应用研究，促使顶管技术应用价值全面发挥。从顶管技术应用现状能得出，此项技术能节约较多施工时间，降低人员劳动强度，创造较大社会效益与经济效益。对顶管施工技术进行概述，分析市政给排水施工中顶管技术应用具体内容，再对市政给排水施工中顶管技术的应用进行探析，旨在提升顶管技术应用成效。

关键词：市政给排水；施工；顶管技术；应用

引言

一个城市的排水系统直接影响到了人们的生活和城市的建设，所以要重视排水工程的施工，提高工程的质量，这样才能给人们提供更好的生活环境。传统的施工情况来看，在管道挖掘的过程中，可能会受到多方的影响，进而影响道路的正常通行，出现道路封闭的状况。要用顶管技术能够有效地解决这些问题，既不会影响到交通的正常运转，也不会影响到人们的正常出行。不仅能够完善排水工程还能减少对城镇的破坏，和其他的技术相比，这种技术施工成本更低，也能获取更多的经济效益。所以本文将对顶管技术的具体应用进行探讨，对应用的意义进行分析。

1顶管技术的内容

在市政给排水工程施工中，顶管技术作为其中的重要技术，本身属于非机械操作施工，主要是以气压、泥水、土压三种施工理论作为支持。顶管技术在进行施工时，并不需要对其面层进行挖掘，这样就能够保证在各种环境下都能够进行施工。顶管技术中的油缸、管道为主要推动力，要求在施工过程中能够利用机械设备来挖掘土层，然后在施工过程中能够及时在两个井间来埋设满足施工需求的管道，进而达到地下管道的目的。在进行市政给排水工程施工时，顶管技术的好处就在于能够减少对周围环境的影响，并不会产生过大的噪音污染，而且所需要的作业深度较高，相比于传统施工来说，有着非常大的优势。

2市政给排水施工中顶管技术的应用

2.1下穿既有建筑施工中的应用

城市现代化经济全面发展促使人口居住范围在不断扩大，城市基础建设工程范围也在全面增大，给排水管道工程项目要全面结合城市人口居住现状进行施工建设。在此类现状下开展给排水工程施工，要涉及到较多下穿既有建筑工程施工项目。此类项目施工中要选取顶管施工技术，能全面提升给排水管道工程项目建设稳定性，还能维护上层建筑安全性。在施工过程中要明确各项注意事项，在下穿既有建筑给排水管道顶管施工中，施工部门要做好防渗施工操作，避免项目施工对上层建筑安全产生较大负面影响。

2.2顶管管位设计

在考虑城市经济、社会、文化飞速发展的同时，不可将环竟作为城市建设的牺牲品。要将人与社会，人与自麩协调稳定发展作为城市发展主要议题。市政给排水作业建设不能够以破坏现有城市生态环境为前提。顶管技术改善了施工难度，其大致设计思路顺序为：（１）工作井实施方案设计；（２）顶进设备设计；（３）吊装、连接设备等辅助项目设计。工作井实施方案设汁：在实际工作中，考虑到工作井造价比较昂贵，应合理优化安排工作井位置，顶管施工时最好往两个方向顶进。利用前期搜集的数据，经过现场勘查后，优化线路设计，避免顶管分布在不利于施工土层位置，并尽量设计顶管线路避开建筑物及树木。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在为每个工作井设计检查井时，要汪意顶管线路与障碍物（如建筑物及树木等）的距离，设计线路时应将检查井设置位置的可实施性及便捷程度作为考察的主要因素，尽量避免产生矛盾。检查井的间距可参考现行囯家标准以及设计规范。顶进设备设计：管道顶进作业施工力法有手工掘进顶管法、机械掘进顶管法和水力掘进顶管法。无论哪一种施工作业方法，顶进力计算方式都是相似的，目前，有很多方法计算模型，使用时要考虑参考项目的类似程度与统计分析的准确性。传统计算方法中，顶力大小只单方面考虑土质与汪水问题，但实际上顶力的大小和很多因素有关。传统设计方法依赖设计人员的经验来确定顶进方向、选择计算模型计算顶进力等，工作量大，周期长，通过手绘图、制作比例模型等方法来设计，之后还要进行反复的修改、模拟等环节。因此，当前设计的一大重要特征就是可以在计算机辅助软件中建立三维模型。三维模型可以进行迅速而精确地修改，也可以迅速而精确地传递施工信息，很大程度上提高了设计质量。例如，计算机辅助设计可以提高设计人员的工作效率，利用计算机等图形设备进行辅助工作，是一个具有丰富绘图及辅助功能的可视化的绘图软件，可以实现多种二维以及三维的命令以及操作，如实现图形的绘制、尺寸的标汪、对象的捕捉等，为用户带来很大的方便.

2.3管口防水工作

应用顶管施工技术的过程中，首先要确保工作井有一定的宽度，保证管道能够顺利地流出。工作井必须要比管道口大，这样在施工的过程中才能产生较好的效果。但也会引发一系列的问题，例如如何进行缝隙的填充处理，这过程中必须要选择封闭处理这种方法严格的控制缝隙。针对沉井制作过程，处理间隙的时候可以选择洞口止水，这种方法。在洞口部位埋设钢法兰，焊接之后安装橡胶法兰，之后利用钢压板进行压紧。工作的过程中一旦出现地下水或是泥沙就要立刻回收。在顶管技术施工的过程中，有一个比较关键的步骤，那就是进出洞的施工处理，会影响到整体的结果。首先要对出洞施工处理进行确认定位，针对每一个工作环节都要保持认真负责，严谨的态度，确保精确性的同时，防止在穿墙工作进行的过程中涌入大量的泥沙到工作井中。所有的工作一系列的操作都要把误差值控制在精确的范围之内，如果有一个步骤出现了错误，可能会影响到整体的效果。

2.4顶管出洞

在顶管施工过程中，顶管出洞是最为重要的施工环节，其内容也就是将工作井中顶管设备进入到土中。为了能够减少管道线路偏移问题的出现，就可以利用相应的工具进行调整，并且将其支撑在井壁下，如果发现出现位移问题，就必须要对其进行调整，并设计相应的参数。

结语

在市政给排水项目施工过程中顶管施工技术应用价值较高，能对当前市政工程管网建设无序问题进行控制，对项目施工作业环境进行保护，整合各项资源，提升项目综合效益。在施工中，要依照项目建设现状选取对应的施工技术，明确技术应用要点，推动项目发展建设，推动项目全面发展。

参考文献

［1］李长宽，高小雨，于海生.顶管技术在市政给排水施工中的有效应用［J］.装饰装修天地，2019（5）：256.

［2］刘盛.顶管技术在市政给排水管道施工中的应用研究［J］.山东工业技术，2019（7）：98.

［3］成祥伟.市政给排水施工中长距离顶管施工技术的应用研究［J］.文存阅刊，2019（1）：196.

［4］张福明.市政给排水施工中长距离顶管施工技术的应用［J］.建筑工程技术与设计，2019（9）：2483.

［5］郑元勋.市政工程给排水施工中顶管技术的应用［J］.百科论坛电子杂志，2019（3）：124-125.

论文作者: 赵文磬

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/08d47d4528feb813930bd418.html