# 在工程地质勘查中水文地质的影响分析论文_董泽伟,渠振,

摘要：在工程施工之前，首先要对工程所在位置进行地质勘查工作。通过勘查获取到的数据信息对工程的设计、施工有着重要的作用，而水文地质是影响地质结构及理化性质的主要原因，在勘查中占据主要地位。对此从水文地质的地下水位变化、土体含水状态、承压水压力对工程地质勘查的影响的进行分析，从而避免工程地质施工时出现问题。

关键词：工程地质勘查；水文地质；地下水；影响

1工程地质勘查期间水文地质调查内容与重要性

1.1工程地质勘查期间水文地质调查内容

工程地质勘查牵涉社会不同建设工程项目，包含有建筑物的建造、铁路修建、公路修建以及桥梁修建等，都需要针对预施工地区工程地质状况予以更为详细的勘查，以便为后续设计报告的编写奠定基础。工程地质勘查工作具体包含有工程地质条件、水文地质条件以及环境地质勘查工作。具体包括如下几项勘探工作：第一，查明预施工区域内及其外围一定范围之中的水文地质条件情况，尤其查明水文地质存在的问题，并分析所存在问题可能针对简述无或是同建筑物有关的岩石土体之间的关系，然后据此讨论水文地质问题针对所有建筑物、公路以及铁路等所可能产生的影响或是损害，并结合所得结论提出行之有效的预防方案。第二，充分讨论建筑物的基础特点，并针对水文地质有关问题予以勘探，总结有关的水文地质问题调研结果，为之后设计与设定治理方案提供必要的事实以及数据支持。第三，调查预施工区域深处地下水存储状态，尤其是深处的承压水，分析深部地下水是否有概率针对地基底板造成损害等。

1.2工程地质勘查期间水文地质调查内容的重要性

工程地质勘查期间，水文地质的影响至关重要，主要是因为水文地质同工程地质之间彼此之间具有关联性，彼此影响。工程地质岩石土体的构成之中包括地下水，而地下水会对岩石土体之间产生不同程度的影响，建立成工程项目的基础环境，进而关系到整体项目耐久度以及稳定程度。故而，工程地质勘查过程中，水文地质作用较为显著，但事实上，现实工程勘探期间容易忽视水文地质的勘探工作，尤其是针对部分中水文特点较为复杂的地区环境予以更为详细的研究，可能造成地下水针对工程项目岩石土体所产生的危害，故而，工程勘查期间强化关于水文地质问题的研究，针对确保工程项目整体质量以及安全而言至关重要。

2工程地质勘查中水文地质的影响分析

2.1地下水水位变化同岩石土体的关系

地下水位变化属于一种相对多见的水文地质现象，同工程地质勘查之间的关系较为密切，具体体现在水位变化方面，当季节存在差异或是降雨密集程度不同，则所获取的工程地质报告的存在较为明显的差异。故而，积极进行水文地质条件勘查期间需要讨论所勘查目标该年地下水水位变化情况，从中获取较为精准的调查结果。地下水位置改变针对岩石土体所产生最为明显的影响在于如下两个方面。第一，地下水位置增高。当地下水位置增高，导致原本并没有含水的土地结构产生显著变化，尤其是令隔水层也开始转变为含水层，乃至富水层，使得土体物理性质产生显著变化，最为主要体现便是土体本身的承受能力有所减退，针对建设工程项目的安全性造成严重的潜在威胁。而导致地下水位高度升高同工程所在区域的气候以及降雨量之间有直接关系。第二，地下水水位降低。即原本的含水层的由于地下水位降低，水分逐渐挥发而向不含水方向转变，进而令该层位开始渐渐收缩，引发地表下沉或是地裂缝等现象产生，从而对建筑物本身安全产生严重危害。造成地下水水位降低的关键原因在于城市大量抽取地下水，而造成的城市整体地基沉降以及地裂缝等危害的形成。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2地下水水位变化针对岩石土体物理性质的影响

地下水针对岩石土体的所产生的影响较为明显，具体体现在岩石土体由于地下水水位变化后对土体物理性质所产生的影响。通常情况下，如果地下水位处于上升的状态，同岩石土体之间的产生接触，从而令岩石土体展现为充水状态，可以令岩石土体产生不均匀膨胀，使得地标建筑物产生不规则受力，从而引发的不规则变形，进而引发地裂缝等危险现象产生。如果地下水水位有所降低，则岩石土体呈现干缩的情况，且配合上覆建筑物所产生的压力，造成地表产生不均匀的沉降。故而，工程地质勘测期间需要明晰地下水位产生变化之后对工程整体质量所产生的影响以及影响的程度，并作出详细的评估，从而为后续工程设计以及建筑市场提供一定的参考与帮助。

2.3承压水压力与工程建筑关系

处于自然状态之下，承压水应维持平衡状态，即其上方覆盖的岩石土体所形成的静态压力同承压水所具有支持力之间保持平衡状态，在该平衡状态并没有被打破的状态下，其对工程建筑所产生的影响基本可以直接忽略，不计算在内。然而，建筑工程修建期间，由于大规模地基需要开挖，使得地面表层大体积的土体被转移，进而造成承压水支持力同上方覆盖的岩石土体之间所保持的平衡被打破，反而造成上方覆盖的岩石土体所产生压力不及承压水向上提供的支持力，进而令承压水支持力开始作用于建筑物底板，这一压力的作用能够令建筑物底部岩石土体稳定性显著降低，更为严重时，有可能造成基坑突水的问题。故而，工程地质勘查期间，需要针对建设范围内的地下水赋存状况予以勘查，确认地下水当前赋存的实际深度，据此进一步勘查静态压力等不同参数，从而为建设工程项目设计供应更为基础的参考凭据。另外，地下水压力数值的高低也为基坑开挖深度计算提供了必要的数据支持。

2.4土体含水状态对工程地质勘查的影响

通过上文可知，当地下水位发生变化时，对工程地质土体会造成一定的影响，而这种影响通常情况下属于物理性质的改变。在大多出地区，地下水位出现上涨的情况，土体会表现出充水的饱和状态，从而导致土体发生不均匀的膨胀现象。当土体一旦长期处于这种饱和状态时，会使工程地质施工时由于出现不规则的受力而引发不规则的变化，更严重的则会导致地裂缝、泥石流等地质灾害的产生。若当地下水位出现下降时，土体的物理性质会处于收缩的状态，加之后续的工程施工导致的压力，长时间的收缩同样会使地表出现不均匀的沉降现象。因此，为了保证施工工人的安全以及工程施工的成本，在进行工程地质勘查时需要明确水文地质中地下水位的变化情况，结合勘查结果给出相应的评估结果。在对工程地质进行施工时要根据评估结果选用对应的解决措施对土体进行防护。

3结语

水文地质条件调查属于工程地质勘查的重要构成部分，而水文地质问题的出现则是研究调查目标水文地质条件的关键所在。故而，工程地质勘察工作中必须强化关于水文地质问题的研究人工作。作为勘查人员应明确水文地质条件同建筑项目质量之间的关系，尤其了解地下水与承压水对岩石土体与工程建筑所产生的影响，注重关于预施工区域的水文地质条件，为后续施工设计于自己具体施工工程开展奠定良好的基础。

参考文献

[1] 尚高明, 罗智. 工程地质勘察中的水文地质危害分析及对策[J]. 建材与装饰, 2018(1).

[2] 王建斌, 范增顺, 汪永胜. 工程地质勘查中水文地质灾害及对策分析[J]. 世界有色金属, 2018(22):273-273.

[3] 张杏卉, 陈振喜. 水文地质问题在工程地质勘查中的体现与处理方法[J]. 化工设计通讯, 2018(5).

[4] 李军. 工程地质勘察中的水文地质危害分析[J]. 军民两用技术与产品, 2018(22).

[5] 朱晓聪. 水文地质问题在工程地质勘查中的重要性[J]. 世界有色金属, 2019(9).

论文作者:董泽伟,渠振,

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/08d8153da322dc899bea25dc.html