# 浅析工民建砌体裂缝原因及防治措施曾海荣论文_曾海荣

摘要：在房屋建筑工程中，砌体结构裂缝的出现，将影响到整个房屋的结构承载力及使用寿命。因此，要积极采取预防措施，减少和防止裂缝的产生。本文分析了房屋建筑工程砌体结构裂缝的主要原因，并提出了一些具体的预防措施，以供参考。

关键词：工民建; 砌体结构; 裂缝; 原因; 防治措施

1.引言

砌体结构是我国应用较广的房屋建筑，在多层住宅中有广泛的应用。随着住宅建筑的商品化，人们对居住环境和建筑质量的要求不断提高，国家对房屋建筑质量也有了更为严格的要求，但在房屋建筑工程领域，经常会遇到砌体结构裂缝的问题。砌体结构裂缝影响建筑物的装饰和使用效果，严重的会给使用者造成心理上的恐惧。因此，对裂缝进行分析研究，如何采取防范措施，如何进行修复，是十分必要的。

2.砌体结构裂缝形成原因及防治措施

砌体结构裂缝的出现，是由于设计不合格、施工不恰当、使用功能的改变或超载等原因所引起的结构性裂缝，二是砌体本身的收缩或温差变形所发生的非结构性裂缝。

2.1 勘察设计原因及防治

2.1.1 勘察设计上的缺陷

工程地质报告不真实，没有对地基作出正确的评价，没有对设计和施工提出某些建议，导致设计人员分析、判断错误，从而出现设计缺陷。如勘察报告中漏项，未提及膨胀土灾害预防措施等。膨胀土是一种由强亲水性矿物质组成具有吸水 膨胀和失水收缩特性的黏性土。土的细颗粒含量较高，具有明显的湿胀干缩效应。遇水时，土体即膨胀隆起，产生很大的上举力；失水时，土体即收缩下沉当房屋建筑坐落在膨胀土地基上，地基受到水分的侵害时，由于膨胀土自身的性质，经常引起建筑物的升降、位移或倾斜，且往往成群出现，尤以低层平房严重，危害性很大，裂缝特征有外墙垂直裂缝，端部斜向裂缝和窗台下水平裂缝，内、外山墙对称或不对称的倒八字形裂缝等；地坪则出现纵向长条和网格状的裂缝。

除勘察未能准确对地基进行评价外，设计人员没有认真按规范规程要求进行防裂缝设计也是一个重要因素。在许多工程中，对于新型砌体材料的应用，设计忽视了不同砌体混合砌筑、砌体强度与砌筑砂浆强度相差过大或外墙砂浆强度与墙体强度差距过大引起墙体开裂。另外，由于砖砌体是脆性材料，其抗拉强度较低，因承载力不足而产生的裂缝，在设计时没有防裂缝措施，致使砌体结构防裂缝得不到有效保障。

2.1.2 防治措施：提高勘察设计质量

设计前要全面系统阅读勘察报告，对勘察报告中未尽事宜要及时与勘察单位沟通，以便根据实际地质情况进行相关地基处理。如膨胀土地基的处理应根据气候条件、地基的胀缩等级、场地的工程地质及水文地质情况和建筑物结构类型， 结合建筑经验和施工条件，因地制宜采取治理措施；如果用桩基或深埋的办法，使基础落到含水量较稳定的土层，就能大大减少建筑物的危害；对于上部荷载较轻的小型建筑物，亦可浅埋基础但必须避免水分对下部膨胀土侵害。预防建筑砌体结构裂缝，必须以建筑设计为重点，设计者要严格按规范要求进行设计，结合建筑使用功能，各种材料的特性，采取有效的构造措施。

2.2 施工原因及措施

2.2.1施工质量标准不合格

(1)砌体强度低。施工过程中未认真做好材料质量的控制，砖砌体材料强度达不到设计要求，或是抗压强度虽达到要求，但因砌体长度较长，砌筑施工完成后，砌体从中间部位自行断裂。

(2)砌砖组砌不当，通缝多，断砖集中使用。不同强度的砌体混合砌筑施工过程中，使用不同砌体材料作为配套砌块，致使各种砌体组合砌筑，因不同砌体材料强度、热胀冷缩、吸水率等不同引起开裂。

(3)砌筑用砂浆一次性搅拌量过多，存放时间过长，致使砂浆还没有砌前就开始初凝结块，使用时砂浆强度已大打折扣，严重影响墙体质量，引起裂缝。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2.2 预防措施：抓好地基施工

(1)加强地基探槽工作。对于较复杂的地基，在基槽开挖后应进行普遍钎探，待探出的软弱部位进行加固处理后，方可进行基础施工。

(2)合理设置沉降缝。凡不同荷载（高差悬殊的房屋)、长度过大、平面形状较为复杂、同一建筑物地基处理方法不同和有部分地下室的房屋，都应从基础开始分成若干部分，设置沉降缝，使其各自沉降，以减少或防止裂缝产生。沉降缝应有足够的宽度，操作中应防止浇注圈梁时将断开处浇在一起，或砖头、沙浆等杂物落入缝内，以免房屋不能自由沉降而发生墙体拉裂现象。

(3)宽大窗口下部应考虑设混凝土梁或砌反砖拱以适应窗台反梁作用的变形，防止窗台处产生竖直裂缝。为避免多层房屋底层窗台下出现裂缝，除了加强基础整体性外，也可采取通长配筋的方法来加强。

2.3沉降裂缝原因及防治

2.3.1地基不均匀沉降引起的裂缝

(1)砌体斜裂缝主要发生在软土地基上，由于多层砌体属于脆性结构，其抗压强度一般比较高，而抗拉强度比较低，由于地基不均匀下沉，使墙体承受较大的剪切力，当超过其抗剪强度后，导致出现斜裂缝。

(2)窗间墙水平裂缝产生的原因是在沉降单元上部受到阻力，使窗间墙受到较大的水平剪力而发生上下位置的水平裂缝。

(3)房屋低层窗台下竖直裂缝是由于窗间墙承受荷载后，窗台墙起着反梁作用，特别是较宽大的窗口或窗间墙承受较大的集中荷载情况下，窗台墙因反向变形过大而开裂，严重时还会挤坏窗口，影响窗扇开启。

2.3.2预防措施

(1)合理地布置承重墙体，应尽量将纵墙拉通，尽量做到不转折或少转折，避免在中间或某些部位断开，使它能起到调整不均匀沉降的作用，同时每隔一定距离设置一道横墙，与内外纵墙连接，以加强房屋的空间刚度，进一步调整沿纵向的不均匀沉降。

(2)加强上部结构的刚度和整体性，提高墙体的稳定性和整体刚度，减少建筑物端部的门、窗洞口，设置钢筋混凝土圈梁，尤其是要加强地圈梁的刚度。

(3)加强对地基的检测，发现有不良地基应及时妥善处理，然后才能进行基础施工。

(4)房屋体形应力求简单，横墙间距不宜过大。合理安排施工顺序，宜先建较重单元，后建较轻单元。

2.4温度裂缝及预防

2.4.1温度应力引起的裂缝

外界温度变化使组成房屋建筑的结构构件产生胀缩变形，当这种变形受到其他构件的约束时，就会在构件内部或相互约束的不同材料构件之间产生拉应力和剪应力，当应力超过构件材料的强度极限时，导致砌体开裂。这类裂缝主要发生在钢筋混凝土平屋盖的砖混住宅中，如房屋顶层的端部开间，有端部窗上角斜裂缝，端部内纵墙的斜裂缝，或为圈梁下的水平缝，裂缝形式有“八”字形缝、45度斜裂缝、水平缝、垂直缝等。

2.4.2预防措施

(1)按照国家有关规定，根据建筑物的实际情况（如是否采暖，所处地点温度变化等)设置伸缩缝。

(2) 屋面如为整浇混凝土或虽为装配式屋面板，但其上有整浇混凝土面层，则要留好施工带，待一段时间再浇带中间混凝土，这样可避免混凝土收缩及两种材料因温度线胀系数不同而引起的协调变形，从而避免裂缝。

(3)在屋面保温层施工的期间如遇高温季节，很容易因温度变化急剧而导致屋面开裂，故屋面施工最好避开高温季节。

(4)遇有长的现浇屋面混凝土挑檐，可分段施工，预留伸缩缝，以避免混凝土伸缩对墙体的不良影响。

3.结语

综上所述，通过对设计、施工、温度及地基不均匀沉降等方面分析可知，控制砌体裂缝应全面综合分析，结合实际加大主动控制的力度，并需要采取有针对性的防裂措施，做到设计与施工紧密配合，防止和减少裂缝的产生。

参考文献：

[1]砌体结构设计规范(GB50003-2001).中国建筑工业出版社.2002[M].

[2]唐岱新.龚绍熙.周炳章.砌体结构设计规范理解与应用.中国建筑工业出版社.2002[M].

[3]王铁梦.工程结构裂缝控制.中国建筑工业出版社.1997[M].

论文作者:曾海荣

论文发表刊物:《基层建设》2016年10期

论文发表时间:2016/8/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/08e02a2c1b2c636e200788e3.html