# 埕岛地区下古生界潜山界面卡取方法论文_于伟

（中石化胜利石油工程有限公司海洋钻井公司综合录井部，山东省 东营市）

摘要：对于钻探下古生界潜山的井，钻井中要根据进入潜山风化壳的地质特点，准确，及时的卡准风化壳。要掌握各层段标准、标志层及其空间分布规律，正确运用各种资料，综合分析潜山风化壳埋藏深度，做出科学的钻探前的预测和判断。

关键词：随钻地层对比；潜山界面识别；界面识别方法

1潜山顶面岩性的预测

1.1 掌握工区地层层序及岩性组合特征，标准层，标志层的岩性和电性特征，与地球物理资料进行分析对比，确定为正常沉积层序，非正常沉积层序和断层面进入，预测潜山界面深度和进入潜山前地层的岩性特征。

1.2地层对比和随钻分析

在钻井过程中根据每一个重要地层界面（不整合面，标准层，标志层）录井的深度，利用岩性地层对比和地球物理方法进行地层对比和随钻分析。确定地层是否缺失或断缺，邻近潜山风化壳的地层变化情况，存在哪些标准层（或标志层），作为钻进中参考对比依据。因此，在古潜山井进行钻探中，应在熟悉不同地区风化壳特征的基础上对该井所钻的剖面进行细致的地层对比工作，搞好随钻分析，辨认并卡好进入潜山前的各种标志层及辅助标志层。

井间对比要注意两个问题。一是如果古地貌条件复杂，即使两井相距较近，埋藏深度也可能相差很大，尤其是非正常层序类型地层覆盖的岩溶地貌发育和断裂活动剧烈地区的中，小型潜山，最易出现这种现象。二是虽然上部井段对比的较好但往往接近风化壳时，因地层的超覆而使潜山高低部位被掩埋的时间有先后次序，导致上覆沉积复杂多变不易对比。

2区分潜山真岩屑

对风化壳深度的预测常有不同程度的误差。埋藏越深，可能误差就越大。为缩小这一误差，应熟悉和掌握进入潜山时的各种钻井、地质特征。

2.1钻时明显变化。一般说来，以碳酸盐岩为主要成分的砾岩层钻速中等，而进入潜山（如灰岩地层）则钻速加快，当潜山有硅壳存在时，则钻速反而变慢，但钻速资料，影响因素比较多，应结合使用的钻头类型及其它有关参数综合考虑。

2.2岩屑特点一是岩屑新成分单一，颜色单调，碳酸盐岩含量百分比高（逐渐增多）。二是岩屑多为片状，个体小，棱角分明，段口新鲜。

2.3在钻井工艺条件相同时，常有钻具放空，泥浆漏失，蹩钻，跳钻现象，录井时加强观察大钩负荷、钻压、立压、进出口密度、钻速、出口流量、总体积等工程参数曲线的变化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4若见到成岩性差，有时具造浆性能的红壤和黄土状物，以及出现乳白的“白垩土”，则预示着风化壳即将钻达。若为含油潜山，进入潜山后常可在岩屑中发现油气显示。

3不同类型潜山的潜山界面的卡取方法

3.1正常沉积型潜山

该类潜山石炭—二叠系地层本区范围内在厚度、岩性组合上基本相似，标准层、标志层明显，易于对比。因此在录井施工中根据石炭—二叠系的标准层、标志层出现的顺序，搞好随钻对比卡取古潜山风化壳。

在现场录井中，分布于潜山界面顶部的铝土矿是进入潜山界面的重要标志。另外，石炭系与下古生界的灰岩具有相似的特征，区分这二个层位的灰岩首先要用肉眼初步区分，不易区分时要借助于岩矿（薄片）分析鉴定。因石炭纪海水中含有铁质，用茜素红试剂滴试时，析出兰绿色铁离子，与红色素相配，呈发黑的暗紫红色，奥陶系灰岩则呈鲜红色。

3.2非正常沉积型潜山

非正常沉积层序类型与下伏古潜山风化壳为角度不整合接触。所以上覆地层的标志层与风化壳的距离变化较大，可寻找局部范围的标志层，结合其它资料和手段卡准风化壳界面。若中生界、新生界地层覆盖在风化壳上，因下古生界出露地表风化时间长，缝洞发育，钻遇后，钻时一般变快，往往有蹩、跳钻现象，常发生井漏，有时可见到油气显示。

非正常沉积层序类型在风化壳和上覆地层之间常有下古生界灰岩砾石。因砾石层分布在风化壳之上较厚的一段地层中，钻遇后易给人造成进入风化壳的假象，故在判断上要谨慎。

3.3断层进入型潜山

这种类型的潜山界面预告起来有一定的难度，必须仔细分析断层的性质、断面特征、上下盘地层及岩性组合，并根据地震剖面资料预测断面深度。本区古潜山多呈西南断东北超的单面山，穿过断层面进入古潜山，一般见不到断层角砾岩等特征，故须仔细观察岩屑特点和岩性，一般灰岩岩屑直接增多变纯。

结语：

下古生界潜山界面的卡取是全井的关键的工作，关乎整口井的施工安全。现场地质技术人员要充分利用各项已知资料，加强随钻地层分析与对比，制定切实可行的录井施工措施，卡准标志层，步步推进，为全井安全、顺利施工奠定基础。

参考文献

[1]洪太元，碳酸盐岩含量测定在现场灰岩潜山界面识别中的应用探讨.地质录井.2003（2）.

论文作者:于伟

论文发表刊物:《知识-力量》2019年12月59期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/08e623376044bafcaac34841.html