# 发电机检修过程中存在的缺陷及改进措施论文_朱明

摘要：发电机是维护机组安全稳定运行的关键电气设备，其在生产中发挥着重要作用，类似于人体心脏。发电机由于在长时间的使用和运转过程中疏于维修保养，导致常常会出现很多故障缺陷，这些问题一旦被扩大化，就会造成设备无法正常使用，生产的周期也会大打折扣。加强对发电机设备缺陷的检修，可以有效避免设备运转中各种缺陷的发生，避免出现停机失误。重点对发电机检修中存在的各种故障加以简单的分析，并对改进发电机检修的措施进行论述，期望可以提供有用的借鉴。

关键词：发电机；检修；故障；改进措施

1引言

发电机在使用过程中受到使用环境、使用方法以及工作条件等各种因素的影响，极易产生问题和损伤，影响发电机的正常工作和使用寿命。因此，必须要加强对发电机的检修，及时发现发电机运行过程中存在的问题，并采取针对性的措施进行解决，提高发电机的使用效率和使用安全性。

2发电机检修过程中的主要缺陷

（1）制动器发生故障。这是由于防尘的效果不好，荷载不均匀、排油不净以及制动块耐磨性差等原因引起的，结果将会导致制动块寿命缩短、活塞受卡动作不灵以及绕组产生污染，并且会降低绕组的绝缘强度等等的一系列后果。

（2）滑动轴瓦受损。瓦的温度太高，并且瓦之间的温差很大。导致轴瓦的损坏或轴瓦磨损及变形，造成每个瓦之间受热不均匀。而且冷却油的温度是非常大的，会导致轴瓦的损坏。轴瓦的损坏也会牵连到轴颈的损伤，从而使轴颈振动增强，造成定转子的摩擦和碰撞：定子线圈会出现松动下沉的情况．会磨损主绝缘，引起线圈短路并损害线圈，而且定子在剧烈振动时。会造成定子的合缝不严或者是铁心松动，这都会对定子绕组绝缘造成破坏[1]。

（3）阻尼绕组出现故障。阻尼环与连接板接触不良，阻尼杆和阻尼环的连接处出现断裂的现象，如局部开焊或阻尼条断裂等，这是由于发电机频繁起动或阻尼绕组转子在旋转时产生失磁或者是由大电流所引起的，这些导致了发电机产生极大的噪音和振动。

（4）转子引线发生故障。由于绝缘表面污垢、固定卡板松脱、引线绝缘破裂以及焊锡面的腐蚀与破坏等方面所引起的失磁故障和转子接地故障等现象。由于转子绕组绝缘有很低的电阻，很容易导致线圈积灰或线圈绝缘老化等现象．导致绝缘击穿，匝间短路或接地等故障。转子一旦接地，就可以造成线圈和铁心之间的绝缘的损害。造成电阻降低，产生转子两点接地或转子绕组匝间短路等后果[2]。

3发电机检修缺陷的相关改进措施

3.1合理分析发电机的故障类型

发电机的故障存在多样性和复杂性的特征，同一种故障的原因也可能各不相同，这也给发电机检修工作带来了较高的要求。工作人员在进行发电机故障检修的过程中，需要结合发电机的实际运行状态以及发电机的工作情况合理判断发电机的故障种类。在运行过程中，发电机往往会出现振动故障，当振动故障发生时，由于绝大多数的仪器设备都处于工作状态，这也使得工作人员难以准确判定振动的来源和振动的位置，无法科学区分振动的主次关系。单个组件之间的振动现象在振动故障发生时可能会造成连锁反应，影响发电机正常工作。因此，必须要加强对发电机振动问题的分析，结合发电机的工作目的以及工作环境科学合理地探讨故障的成因，并采取针对性的措施进行及时处理。检修人员需要注意的是，发电机的不同故障存在着交叉对应和单个对应的关系，各种各样的因素都可能是导致发电机故障产生的主要原因，也有可能由多个同种程度的因素共同造成发电机的故障，一个故障有可能反应在发电机的不同位置。在进行检修时，必须要科学合理地分析发电机的工作环境以及工作内容，准确找出发电机的故障来源，为发电机检修活动的顺利开展提供数据支持[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2神经网络诊断方法

该方法要求在应用前建立一个诊断程序，然后依据发电机出现的问题和样本建立一个神经网络，选择合适的参数和算法。但这种方法仍有一定的局限性，在样本选取时，可能会有不合格的情况出现，将会对诊断的准确性产生很大的影响。神经网络诊断方法知识表达层面也是很难理解的，对知识掌握不够深刻的人来说，比较缺乏对问题的解释能力。

3.3应用模糊诊断法

模糊诊断法是发电机检修过程中的一种常见方法，基于知识进行自动化的检测，在自动化技术迅猛发展的今天，自动化理论不仅可以用于生产与经营过程中，还可以用于设备的检修与维护保养环节。在发电机检修过程中应用模糊诊断法可以通过模糊的逻辑阐述故障发生的原因以及故障的具体表现，通过模糊关系函数或者方程式对故障的原因进行确定。故障现象和故障原因在一些相对比较复杂的系统诊断背景下并不会出现明显的对应关系，这是由于可能是多个原因造成一种故障现象以及多种现象反应一种故障原因。模糊诊断法的应用可以诊断不确定的问题，解决在发电机检修过程中故障无法确定具体位置的情况，模糊诊断法相对来说成本低廉，判断准确率高、效率高。但是模糊诊断法的应用对检修人员的专业素养有着较高的要求，存在一定的限制，需要结合发电机故障的具体情况科学选用此方法。

3.4采取科学的检修方法

转子的抽出和装入。总要求是：转子的移动不得伤及定子膛内部和两端的固定结构件；转子本身不得受到损伤。因此，承载重量的起重器具绳索必须灵活、合格、安全；保证专用工具必须完好、齐备。针对发电机出现失磁的检修问题。由于发电机失磁，进而导致破坏了静态稳定性，造成异步运行，吸收大量的无用功，导致系统电压无法降低到恒定值，最终造成临近机组的过载，影响到整个系统的稳定性，还会使定子过流，定子电枢绕组温度上升，定子端部发热及转子发热，对机组自身安全造成很大威胁。所以使用中必须结合现场实际环境条件，对其进行科学合理的计算，并对其加以适当的调整，确保整个机组系统的安全稳定。加强励磁系统设备异常情况的分析工作，提高运行人员异常情况下判断和处理能力；加强励磁技术监督工作，熟悉各种技术标准，认真落实励磁系统维护的规定，熟练掌握电刷压簧压力调整、电刷磨配及更换等技能；设立电刷更换登记本，认真做好电刷更换纪录。电气检修更换电刷也应及时向运行进行书面交代；有关部门应配置必要的检测装置如红外测温仪、直流钳型表、压簧压力检测仪等，定期监测并记录温度、电流、电压等数值；进一步做好电刷、刷握的订购、验收、保管、安装调试工作，做到全过程有效管理。

3.5做好检修的组织和管理工作

在发电机检修之前，需要进行有效交流和沟通，按照检修网络进度图安排系统检修日期，项目负责人在发电机解体之后要及时联系质量监督技术人员以及检修技术人员召开专题分析会，对各项技术数据进行认真分析，重点检查设备缺陷，按照检修文件包的规定有针对性地开展检修工作。如果在检测过程中发现不符合项，需要及时填写相应的通知单，按照程序规定进行处理。经过检修之后，如果发电机的整体功能都能够符合文件包的质量标准以及工艺要求，需要召开验收会并确认检修工序全部完成。发电机开始起动试验，测试发电机的励磁调节系统特性以及发电机的整体特性。

结束语

发电机在检修过程中，对出现的问题需要用各种各样的方式来分析解决，改善发电机的运行安全性和可靠性，要确保发电企业的优良经济效益和社会效益。

参考文献

[1]罗栋宝.发电机检修过程中存在的缺陷及改进措施[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2019(12):146-147.

[2]张朝忠.状态检修在风力发电机组检修中的应用及影响因素[J].南方农机,2019,50(08):182.

[3]梁伟标.发电机检修过程中存在的缺陷及改进措施[J].通讯世界,2015(11):177-178.

论文作者:朱明

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/08e786c64d910ad896f7490d.html