# 浅谈建筑消防设计基本要求及设计要点论文_何明元 刘鹏

南水北调中线干线工程建设管理局渠首分局 河南南阳 473000

摘要：消防设备是我国任何建筑都不可或缺的基础设备，而其可靠性也直接影响着居民的生命和财产安全。而作为设备的设计者和施工者，相关部门则应该加强对于设备质量的管理，同时牢牢把控设计、审核以及施工的各个环节的责任落实。

关键词：建筑消防；消防设计；要点

一、建筑消防设计的重要性

随着人们对居住环境要求的提高，建筑尤其是高层建筑的各类电气设备不断增多，建筑供电负荷加大。再加之建筑装修档次越来越高，气体能源、挥发性物质的使用越来越普及，从而使发生火灾的可能性、危险性增大，现代建筑消防设计成为了建筑体系设计中的重中之重。目前，建筑消防设计的主要内容有：建筑的位置设计、建筑物防火间距的设计、消防车道消防水源的设计、建筑物内部的防火防烟分区、建筑物耐火等级的设计、防火墙、防火窗、隔墙和楼板、电梯井、管道井、疏散楼梯间和疏散楼梯、消防电梯、防排烟和通风、火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统以及其他灭火设施、消防电源及配电、火灾应急照明和疏散指示装置的设计。

二、建筑消防设计的原则要求

1、设置消防车道和消防控制中心等。方便火灾时消防车辆和救援设施的到达和停靠。消防车登高操作场地应尽量连续布置，布置至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度。总平面设置上要充分考虑防火间距、消防车道、消防扑救面及特殊房间的位置等。

2、严格设置防火分区和防火分隔。火灾时，高层建设的安全疏散主要靠疏散楼梯，如果楼梯间不能有效地防止烟火侵人，则烟气就会很快灌满楼梯间，从而严重阻碍人们的安全疏散，威胁人们的生命安全。以及各类管道井，更要严格设置防火封堵，避免让逃生的绿色通道和垂直的管道井成为火灾迅速蔓延的通道。

3、应严格按照人员数量计算疏散宽度。尤其是人员密集处的走道、出口、疏散门更要经过计算确定疏散宽度。

4、综合考虑超高层建筑防排烟设计，最大限度地减少火灾时烟气的生成量，并使火灾时产生的烟气迅速排出，从而有效地防止烟气从着火区向非着火区蔓延扩散，特别是防止侵入作为疏散通道的走廊、楼梯间及其前室，以确保有一个安全的疏散通道和安全疏散所需要的时间。只有合理划分防烟分区，才能有效阻止烟雾扩散，将生命财产的损失降到最低。

三、建筑消防设计中存在的问题

1、消防设计人员的观念落后

在对实际的建筑消防设计工程进行考察时发现，很多的消防设计人员都存在着观念落后的问题，没有将建筑消防设计工作重视起来，有的甚至把消防设计当作是普通的建筑设计来做的，所设计出来的建筑消防方案根本不能够发挥出实际的作用，无法起到真正的消防效果，而且很多的建筑消防设计人员并没有接受过特殊专业的指导培训，不能够及时发现并解决在建筑工程消防设计中遇到的问题，导致了一系列建筑消防安全事故的发生，消防设计如同虚设，给国家和人民的人身财产造成了巨大损失，不能在第一时间将火灾火情控制下来。

2、烟气控制问题

在建筑消防设计中，还有关于烟气控制的问题做的并不是很到位，一旦发生了火灾事故，建筑物中的煙气很难排放出去，说明建筑消防设计中的烟气控制和排放系统没有发挥出应有的作用，进而导致人体吸入了大量的烟气物质。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆从实际的调查结果中发现，一些大型建筑物，高层建筑物的烟气排放和控制能力都是很差的，建筑物中排烟楼梯的数量比较少，根本无法达到火灾中建筑物的烟气排放要求，建筑物消防电梯的数量也不多，有很多建筑物中不能自然通风的位置，也没有按照实际的通风排放及火灾净化要求来进行有关的消防通道设计，当火灾发生时，还会影响并联动到周围其他的建筑物发生火灾。

3、室内建筑材料问题

而室内建筑材料所引发的建筑消防安全问题，主要指的是建筑物室内装潢设计来说的，现在建筑材料市场上销售的一些室内装饰物材料的耐火性能都是比较差的，不仅如此，大量资质比较差，管理能力较弱，建筑消防设计较低的消防建筑公司穿插在建筑市场当中，造成不同建筑施工企业的建筑消防设计能力参差不齐，会有很多的建筑工程施工单位会与劣质的建筑施工材料供应商暗中勾结，从中赚取资金差价，而没有针对装饰材料的质量和耐火性进行检测，最终导致所使用的建筑施工材料及装饰材料，不能够达到国家建筑行业规定的耐火标准要求，建筑物的消防设计能力和设计水平自然也就得不到任何保证。

四、建筑消防设计的要点

1、地下消防给排水设计

在针对建筑地下消防给水设计中，需充分考虑消防水池设置，特别是对于那些供水压力不足、供水量不够充分的城市，设置消防水池刻不容缓。同时，在雨水充沛的解决，尤其需要注意雨水的收集、储存，保证消防用水的及时供应。

地下消防设计中还需做到以下几点要求：首先，导流墙及循环水泵，需在地下消防水池设置中得以体现，实现池水的循环。其二，将水泵特性曲线需作为消防水泵选择的依据，这样能够使得所设计的消防管道系统更加的科学、合理。其三，在对消防水泵进行选择的时候，尽可能选择大功率的消防水泵，这样在提高消防用水的时候能够保证有足够的供水量。

2、自动喷水灭火系统设计

对于建筑而言，设置自动喷水灭火系统意义重大，其对提升建筑消防功能发挥着重要的作用。在实际的设计中需严格按照以下规范作业：首先，在进行自动喷水灭火系统的喷淋头设置时，要严格遵守相应的规范和标准，对于喷淋头安装的位置以及数量需要达到国家相关消防标准。同时在安装完毕之后，需要对自动喷水灭火系统进行检验，以免其在安装的过程中遭到损害，使得其消防功能无法最大程度的发挥出来。其二，为了保证喷淋头的喷水效果，在喷淋头安装设计的过程中，需要充分考虑建筑高度和喷淋给水管水力损失情况，并适当调整喷淋系统的入水压力，确定喷淋头给水管连接处压力力度。若水压较大，则需对其减压阀门装置的位置进行定点，避免水压过大致使淋头破损。其三，根据相关消防试水装置设计规范要求进行喷淋头末端试水装置设计。设计安装完成之后，还需要进行相应的测试，以防漏气泄水的情况发生。

3、消火栓的設计

消火栓系统设置，在建筑室内的消防设计中十分普遍。在消火栓设计中，需确保建筑每层的消火栓在启动后都能将水流及时送到室内的任何角落。同时，对于消防栓减压装置的设定，需要严格按照相关规范来进行，从而确保将消火栓口的静水压力控制在合理地范围内，以免其出现过大的情况而影响到消防栓的正常使用。

4、安全疏散设计

对于建筑工程而言，要想做好其消防设计工作，那么还需要确保做好建筑安全疏散方面的设计。在对建筑楼梯进行设计的时候，需要尽可能的满足双向疏散的要求。同时还需要设置相应的指示标牌，以提醒人们更好地朝着正确的方向逃离火灾现场。最后，还需要根据建筑的用途、建筑结构布局等情况，对逃生的时间进行计算，从而决定是否需要增设其他安全疏散通道，例如：停机坪，以更好地保障人们的生命财产安全。

结束语

综上所述，对于目前而言，建筑中的消防设计意识还需要不断提升，在此情况下消防设计人员需要从自身做起提升消防的意识和消防设计能力，在面对建筑消防设计时要能够升入仔细的对消防工程有系统的研究了解，可以合理的进行消防工程的设计和质量把控。承建单位在设计实施过程中需要加大对施工单位的监管，确保建筑消防设计可以顺畅的进行施工。

参考文献?

[1]孙文浩，杨海明.建筑消防设计审核验收存在的问题及对策分析[J].科技创新与应用，2015，（25）：265-265.

[2]张超.建筑消防设计中存在的问题与对策[J].中外企业家，2015，（24）：225-225.

论文作者:何明元 刘鹏

论文发表刊物:《建筑科技》2017年第12期

论文发表时间:2017/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/09314398e0c37c97ec535108.html