# 上海普陀区机电广场10kV高压输电线路工程的技术要点解析论文_张晓丽

上海东航科技工程有限公司

摘要：文章围绕上海普陀区机电广场10kV高压输电线路工程，首先介绍了工程概况，其次分析了施工技术可能存在的问题，最后从施工现场的勘测与施工技术、桩位复测施工技术、基础工程施工技术、杆塔工程施工技术四个方面阐述了技术要点，目的在于提高10kV高压输电线路工程质量。

关键词：上海；普陀区；机电广场；10kV高压输电线路工程

现如今科技水平的飞速进步使电力设备的普及率也逐渐提高，这便加强了人们对于电力的需求，在一定程度上带动了10kV高压输电线路工程发展。当前一些地区结合当地需求，相继展开电力系统改造工作。电力工程施工期间，电路设计十分重要，并且会遇到一些问题，务必要加强对输电线路工程技术的重视。

1 工程概况

2015年4月至2015年9月上海普陀区机电广场10kv变配电工程，任技术负责人，全面负责此项目任务，领任务后，首先我走访现场，勘察地形走向，按照立项单位施工要求，根据自己这些年来的工作经验，在这个项目施工方案中大量运用了我本人的设想，编制了严密的施工技术方案，合理进行安排工作程序，从安全措施、质量措施，施工进度和组织措施，从定位到挖杆坑要求到基础配比要求进行追踪，落实到位，电杆运送、组装、焊接到立杆，对电杆上的各段装置进行验收，在我的精心运作下，工程进展非常顺利，比立项单位施工日期要求，工程提前一星期完工，质量上符合设计标准。

2 10kV高压输电线路工程技术问题

第一，实际开展电路设计过程中，必须要对线路相位进行关注，特别是T接线路，需要了解原线路起比端相位与线路内相位变化等基本状况，不同的用电系统连接更需要关注相位变化情况。第二，线路导线排列模式发生变化，比如出现水平变垂直排列，针对这一情况需要对线间距离进行检查，确保其与绝缘配合规定相符，若出现电气距离不足的现象，解决难度也比较大[1]。第三，做好野外勘察，设计人员务必要到施工现场进行实际勘察，针对10kV高压输电线路附近的地质地貌以及水文等进行了解与记录。第四，“T”接10kV高压输电线路设计务必为“T”接点所应用的杆型，并且注明连接布置的方式。第五，如果高差比较大，这时不建议应用干字型耐张转角塔，以免出现杆塔跳线对与塔身距离不足等问题。

3 上海普陀区机电广场10kV高压输电线路工程的技术要点

3.1施工现场的勘测与施工技术

正式开始10kV高压输电线路工程施工之前，勘察施工非常重要。针对线路进行勘测，要求设计与施工人员必须对线路安全以及操作方便等进行保证，进一步优化施工方案，减少线路投资，缩短线路之间的距离。线路优化设计期间，需要对实际运行与施工条件、经济、技术等诸多因素进行考虑，因此线路勘测施工过程中，施工人员必须具备极强的专业水平以及重任观念[2]。实际展开勘察施工时，必须对如下问题进行关注：（1）测绘工作人员必须要明确设计的目的与原因，与设计人员展开交流，确保测绘准确性和效率；（2）测绘人员一方面需要具备专业的测绘知识，另一方面则要了解地质基本情况和线路设计所涉及到的知识；（3）测绘人员绝对不能出现记错、测错转角数据的现象。

3.2桩位复测施工技术

10kV高压输电线路工程最关键的环节即桩位复测，这也是确保输送线路施工期间杆位准确性的重点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆桩位复测施工过程中，设计人员针对桩位展开测量与校正，确保所有桩位定位的精准性，主要有耐张段长度以及杆位桩体档距等的测量，针对转角塔位测量工作，其中还涉及到转角度以及方向桩等有关。进行桩位复测时，尤其需要对杆位高程、中心桩施工进行关注，以免转角塔处的中心桩、方向桩混乱，针对中心桩以及方向桩进行施工，为了帮助区分，建议应用颜色标记。

3.3基础工程施工技术

10kV高压输电线路基础过程施工期间的线路本身有一定的影响，必须对基础工程质量进行保障，才能够使输电更具安全性。一般由于卡盘安装缺乏稳定性以及滑坡等问题，经常会引发倒塔事故。所以针对10kV高压输电线路工程，必须要应用可行的技术对施工质量进行保证。当前阶段对于线路施工，比较常见的技术为普通钢筋混凝土、混凝土浇筑基础部分施工，混凝土施工稳定性较高，且重量、体积大，可以很好的抵抗上拔力，这对于基础工程施工有一定优势。

10kV高压输电线路施工基础包括桩基础和斜插基础等，必须要及时处理地下水，尤其是多降水的上海地区。高压输电线路施工时若开挖基础地面时深度较大，且与地下水位相比较低，这样一来很容易导致地下水入坑问题。一般10kV高压输电线路施工时难免会出现渗水现象，然而基坑内有水却比较少见，因此这就可能导致基础位置底面、基坑连接位置同时导致泥水以及混凝土的现象，对混凝土抗压性能造成影响。鉴于此，建议在基坑底部铺一层小石头，使泥土、石头之间的接触面积扩大，注意石头、混凝土必须完全咬合，以免新浇混凝土与泥水混合物接触过多。

掏挖基础部位施工时，通常是将已经混合处理好的混凝土浇筑于掏挖土地上，这一操作必须要结合施工图纸要求，尽量避免对附近基坑形状的破坏，施工期间施工人员必须要将安全问题放在首位，若施工时发现危险，需要停止施工。基坑施工结束之后，要以最快的速度进行浇灌。

钻孔灌注桩基础施工对于面积的需求量比较大，因此这对施工人员提出了非常严格的要求，该技术的应用可以节省混凝土与钢筋，减少施工花费的时间[3]。

3.4杆塔工程施工技术

一般平原以及丘陵等地势较好的区域，建议使用以钢筋混凝土为原料的混凝土杆。如果是地理环境相对较为恶劣的地区，建议使用塔桥这种形式展开架设施工。10kV高压输电线路施工期间，杆塔架设非常重要。运行期间10kV高压输电线路一方面使输电导线，另一方面也是避雷设备支撑物，这就需要线路可以承受相应的外力，线路形变范围也要合理控制，避免线路被损坏。

结束语

综上所述，10kV高压输电线路工程技术直接关系到电力系统安全，需要有关人员加以重视，并且为了提高工程质量，无论是设计人员还是施工人员，都要全面掌握施工技术，设计施工图纸，为后续施工提供参考。

参考文献：

[1]徐莉，李卓然.特高压输电线路工程造价预测模型研究——基于因子分析及BP神经网络[J].工业技术经济，2017，36（07）：18-26.

[2]肖朝晖.开启特高压输电技术发展新篇章——专访昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路工程（甘9标段）项目经理贺成才[J].大众用电，2017，32（02）：21-22.

[3]赵吴鹏.高压输电线路工程电磁环境分析及改善措施[J].能源研究与管理，2015（01）：42-44.

论文作者:张晓丽

论文发表刊物:《基层建设》2018年第23期

论文发表时间:2018/9/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0956187c8365bfdb01fb0777.html