# 混凝土浇筑施工技术在建筑工程施工中的应用论文_高纯巧

高纯巧

天元建设集团有限公司 276003

摘要：在现代建筑施工过程中，混凝土浇筑是必不可少的施工环节。不断提高混凝土浇筑的技术水准，不断改善混凝土浇筑 技术和方案，不断推进我国混凝土浇筑技术的发展，对确保整体建筑的质量和效益具有十分重要的意义。本文主要研究了混凝土 的浇筑技术的特点和施工要点，希望能为同行提供借鉴。

关键词：混凝土；浇筑施工技术

建筑工程在建筑工程中，混凝土是一种非常重要的材料，直接影响着 建筑工程的质量。在社会快速发展的过程中，人们对建筑的舒适度提出了更高的要求，在这种情况下，混凝土的应用也越来越广泛。在实际施工的过程中，需要对混凝土浇筑的特点进行详细了解，结合施工现场的实际情况，对施工中的各个环节进行控制，使整个过程能够达到规定的标准。同时采取合适的措施，对工程质量重点进行控制，对资源进行合理配置，促进工程项目的顺利实施，实现良好的经济效益与社会效益。

一、混凝土普遍的浇筑施工技术

1.1 全面分层浇筑技术

这种方法大多数情况下用于不需要太高的技术，同时建筑规模小的工程中，采取这种方法时，需要按照从上往下的顺序实行。应用这种方法实施混凝土浇筑的过程中，需要先做好第一层的浇筑工作，之后再实施第二层的浇筑工作，如果第一层的混凝土初凝状况不良，则要实施持续的混凝土浇筑工作。使用全面分层浇筑这种方法实施浇筑的过程中，要保障混凝土的浇筑质量，其建筑结构平面 的大小不能超过标准的区间，同时按照从短到长的原则实施浇筑。

1.2 分段分层浇筑技术

这种方式在大部分情况下用在建筑规模比较大，同时长度比较小的混凝土浇筑结构中。其在实施浇筑期间，是从底部开始实施浇筑工作的，一般情况下，在底部混凝土浇筑到 2~3m 左右之后，再实施第二层的混凝土浇筑工作，接着实施对不同断层的分层浇筑。

1.3 斜面分层浇筑技术

通常情况下，这种方式大部分用于斜坡度在 1/3 左右的建筑工程里面，同时，建筑工程结构长度如果是其厚度的三倍多的话，使用这种方法，将会取得更好的效果。使用这种方法的时候，应该首先振捣混凝土浇筑层的斜面端，完成相应的工作后，在慢慢往上面的方向实施振捣工作，当所有工作完成以后可以再重复一 遍这样可以保障工程的质量。换句话来说，这种施工技术是从全面分层浇筑技术演变而来的。

二、在建筑工程中的混凝土浇筑施工前的准备

2.1 关于材料准备

对施工材料需要做好进场检查，根据材料的质量，数额，种类，规格等开展抽查工作，保证施工材料的质量能够达到要求和技术需要。抽查出不满足标准要求的施工材料则需要退还，不允许使用不合格的施工材料。在施工材料准备后，需要进行搅拌混凝土工作。而在混凝土配合比工作之前，应该按照一定建筑材料 的配合比，并且根据实际情况检验配合比是否适用。在实验的过程中，检验不同配合比混凝土的不同之处，选择最合适，最符合的配合比。当确定了混凝土的配合比之后，混凝土的搅拌工作也应该严格把控，尤其是搅拌的程序和过程，保证混凝土是根据最 适合的配合比进行施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 关于技术准备

在运用混凝土浇筑技术进行施工的时候，需要分层浇筑，一层一层地进行浇筑。这种分层浇筑的技术既可以增强混凝土的稳 固性和质量，又能够提高建筑结构的坚固度和效率。分层浇筑技 术运用在混凝土浇筑工程上时，需要严格把控整个施工工程，例如，在对建筑工程的顶部进行施工的时候，应该把边坡的坡度设定为 1：3，这样才可以保障工程质量。同时，运用振捣棒振捣混凝土的时候，需要控制振动的速率，保证工程的进度和质量。

三、建筑工程混凝土浇筑施工要点分析。

3.1 基础浇筑

考虑到建筑工程具有多样性的特征，建筑工程施工中的建筑基础浇筑在对混凝土浇筑技术予以应用之时需分类进行，具体有阶梯状、大体积与条形３种形式。在阶梯状施工应用中，浇筑工作需按 照台阶的实际分布一次完成，此过程不能出现任何的缝隙。进行杯口状柱基础浇筑时，要想对杯口标高实施特定范围的有效控制，应在混凝土浇筑之前迅速且尽可能地使杯口底部的混凝土足够密实，稍作停顿之后，再继续后续的浇筑工作，这一工作如果做得不够充分，混凝土重量的不断增加可能会导致芯模上升等问题的出现。在大体积施工应用中，可对分段分层浇筑方法予以采用，相邻层之间要进行密切结合，保证没有缝隙出现。若一次性浇筑难以完成。可适当设置基础后浇带，混凝土尺寸量化时，应注意混凝土冷凝过程中容易发生的收缩和膨胀，并制定有效措施。在构件的施工过程中，水平距离通常比较长，浇注前需要对模板两侧进行准确的标记。

3.2 剪力墙浇筑

在建筑工程施工中，剪力墙浇筑所采用的浇筑方式以长条形流水线方式为主。具体而言，需先在墙体地面均匀浇筑一层厚度约为 5cm 的混凝土，以此工作的完成为基础对整个墙体进行浇筑，这样的浇筑顺序可以留下一定的施工缝隙，但值得注意的是，需要对缝隙的位置加以明确，看其到底是在帘洞上还是门洞上为宜。剪力墙的浇筑要保持一定的连续性，中间不可随意间断，此外，接口处的振捣力度还要足够大，保证混凝土的密实度能够与其接口实现真正的结合。孔洞位置与洞口周围混凝土的高度在同一水平线上，内外墙墙柱及墙体的浇筑工作应能够在同一时间内完成。在进行振捣时，应将洞口与振捣棒的距离保持在３０ｃｍ以上，洞口两侧的振动也需要同时进行，以避免由于振捣力度而导致的洞口变形现象。为了对钢筋保护层的厚度予以保证，削弱浇筑工序对剪力墙结构的影响，应在对建筑工程剪力墙进行浇筑之时固定钢筋的位置，并且时刻关 注浇筑过程中出现的各种状况，保证保护措施的及时性与可靠性。

3.3 位置浇筑

钢筋在整个建筑中起着主体性的支撑作用。混凝土浇筑时，应密切注意和控制钢筋的具体位置，以确保其正确性。当钢筋位置发生偏差时，应及时采取有效措施进行修正，以确保建筑物结构足够坚固稳定。需要指出的是，钢筋通常在建筑物的主梁部分分布最密集，这部分混凝土浇筑工作必须严格、细致，混凝土浇 筑工作不能在钢筋位置不确定的情况下进行，保证施工质量能够符合规定的标准，提高建筑工程的稳定性。

3.4 梁板浇筑

在建筑工程施工应用中，建筑梁板的不同会有不同混凝土浇筑方案的选择，其中，在对肋形楼板进行浇筑之时，可以采用赶浆法，按照阶梯式分布对梁进行分层浇筑，当浇筑位置逐渐上升到达楼板之后，便可以开始对板的浇筑工作。在浇筑楼板时，虚铺厚度应大于板的厚度，振捣的方向可以与浇筑的方向相一致，在振捣之时，应对标志进行积极的移动，以此保证混凝土板厚能够维持在科学的范围之内。在完成振捣工作之后，可以对刮尺等 方法予以采用，以此找平，使浇筑后的表面呈现出一种平滑的状态。此外，对与墙、柱相连接的梁体或板的浇筑工作必须晚于墙体或柱子混凝土浇筑工作 60-90min，这样能够保证浇筑效果。建筑施工过程中，混凝土浇筑是一个重要环节，也同样是整个混凝土项目的核心，对提升建筑物总体质量及技术性能发挥着不可小视的作用。因此，施工单位与部门在建筑施工过程中要科学合理的应用混凝土浇筑技术，保证混凝土结构的施工质量水平，从而提高建筑物的施工质量。在混凝土施工中，要关注浇筑环节的技术的应用与管理，尽可能避免出现安全事故，有效地提高建筑结构的耐久性，延长使用寿命。

参考文献

[1]李运正.混凝土浇筑施工技术在建筑工程施工中的应用[J].技术与市场，2019（02）：147-148.

[2]牛会兵.混凝土浇筑施工技术在建筑工程施工中的应用[J].建材与装饰，2019（19）：43.

论文作者:高纯巧

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年18期

论文发表时间:2019/12/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/095dde223445ccd403d16ce7.html