# 高压输电线路电气设计的研究及探索论文_欧莉,于雷,梁智韬

四川锦能电力设计有限公司 四川省成都市 610000

摘要：高压输电线路的稳定运行关系着电能供应，伴随着电能使用量的增加对输电线路运行也提出新的要求，要求输电线路电气设备要保持完备。电气设计作为输电线路关键关节，影响输着电线路运行与供电稳定性。现阶段，我国高压输电线路设计在诸多方面存在不足，有待进一步完善。

关键词：高压输电线路；电气设计；研究分析

众所周知，输电线路电气设计分为电缆输电与高空输电，电缆输电线路应用需要在地下埋设缆线，虽然电气设计能够节约较大使用空间，但漏电几率也随之增加且维护工作困难。高空输电由于处于高空中，通过杆塔连接电线有助于加快电能传输速度，保证电网运行稳定、安全。

一、高压输电线路电气设计环节

（一）现场勘查

高压输电线路设计存在诸多影响要素，电气设计前要求工作人员深入现场勘查施工环境，了解工程状况才能保证设计方案符合要求。现场勘查过程中，设计师记录好项目地质、气候温度、材料等作为设计依据，分析勘查结果确保设计方案科学合理，提高项目质量。此外，企业安排高专业水平人员，确保设计人员能够利用专业理论知识、丰富的经验判断可能出现的问题，制定解决方法。

（二）理论设计

在输电线路电气设计时注意路径、导线、气象分析，根据输电线路四周环境、地理环境、土质展开设计工作，确保输电线路安全稳定，尽可能的减少损失与影响，保证杆塔基础建设持续进行。此外，加大输电线路防护设计，如：绝缘、防震、防雷，避免高压输电线路受到其他因素影响。

（三）施工过程

输电线路电气设计工作具有复杂性、系统性特点，存在的不稳定因素较多。所以，要求作业过程中各部门人员做好交流工作，设计工作和施工实现紧密连接。严格根据施工要求与方案规范操作，做到发现问题及时解决，从根本上提高工程质量。

二、输电线路电气设计问题

（一）路径选择不当

高压输电线路设计时，路径选择是重要环节，不管在施工、经济投入、运行方面起到了重要作用。现阶段，很多企业缺少路径选择重视，片面的认为只要搭建完成即可，未认识到输电线路建设目标的，增加经济投入与任务量。所以，输电线路电气设计时需加强对路径选择的认识，凸显路径可行性与合理性。

（二）杆塔型号

高压输电电气设计时，杆塔起到稳定线路运行的作用。因此，杆塔质量与设计决定了线路运行效果。但受传统观念影响，电气设计时过于重视成本节约，缺乏杆塔类型与型号重视，给后续施工留下较大隐患。

（三）外部环境影响严重

不同的输电线路所处位置不同，要求电气设计时要注意外部环境的影响，尤其是抗冰性问题，才能确保输电线路正常运行。目前，很多企业并未意识到这一点，缺乏线路防护重视，对冰层覆盖的输电线路处理不当，甚至输电设计过程中施工人员并未有抗冰设计，仅局限于简单的安装工作，缺乏专业技术支持。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、高压输电线路电气设计方案

以某高压输电线路电气设计为例，该项目所在区域气候条件恶劣，雷电灾害、冰雪天气较多。电气设计时，把防雷电与覆冰设计作为核心，线路沿线海拔高度为900--1950m范围。为提升线路抗雷击性需选择多种型号导线，其中包含：轻冰区平丘地段，选择铜芯铝绞线，型号4*JL/G3A--400/50。冰区山区与重冰区，钢芯铝绞线，型号4*JL/G2A-400/65。地线设计方法：铝包钢绞线一根，型号JLB20--180、复合光缆OPGW--180。

（一）线路路径选择

优化的路径性能有助于提高输电线路属性，具有转角次数少、路线短、曲折参数小的特点，适合应用到通讯、航空等多领域发达到有效的技术交流，完善输电线路路径。在实际作业过程中，受地理环境影响输电线路的路径存在诸多问题，难以缩短输电线路距离。若高压输电线路在城市中心区域与偏远郊区，运行过程中会受到高空抛物或树枝影响。伴随着科学技术的进步，为更好的进行线路维护、尽量缩减绕弯曲折问题需制定科学的方法减少曲折线路。

（二）科学设置杆塔

做好杆塔类型、型号选择，考虑到线路所经过的地表、地理环境，秉承着因地制宜的原则设置杆塔。输电线路中，做好混凝土、钢筋选择，绝缘性与机械性作为杆塔选择重要影响因素要求结合线路地理环境、土质条件确定杆塔埋设深度。同时，做好杆塔数量控制，确保杆塔型号与材质的条件下避免过度筛选增加经济投入。

（三）重视防雷抗冰设计

我国国土广袤，不同区域温度环境、地质状态不同，高压输电线路处于外部环境下需要在电气设计时考虑到环境影响，尤其是雷击与冰冻影响。电气设计时加大安全保护，避免短路、漏电现象，夏季、冬季加大管理力度，定期维护。调查输电线路沿线气象资料，搜集风压分布图，根据投运的输电线路状态展开电气设计分析，确定气象环境，如：最高温度、最低温、风速。其中，防雷击作为输电线路施工重要过程，安装防雷系统是其必然，根据气候地质设置避雷装置，借助信息技术预制气候温度环境。在多雨季节、雷电多的区域密切观察，已经发现短路失火立即采取应对方案，减少损失。此外，做好抗冰设计有助于工程造价控制，确保输电线路稳定，应对复杂的气候环境。抗冰设计分为两方面：增加重型抗冰塔与导线抗冻系数，重型机械强度的导线起到保护作用，预绞丝保护线确保线路正常供电。同时，避免绝缘子影响输电线路，涂抹防水材料避免短路、漏电。

结语：

综合分析，为保证高压输电线路运行稳定首先需要做好电气设计，首先要求符合技术标准与规程，掌握输电线路自然条件，做好常见问题分析。其次，工作人员深入现场勘查，结合地理环境、气候温度综合分析并作为电气设计依据，选择适合的路径、杆塔、防雷抗冰保护方案，确保输电线路符合标准规程要求。结合线路、杆塔、电气设备综合分析，确保设计科学合理，实现稳定、安全供电。

参考文献：

[1]孟庆达.建筑电气设计中安全与节能措施的探讨[J/OL].节能,2018(12).

[2]马超.探究建筑电气设计中BIM技术的研究[J].绿色环保建材,2018(12).

[3]杨栋文.住宅小区建筑电气设计中的有效节能策略分析[J].科技风,2018(36).

[4]毛恺.高层建筑电气设计低压供配电系统的可靠性解析[J].科技风,2018(36).

论文作者:欧莉,于雷,梁智韬

论文发表刊物:《基层建设》2019年第6期

论文发表时间:2019/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0960eae38b6646eb5174c945.html