# 试论高层建筑冲孔灌注桩常见问题及其措施论文_李翰深

广西建工集团第一安装有限公司 广西南宁 530000

摘要：想要保证现代高层建筑工程理想效果的实现，就应当加大对冲孔灌注桩作业环节的重视程度。所以在本文中，就先对冲孔灌注桩作业环节中的常见问题做出阐述，然后再给出相应的问题处理措施。这样能够保证冲孔灌注桩作业质量得到精准把控，也能够保证冲孔灌注桩作业环节的有序开展，从而保障现代高层建筑工程理想效果和稳定性的实现。

关键词：高层建筑；冲孔灌注桩技术；问题；措施

引言

冲孔灌注桩作业环节在具体开展中，会体现出硬件条件精简、易操作的特点，这在作业环节开展中，也就自然会具备高度的实用性。因此，就应当加大对冲孔灌柱研讨的重视程度，精准研讨工程实区域的客观条件和独特性，以在此条件下，开展冲孔灌注桩作业，并保证切合现代高层建筑工程的发展需求。

1高层建筑冲孔灌注桩施工重点

在国内经济逐步的提升的现今时期，建筑业也取得了良好的发展。然而，国内土地可使用面积却在逐渐减少。因此，高层建筑工程在逐渐增多。在工程发展中，如果引用冲孔灌注桩技术，就可明显强化作业手法与土质条件之间的切合性，以此强化工程进展的成效性和稳定性。所以，就应当进一步体现冲孔灌注桩技术之于高层建筑工程良好发展的现实意义。在第一时间识别出安全风险。如一些高层建筑在较长时期使用后，往往都会出现外立面裂缝等现象，这样就会在很大程度上影响建筑内居民生活的稳定。所以，就需要考虑增进冲孔灌注技术科研的深度，对所涉及到的问题采取相应处理对策。以此进一步保证冲孔灌注桩技术能够在现代高层建筑工程发展中得到充分运用。

2冲孔灌注桩施工中存在的问题

2.1成孔偏斜

冲孔灌注桩技术在高层建筑施工中应用的过程中，时常会因现场土质松软或施工检测工作不细致等因素影响而出现各种偏孔问题。因此为了能更好处理偏孔问题，则有必要在施工现场对冲孔灌注桩实施处理，或者放置枕木给机械设备提供必要的支撑，并要保证支架可以达到施工的现实需求。若发生偏孔问题时，则必须及时调修好空洞，而若偏孔比较严重的情况下，则必须把孔洞填筑上，再重新打孔及成孔。

2.2孔壁沉降

冲孔灌注桩技术应用的过程中，保证孔壁的牢靠性是一项重要工作，其可以有效防止坍塌问题发生。然而，在具体的冲孔灌注桩作业开展中，如在细微操作上不正确，就可能会导致冲击锤与钢架发生明显的触碰，甚至还可能会导致孔壁沉降现象的发生。所以想防止这样的现象，在具体作业中，就应当保证细化操作上的标准性，并借助对粘质土料的运用，增强桩体四周架构的稳定性。除此之外，还必须进一步完备基础条件，最大程度的为灌注桩作业争取时间，以此最小化孔壁沉降的风险。

2.3护筒冒水

在冲孔灌注桩作业开展中，如果护筒埋于地表以下的深度和状态没能切合工程发展需求，就可能会导致护筒出现明显的冒水现象，还可能导致护筒本身偏离原有定位，继而则可能会导致土方塌陷现象的发生，弱化建筑整体的稳定性。所以，就应当先对工程实地区域内的客观条件做出全面勘测，记录好其中汽温、水文、土质等方面的数据信息，知晓护筒的具体定位。在这样的前提下，才可正式进入到护筒相关作业环节，并在护筒的具体定位过程中，还应当充分结合工程发展需求进行操作。如果在操作中出现护筒冒水现象，就应当立即停止作业，采取泥沙灌注的模式对冒水区域的条件做出改善，然后再对护筒进行重新定位，从而强化高层建筑工程建设发展的成效性和稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3高层建筑冲孔灌注桩施工质量控制措施

3.1成孔中施工质量控制

第一是隔孔作业。如果是在桩径数据较高的条件下开展成桩作业环节，现场指定区域的土方就可能不断向桩体位置聚焦，这就会使得桩体压力明显提升。在成桩作业环节中，桩体强度还较弱，因此，就应当借助对泥浆的使用来体现成孔作业环节的有序性，同时再对桩矩与桩体定位做出合理确定，也可以采取隔桩的模式开展作业中，以此切实避免孔洞土方沉降现象的出现。第二是清孔作业。在涝渣作业环节中，需要在保证五十厘米到一百五十厘米的间距上进行一次进孔作业，并正确设定孔内水头高的数据，并且还需要将总体涝渣量确定在五桶范围内。这样的作业过程应当开展两次，还应当精准把控第一次作业过程的质量。如果在指定条件完善的前提下，可考虑借助循环模式对孔底内冗余物进行清除。第三是灌注作业。

高层建筑施工期间，混凝土浇筑的质量决定着整体工程的施工质量，再加上混凝土浇筑的施工要求较高。因此，必须认真落实准备工作，做好钢筋笼及埋管深度的处理工作，提高混凝土浇筑施工的质量及效果。

3.2冲击深度

其实孔洞冲击属于冲孔灌注桩作业环节中的重中之重，所以在相关作业过程中，就应当对以下内容做出参考：第一是在具体冲孔环节中，就应当在一到两米的间距上，精准检测成孔质量和孔洞的垂直度；在灌柱桩作业环节处于岩面区域时，应当在十到五十厘米间距上进行一次清孔操作，并于微分化岩面上抽取样本。第二是在冲击成孔环节中，需要保证在四十到六十厘米的高度位置上进行一次低锤冲击作业，直到孔洞总体深度数据处于三到四米的条件，再提升冲击时速，在一点五米到二米的高度位置上再进行一次低锤冲击作业。第三是在开展开孔作业过程中，需要最大限度的挤密石渣，直到冲击孔已达四到五米时，才可考虑进入到掏渣施工环节，各个台班都需要开展一次淘渣作业，同时还需要将总体淘渣量确定四至五桶范围内；在淘渣环节结束后，需要在第一时间向孔洞内灌入指定量的泥浆，以进一步强化孔壁稳定性，在泥浆处于基本深度的条件下，才可考虑开展掏渣和冲孔的作业环节，并保证所涉深度切合相关标准。

3.3高层建筑冲孔灌注桩施工检查与验收

在具体的冲孔孔灌注柱作业环节中，必须要保证护筒中线与桩中线呈现充分重叠的状态，把所会产生的数据偏差确定在一厘米范围内，还要保证将护筒项端与地面间的距离确定在二十厘米范围内。不仅如此，在具体作业环节中，还必须要注意到的是：第一若现场土层呈现稀软或流沙状态，就必须要加设护筒，也可以逐渐将流沙近处的桩孔深度进行延展，保证达到集水井的下沿。第二在成孔施工中，若是发现现场土方水分高出了相关标准，就必须要暂停作业，并在井底适当位置设置集水沟，然后再借助高压泵将多余水分进行排除，以保证现场土方状态切合相关标准。第三必须要保证将桩底定位于持力层的上部区域，在此基础上再全面撤除桩底冗余土方，加大对质检验收和信息整理方面的重视程度。

结语

冲孔灌注桩属于现代高层建筑施工中的一项基本环节，该环节会关系到高层建筑的总体施工效果和稳定性。所以，在具体开展冲孔灌注桩作业时，就需要对作业现场的气温、土质等条件做出全面勘测，精准预测诸作业流程所会出现的异常情况，建立具有相应性的对策做出解决，以此切实为高层建筑理想施工效果和稳定性的实现奠定坚实基础。

参考文献

[1]李冬梅.高层建筑冲孔灌注桩常见问题及其措施[J].居舍,2019(31):3.

[2]欧阳国胜.高层建筑冲孔灌注桩常见问题及其措施[J].西部资源,2019(03):135-136.

[3]苗桂萍.高层建筑冲孔灌注桩施工技术研究[J].居舍,2017(20):40.

[4]廖辉.高层建筑冲孔灌注桩中常见问题及其措施[J].低碳世界,2017(13):150-151.

论文作者:李翰深

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0962a8538be1d865448ad4a5.html