# 建筑工程后浇带施工技术质量控制汪芳论文_汪芳

摘要：在我们国家日益繁荣昌盛的今天，建筑工程不仅需要满足人们基本需求，还需要提升其自身的质量，实现良好的功能性。因此，在现代化建筑施工的过程中，通过利用后浇带施工技术可以有效提升施工质量，为房屋建筑工程给予了一定的保障，做到工程按期交付，实现良好的经济效益。

关键词：建筑工程；后浇带；施工技术；质量控制

引言

在我国经济实力逐渐壮大的过程中，建筑行业发展迅猛，但是在这样迅猛的行业实况下也涌现出很多问题。尤其是现在关于建筑施工以及建筑后期质量不合格的报道越来越多，所以现在国家对于施工技术和施工质量的检测也越来越严格。而在所有的施工技术中，后浇带技术作为主要施工部分，施工与检测人员必须严格把关，在最大程度上避免出现建筑质量与施工技术问题。

1后浇带施工技术的概述

在进行建筑工程施工的时候，混凝土浇筑是比较重要的，混凝土施工比较容易受到各种因素的影响进而产生裂缝的情况，在这种情况下，就需要正确使用后浇带施工技术，避免产生裂缝。后浇带属于一种临时的施工缝，主要在建筑工程基础底板和墙体部分进行使用。一般情况下，在大体积混凝土浇筑施工的时候，比较容易产生表面裂缝，在这种情况下，施工人员需要临时设置缝隙，把大体积混凝土结构划分成多个部分，等到各个部门稳定之后，再开展缝隙浇筑施工，确保大体积混凝土结构的整体功能能够得到保障。不仅如此，在开展建筑工程后浇带施工的时候，需要合理地增加铝粉，确保后浇带浇筑强度能够得到保障。

2建筑工程后浇带施工技术质量控制

2.1安装后浇带的钢筋和钢筋网

工作人员进行工作时，需对间距宽度进行有效了解，保证宽度和楼板厚度相一致，根据楼板配筋的实际间距，施工时，人员要对位置进行有效确认，使用砖头调整间距，强化钢筋贯穿力度。借助小钉子固定加工好的木条，若遇到小孔位置的钢筋网，借助钢剪对其进行剪裁，以便钢筋有效穿透。振捣后浇带两端混凝土时，确保混凝土轻度就能保证其表层、棱角不被损坏，对木板进行敲断，以有效连接钢筋网和混凝土。工作人员在施工时需对梁内上纵、下纵筋偏多等问题予以重视，要提前加工木条拼接成木板，用钉子对其进行固定。对梁筋进行贯穿后，加工完成的模板放在梁内设置中，做好捆扎固定梁筋工作。结束后浇带两端混凝土浇筑后，施工时要保证混凝土实际强度，取出木条撬开隔板后部压条，划分模板为小木条，取出，通过混凝土在钢板网上进行粘贴。

2.2重视浇筑时间，正确选择断面形式

建筑工程施工时期使用后浇带技术的时候，需要合理地选择断面形式，参考建筑工程混凝土断面的实际情况来进行设置，避免因为受力过于密集而产生建筑结构变形的情况，如此也可以更好地保障施工质量。在实践的时候，使用建筑工程施工后浇带技术的过程中，需要参考具体的高度来控制后浇带技术的使用时间。其中需要重视这样几点：第一点针对二十二层以上的建筑，需要分析沉降工序之后的时间段，在各个时间段合理地使用后浇带技术，可以有效地解决建筑工程结构施工时期存在的各种问题；第二点针对二十二层以下的楼层，在施工的时候，首先需要确保主体结构能够保持一个正常的施工状态，等到部分沉降之后再使用后浇带技术，提升建筑施工的结构性能和整体的使用价值，如此在建筑工程施工的时候可以发挥一个更加显著的效果。

2.3浇带施工质量控制

建筑后浇带施工有一个非常重要的方面，那就是合理控制钢筋的材料和距离。合理的距离对于后浇带工艺有着非常重要的影响，后浇带的间距都需要进行精确的计算，这样精确地计算更能保证整体建筑的稳定和质量。同样合理计算的距离，也能减少温度对于后浇带的影响，因为后浇带也会因为温度出现收缩和张力的情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆并且经过科学的实验和调查，钢筋的材料和密度也会对后浇带有一定影响。由于钢筋形式的不同，后浇带的形状也会受到一定的影响，所以钢筋的材料，数量，在整个建筑中钢筋的摆放位置都要经过严格的计算，最好是还要参考相关设计手册，在一切都达标的情况下设置的后浇带更加安全合理。还有一个非常重要的就是模板支撑体系，这个体系主要是为了有效避免后浇带在施工过程中因为温度等外在因素出现裂缝等情况。模板支撑体系有着比较严格的技术和质量要求，例如模板的强度和刚度一定要达标，稳定性也一定要好。但是在模板使用的过程中，一定要注意它的斜度等问题。同时浇筑后还需要注意拆除时间，过早拆除或者强行拆除都可能会出现裂缝的情况。

2.4顶板部位后浇带浇混凝土

①因为不同类型和部位的浇筑后浇带部位混凝土的时间安排会存在差异，通常来说按照后浇带的伸缩状态以及先浇混凝土当前伸缩状态而定，通常是先浇混凝土结束施工42d～60d，开始安排后浇带混凝土施工；对沉降后浇带而言，应该等到建筑物完成沉降后才能够开始后浇带部分的混凝土浇筑施工。然而有些工程项目有特殊规定，这就要按照施工设计的规范对后浇带设计适当保留。②在对后浇带展开浇筑混凝土施工前，应该用水对施工缝展开冲洗，保证施工缝内部的清洁还有施工缝保持24h湿润；不仅仅要把混凝土材料结构表面存在的积水完全排除出来，还要在整个施工缝的表面铺设一层跟混凝土成分完全一样的水泥砂浆。③后浇带位置上所选择的混凝土规范强度比其他位置上选择的混凝土要高出一个等级，同时选择没有收缩性的混凝土，可用膨胀水泥，也可用普通水泥配上适当比例的膨胀剂。膨胀剂的用量对混凝土材料的质量产生很大影响，故而选择膨胀剂时要做强度试验，确保混凝土材料在强度和性能方面能够合乎施工规范。要搅拌充分，让膨胀剂和水泥结合的均匀而充分。④浇筑后浇带部位混凝土施工完成后需要用清水进行养生，养生时间最起码28d。

2.5在实际施工时，要严格把控后浇带的长度和间距

为了能够确保整个建筑工程的整体性，在使用后浇带施工技术时，要严格控制施工的宽度和施工间距。例如施工楼层不高于23层的建筑，如果楼板和地基出现了受力作用的钢筋，则必须要对这一部分钢筋进行妥善处理，避免直接切割或切断而导致建筑工程出现安全隐患。如果跨度比较大的后浇带则必须对受力钢筋进行直接切割或切断，通过后浇带的浇筑环节，将切断的钢筋进行重新焊接作业，最大程度上避免钢筋因为两头受力而出现弯曲变形的情况。钢筋骨架做法：竖向立筋采用φ25钢筋，间距250；水平筋φ18钢筋，间距200。钢丝网做法：10目拨花钢丝网、5目钢丝网、3目钢丝网各一层，绑扎于钢筋骨架上。在后浇带设计时还要充分考虑间距距离，工作人员需要根据施工的实际情况对间距进行合理判断，不能够呆板的严格按照工程设计方案进行施工。

2.6关于施工方位和施工材料的合理选择

通常情况下，运用混凝土构建施工必须要充分考虑外力影响因素最小的位置进行后浇带施工，在对剪力墙施工作业时，不应该在中间位置进行后浇带施工，通过这样的方式能够有效避免混凝土结构对剪力墙是后浇带施工的最佳选择，如果施工人员选择了参加膨胀剂的水泥混凝土，则必须要适当的添加高等级混凝土，将所有的混凝土捣碎之后重新配比，这样才能够提高后浇带构建的整体强度。

结语

总而言之，后浇带施工技术对整个工程项目建设具有非常重要的作用，在后浇带施工时必须要充分考虑建筑结构的具体特点和实际情况，有效减少受到温度差重力等因素而引发的混凝土结构裂缝。

参考文献

[1]吴小婷.后浇带施工技术在房建施工中的应用研究[J].江西建材，2019（3）：174-175.

[2]王松.后浇带施工技术在房建施工中的应用思考[J].山东工业技术，2019（8）：131.

论文作者:汪芳

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0968639e0234017443ca126c.html