# 单片机技术在电气传动控制系统中的应用论文_姚颖,孙铭霞

辽宁科技学院 辽宁本溪 117004

摘要：当今社会科学技术一直在不断的发展，新型科学技术给社会带来的变化也日新月异，新型科学技术应用范围也越来越广。因为单片机技术在电子信息工程中的地位是非常重要的，所以单片机技术的应用也越来越广泛，在很多系统中都可以使用的单片机技术在电气传动控制系统的地位就不言而喻了，单片机技术可以提高电气传动控制系统的精准度，较少错误的发生，可以说单片机技术是电气传动控制系统中比较重要的部分。因此，科学合理应用单片机技术十分重要。

关键词：单片机技术；电器传动；控制系统

一、相关概念介绍

1.1单片机技术的概念分析

单片机技术就是通过将存储条、电路、高性能处理器等设备的功能融入到各个小芯片里面的方式，以达到降低设备占用面积，提升设备运行功能的目的。由于单片机技术具有使用灵活、功能全面且包含了计算机全部使用功能的特点，所以其已经被广泛的应用于社会经济发展的各个领域中。比如PRINCETON结构、HARVARD结构等就是人们日常生活中常见的单片机。而当前我国生产、生活中常用的单片机则主要是由Harvard结构组成。

1.2我国单片机低噪声布线技术的发展探究

在传动系统中，单片机技术传动系统作用极为关键。在之前的单片机安装之中，一般就是简单的在集成电路外壳引脚上，进行单片机的电源的以及地线的安装，而这种单片机安装方式最显著的缺点就是噪音过大。科技的不断发展和科技人员不断的创新，已优化了单片机的安装形式，单片机安装由之前的外壳引脚方式转化成两条相邻引脚上分别进行地线和电源的安装，这种全新的单片机安装方式不仅实现了降低芯片电流幅值的目的，同时也降低了电路板上印制耦合电路的难度，促进了单片机安装质量的稳步提升。

1.3我国单片机EFT技术的发展探究

科技的不断发展之下，科研人员不断创新，对于单片机的抗干扰技术也在不断的加大研究力度，且单片机的抗干扰能力随之也在提升。EFT技术作为新型的抗干扰技术，有助于提升单片机的抗干扰能力，引入正弦信号，观察正弦信号的干扰程度，单片机运行过程中表现出的波形上就会因为出现不同类型的信号叠加现象，而对单片机的正常运行造成严重的影响。随着EFT技术的推广和应用，则主要是利用RC滤波以及施密特电路交替影响的方式达到消除叠加信号的目的，为单片机系统的正常稳定运行提供强有力的支持。

二、单片机技术在电气传动系统中的应用研究

2.1控制模块

当前单片机的控制系统主要由主电路操控模块、接口型电路、控制型电路构成。主电路操控模块通过电源的供电，通过整流电路对电流进行传输，由于单片机内部电流承载能力较弱，需通过滤波电路对电流进行降频处理，直流电机控制电路（H桥）对电流进行控制传导。接口型电路对电流的信号进行传输，提升信号传输的精准性，其一般由专用存储器、寄存器组等组成，其是单片机的中央控制系统与外部设备进行信息传递的主要部件，通过对信号进行分类，使其具备相应的信号行为，并通过与计算机的系统总线进行连接，使信号可进行完整传递。其传输信号的方式一般分为并行传输模式和串行传输模式，以具信号传递类别，发出相应的指令，可使电气传动系统中的各部件进行协同工作的状态。在电气传动系统中，其显示设备和键盘之间，在进行数据信息传输时，以串行模式对数据进行一位一位的传输，可提升数据传输的精准性，同时可保证数据的逻辑性传输。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆以当前电气传动控制系统中常用的80C196MC为例，其在系统中进行工作时，通过系统内部的逆变控制功能，可实现扫频式零电压软启动模式，其可将直流电压进行最小化限制，减少初始电流、电压造成的冲击，使系统处于稳定的工作环境。中央控制芯片在运行过程中，使用16位连接方式，可增强系统的运算能力，且芯片内部设有两个相同的32K程序存储器，可对系统运行中产生的大量数据信息进行存储。

2.2软件算法模块

电气传动系统的运行是对内部程序指令进行操作，在语言编程时对数据信息分类和提出节点信息为工作难点，由于系统的工作环境不同，汇编语言的类型可对系统进行指令操作。在进行汇编语言时，通过助记符可对系统指令码进行替代，以符号语言的运行方式，可有效提升其运行效率，汇编语言的工作方式是对数据进行运算，通过精度式浮点的处理方式，提升其运算精度。单片机在应用过程中，以PID算法较为常见，通过比例、积分和微分环节，可有效提升运算效率，使系统运行更具精准性。

当前电气传动系统对数据进行预算时，一般以浮点运算为主，因为计算机系统对运算数值的存储以整实数为主，通过32位处理器对数值进行运算时，其有符号整数范围-2^31~2^31-1，无符号整数范围0~2^32-1，可有效提升其数据处理范围。但由于电气传动设备的工作方式不同，其计算方法存在差异，转速调节模块在进行运算时，其设备运行的跟踪定位点由编码器来决定。设备对数据信号进行周期性采样，其内部控制系统将与存储器进行数据比对，当数据为整数时，缺少相应的小数数值时，导致系统内部运行精度降低，此时技术人员需对参数值进行调整，再对数据进行二次比对，已达到提升运行精度的目的。单片机的应用可减少系统运行中的代码转化率，通过对单片机进行系统的编程，以不同的型号来满足系统工作需求，可有效提升电气传动设备的工作效率。

2.3文件模块

电气传动系统在运行过程中，将产生大量的数据信息，系统需对数据信息进行分类储存，使数据具备可查性，同时设备的运行方式和工作轨迹，也需要内部文件的支持，保证电气传动系统运行的合理性。通过对电气传动系统运行的方式，对单片机进行功能性选择，双端口储存器作为一款具有高工作效率、高容量的运算元器件，可为设备内部的中央处理模块提供多途径处理数据信息的方式。双端口存储器采取并行通讯模式，在中央处理模块与主存储模块之间设置缓冲式存储器，其SRAM技术、Cache存储载体、地址转换、数据替换，可对数据进行高速处理。双端口存储器具有读写控制，在BUSY设置下，通过内部控制器可对系统进行逻辑性操作，其具有接口闭合性，当一个接口进行指令操作时，其它接口将停止运行状态。在电气传动系统中进行操作时，对内部文件可进行分类处理，提升系统运行的逻辑性。

三、结束语

随着科技的不断进步，单片机技术得到了良好的发展，在电气传动控制系统中的应用也越来越广泛、深入，我们要把握住这一发展的良好势头，继续加大研发的力度和深度。相关的工作人员要不断积累经验，通过不断的学习和努力，为其更好的应用贡献力量。我们完全有理由相信，在未来的发展过程中，单片机技术在电气传动控制系统中的应用将越来越完善，进而为祖国的经济建设创造更大的价值。

参考文献：

[1]陆冬.单片机技术在电气传动控制系统中的应用分析[J].科技风，2016（16）：75-75.

[2]王小婷，于天齐，赵宇鑫.单片机技术在电气传动控制系统中的应用研究[J].科技经济导刊，2016（2）.

[3]李媛媛.单片机技术在电气传动控制系统中的应用分析[J].科学与财富，2016，8（5）.

[4]黄跃娟，唐世超，程梦圆.单片机技术在电气传动控制系统中的应用[J].时代农机，2017（06）：38-39.

[5]王丽艳，李黎，武兰江.单片机技术在电气传动控制系统中的应用[J].中国高新技术企业（中旬刊），2015（09）：46-47

论文作者:姚颖,孙铭霞

论文发表刊物:《基层建设》2019年第23期

论文发表时间:2019/11/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/098393253e1591d8eeb1fc47.html