# 电力系统自动化设备的电磁兼容技术论文_马洁

（内蒙古包头市包头供电局固阳分局 内蒙古包头市 014200）

摘要：本文阐述了电力系统自动化设备的电磁兼容的特殊性，着重指出了在产品设计和开发过程中遇到电磁兼容问题时应对的手段，同时预测了对电力系统自动化设备的电磁兼容的最新动向。

关键词：电力自动化；电磁兼容

一、电力系统自动化设备中电磁兼容技术的发展现状

1.1 电磁兼容技术对电力系统自动化设备的有利作用

电磁兼容技术是伴随着电子技术和电子设备的出现而逐渐发展起来的。凡是有电子技术的领域都会有电子干扰，凡是有电子设备的地方都存在电磁干扰现象。而电磁兼容技术的研究对象就是电磁干扰。电磁兼容技术是解决电磁干扰相关问题的一门技术，电力系统自动化设备中的电路之间的相互干扰，外界电磁干扰正是电磁兼容技术需要解决的问题。研究电磁兼容技术对于提高电力系统自动化设备水平利用效率具有重要作用。电磁兼容技术水平的提高有利于减轻电磁波对电子系统自动化设备的干扰，提高设备运行的准确度。电磁兼容技术可以有效防止电子系统自动化设备对外界干扰过度敏感这一问题。

1.2 电力系统自动化设备电磁兼容问题

电磁兼容技术是一门发展迅速的交叉科学，其理论几乎涉及到所有用电领域。在当今信息社会下，电力系统自动化设备的迅速发展对电磁兼容技术提出了更高的要求。电力系统自动化设备与电磁技术兼容，电子设备越是现代化，其造成的电磁环境就越是复杂；相对而言，复杂的电磁环境对电子系统自动化设备又提出了更高的要求。电磁兼容技术作为一种新兴学科，其领域内的理论研究，特性测量和产品开发需要投入高科技的人才和技术资金，其理论研究是一个长期过程，所以电力系统自动化设备中电磁兼容技术的理论研究成功和理论成果应用是一件耗时耗力的事。目前国内电力系统中电磁兼容技术的研究和利用正处于一种高投入，低产出的不良状态。究其原因，市场需求量少，技术更新慢。

二、电磁兼容技术的设计方法

2.1滤波

通过滤波器对电磁干扰进行抑制。滤波器的网络是由分布或集中参数的电感、电容和电阻共同组成，并能对信号的频率进行判断，提取有用信号的频率分量通过，防止干扰频率分量通过，使电磁干扰降低到能够接受的程度。防止和降低电磁干扰的主要措施是使用滤波器，滤波器也能有效减少辐射干扰如对无线电干扰进行抑制，将相应的电磁干扰滤波器安装在接受机的输入端和发射机的输出端，将干扰信号过滤以实现电磁兼容的目标。

2.2隔离

干扰电磁场也存在于干扰线路（馈线）附近，当干扰线路附近存在其他导线时出现电磁耦合产生干扰。将其它线路与干扰线路进行隔离能有效简便防止这种干扰：将馈线按照一定的距离隔离分布能够使线路之间的电磁耦合削弱或切断。以下为隔离的注意事项：不要使其他线路和干扰线路平行排列，如果遇到必须平行的情况，则导线的间距L和直径D的比值不应低于40，并尽可能增大导线间距，另外平行部分越短越好；如果一般线路与敏感线路或者信号线与电源馈线之间需要平行排列时，导线间距不应低于50 mm；对其他线路会造成最大干扰的高频导线需要屏蔽；一些脉冲功率较大的脉冲线路也会严重干扰到其他线路，可以按照干扰线路处理。根据具体情况可以将低功率、低电平的数字电路当做一般线路。

2.3接地

在系统中的一个接地面与选定点之间建立电阻小的导电通路接与地面相接，由于系统中各个电子元件处于零电位并且相互连通，就建立了一个等同于地面的参考点。就是将它的电阻和电位都看作零，并且以其来参考电路中的信号，没有电流通过就没有电压降的产生，所以通过接地设备将干扰电流导入大地，减少干扰源传播的能量。

2.4屏蔽

所谓的屏蔽，就是使用导磁或导电材料来制作壳、屏、板、盒等设备，将电磁能的范围限制在一定区域之内，用屏蔽体来减弱场的能量，最终防止电磁干扰。有三种屏蔽方法：磁屏蔽、电屏蔽以及电磁屏蔽。对不同功能、不同结构和不同安装地点的设备采取不同侧重点的电磁兼容技术措施。

三、电磁干扰对策

3.1 硬件抗干扰

在方案设计、结构设计、电路与线路板设计、电缆设计等四个方面进行相应的安排。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（一）方案设计

（1）设计接口电路，尽量使用平衡电路，必要时可以在接口电路上使用隔离变压器、光耦合器件等提高抗共模干扰的能力。

（2）明确所开发的设备或系统要满足的电磁兼容标准。有时根据用户的要求或实际情况（例如，周围有高灵敏度的接受机，或产生强干扰的设备），需要提出专门的电磁兼容要求。

（3）电路中尽量避免使用高速的脉冲信号，脉冲信号的上升/ 下降沿尽量平缓，模拟电路的带宽尽量窄。

（4）根据系统工作原理和地线设计原则，画出系统地线图，不同性质的电路使用不同的地线，不同的地线用不同的符号表示。

（5）确定需要采取那些干扰抑制措施，例如屏蔽、滤波等，需要屏蔽的效能和滤波性能（包括频率范围、衰减量等）。

（6）尽量使用大规模集成电路，这样可以获得很小的环路面积，提高抗扰性和减少发射。

（7）确定系统中的关键电路部分，包括：强干扰源电路、高度敏感电路，考虑对这些电路采取隔离措施（局部屏蔽、滤波）。

（二）结构设计

（1）首先确定制造屏蔽机箱的材料，看是否有低频磁场的屏蔽要求，如果没有，可以选择铜、铝、钢等常用的材料做屏蔽材料。如果有，需要采用合金等高导磁率的材料。

（2）进出屏蔽机箱的电缆是否采取了措施，例如屏蔽或滤波（屏蔽一般对频率较低的干扰作用较好，高频时效果取决于屏蔽电缆的结构和屏蔽层的端接方式），电缆的屏蔽层与电缆两端的机箱是否满足“哑铃模型”的要求。

（3）对于传输频率较低的信号的电缆，或一端没有屏蔽屏蔽体的电缆，在电缆端口处采用滤波是最好的解决方案。

（4）显示窗口的处理：如果使用屏蔽玻璃，在屏蔽玻璃与机箱之间必须使用电磁密封衬垫。

（5）对静电放电路径附近的敏感电路进行电磁屏蔽，屏蔽层接到电路地上。

（6）如果使用了滤波连接器或滤波阵列板，在它们与机箱之间要安装电磁密封衬垫。

（7）电源线滤波器的外壳要直接搭接在金属机箱上，电源进线要尽量短。

（8）机箱上的缝隙或孔洞应尽量远离强辐射源（例如导线、电缆、线路板等）或敏感电路。

3.2 软件抗干扰

（1）数字滤波

数字滤波主要是数据采集误差的软件抗干扰措施。数字滤波实质上是一种程序滤波，即通过一定计算程序，对采样信号进行平滑加工，减少干扰在有用信号中的比重。

（2）看门狗电路

看门狗实际上是一个软件监视系统，通常利用软件定时器或硬件定时器的中断，在中断程序中查询某个设定的标志，若标志不为零，则清零或减1后退出；若标志为零，则执行复位指令或转向出错处理程序，在出错处理中完成各种善后工作，再使系统复位。在系统程序中根据要求的监视时间的长短设置标志，一旦程序未能在给定时间内重置标志，就会导致系统复位。

（3）空指令

空指令是指在一些对程序流向起着决定作用的指令及对系统工作状态起至关重要的指令前面，人为地插入几条空操作指令，以保证跑飞的程序能重返正常轨道以实现指令冗余。

结语：

随着电力系统自动化设备的快速发展和广泛应用，对电磁兼容技术的要求也越来越高。加强电力系统自动化设备中电磁兼容理论研究，推广现有的，成熟的电磁兼容技术，研究电磁兼容新问题，新方向对于电力系统自动化设备意义重大。我国本身在电磁兼容技术方面起步就比较晚，更应当在新形势下抓住有利机会迎头赶上。

参考文献：

[1]丁道齐.要正视和研究电力线通信技术发展中的关键问题.电力系统通信，2017（4）.

[2]吴东海，李渝榆.通信装备电磁兼容性工作现状和对策.安全与电磁兼容，2017（5）.

[3]唐涛.电力系统厂站自动化技术的发展与展望.电力系统自动化，2018（4）.

论文作者:马洁

论文发表刊物:《云南电业》2019年2期

论文发表时间:2019/8/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/09a982f87f0b8fdecfd3d62d.html