# 水利工程施工中的导流问题及技术论文_温学聪,

摘要：水利工程的建设对于河流河道的生态环境有着一定的影响，河流河道又对水利工程的运行产生影响，二者有较深的联系。因此，要多加注重水利工程的施工技术的应用和相关建设科学合理的规划。水利建设施工建筑会对工程施工质量产生影响，其中导流技术的应用可以对水流起到合理有效的控制与疏导，避免对水利工程产生不利影响，以保证水利工程施工免受影响。本文结合水利工程施工实际情况对导流施工技术进行探讨。

关键词：水利工程；导流施工；技术问题

引言

在水利工程导流技术施工是一项基础性的施工技术，因此在水利工程中是非常重要的。施工技术人员要加强学习，掌握施工的技术要领，对这项基础的施工技术不断地研究，使得这项技术可以进一步地提高，从而可以提高施工的效率，保证工程的整体质量。

1、水利工程施工导流施工技术的意义

在水利工程施工前要制定相应的施工方案，在制定施工方案的时候要对施工现场进行了解，因此要去施工现场进行勘察，将施工现场的地质、水文、气候等因素了解清楚，根据实际的情况制定相应的施工方案，这样才能保证施工可以顺利地进行。导流施工技术的主要作用是疏导水流和控制水流，使得水流可以按照施工的要求绕着施工地点向下游流去，这样可以避免因为水流而影响正常的施工，使得工程的进度受到影响，不能按照要求的工期完成。不仅如此，导流施工技术还可以避免因为汛期造成的水害影响，使得工程的质量可以得到保证。在实际的施工过程中，导流施工会涉及很多的内容，还要施工人员到现场进行勘察，及时了解汛期的有关情况，然后指定合理的方案，降低水流对工程的影响。

2、概述水利工程中导流施工的具体内容

2.1导流施工技术的基本概念

在实际的水利工程建设施工中，为了将流水与施工区进行隔离，则需要应用导流技术来控制流水方向，将流水及时引开，保证施工顺利开展。导流施工技术作为水利工程施工的重点项目，导流施工技术质量直接关系着工程设计方案与工程施工进度。

2.2导流施工的具体内容

首先，导流施工的选址，选址是导流施工的基础工作，在导流施工设计之前应该充分考虑到坝体的实际位置，并合理勘测施工地形，并考虑到水利工程地质环境、地势地形差异情况、水能指标、施工难度以及工程量等因素，保证选择最佳的坝址。其二，合理设计水利枢纽布置方案。导流施工质量，关系着水电枢纽工程设计方案的整体质量，当确定坝址以后，为了进一步保证工程的合理分布，则应该从导流明渠进行合理布置，并充分考虑到厂房的合理分布情况。其三，编制施工计划。施工技术是水利工程开展的基础与前提，在施工中既要保证施工方案合理，同时应该合理运用导流技术。

2.3导流施工中存在的影响因素

（1）水文因素水文因素是影响导流最重要的一项自然因素之一，因为导流施工技术的主要对象就是要将水流进行控制和疏导，直接作用的对象就是水流，因此，自然的水文环境会直接影响着导流施工的发挥。在施工过程中，施工技术人员要具备专业的素质和能力，将水质和深度等水流特征进行精确的判断，这样可以更加有效的发挥导流施工技术，如果忽略了水文因素的影响，会造成严重的损失，甚至会威胁到施工人员的生命安全。（2）地形地貌因素地形地貌因素也会影响水利施工中导流施工，因此对于地形地貌的考察也非常关键，在进行导流施工之前要选择理想的施工环境，如果地形地貌不合理，就会大大增加施工的难度。因此在施工之前要考察当地的地形地貌特征，岩石的硬度，河床狭窄以及陡坡度等，将导流技术各种施工要求掌握，选择合适的作业方式可以降低地形地貌的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（3）地质因素在水利工程导流技术施工过程中，影响其施工的重要因素中还有一项就是地质因素，地质环境在施工的各个环节中都会存在着影响，并且这种影响会造成导流的方向和大小难以控制，这种影响很难克服，因此在施工之前一定要详细的勘察，将这种地质因素造成的麻烦提前进行研究解决，使其在合理可控的范围内，在发生危害的时候可以及时找到解决的办法。

3、导流施工技术在水利工程建设中的具体应用

3.1导流施工技术

分段围堰法的具体应用分段围堰法导流在水利水电工程进行过程中，有的时候还需要根据环境和地质的不同限制，采用分段围堰的方法进行疏导，主要的办法是底孔导流、坝体缺口导流和明槽导流。（1）底孔导流主要是在土坝中修筑临时的底孔或者是永久的底孔，使得土坝中的水可以及时的倒出，防止水位过高而影响到水利水电工程的质量。在进行孔位布置的时候要进行精确的计算，将孔位的位置和大小进行确定，枯水期的时候可以正常的泄水，一般情况下底孔的很断面可以使圆角矩形或者是矩形，设计在水库水位以下的位置。（2）坝体缺口导流技术指导的是在水流量比较大的时候，一般是在汛期，正常的导流无法满足排水和疏导，这时候可以将缺口导流技术进行应用，还可以将其他的导流技术相辅助，将水流快速的疏导，使得水位可以回到正常的范围内，然后在将缺口重新修筑。（3）明槽导流主要的应用条件时河水比较深或者是河水的覆盖比较厚，这种时候围堰在修筑的时候难度比较大，可以采用这种技术进行修筑，主要分为一期和二期，一期修筑过程可以增加围堰，使得河水可以通过河床下泻。二期修筑完之后可以利用明渠导流将水流进行导出。在分段围堰技术中还要根据实际的情况进行选择。如果水利水电工程的工期比较长，还要满足在施工期间没有水流经过，影响施工的进度，就要在施工全部阶段都要实行导流阶段，以免给工程的质量造成影响。在进行分段围堰技术实施的过程中，可以将导流段分为三个部分，分批进行下泻。第一期可以完成基坑后可以进行导流下泄。第二周期可以分批进行底孔封闭，保证河水可以通过底孔排出。第三期将下泄的水储存在水库中或者是泄水建筑物中，等到完工之后再进行下泄。

3.2导流施工技术全段围堰法的具体应用

通常情况下，对于难以分期导流的工程会选择全段围堰法进行导流。全段围堰法导流是指对水中建筑整体建造围堰，对主河道的水流进行拦截引导。为避免水流在较窄的部分积聚，在河道旁侧需要建设泄水建筑物，对水流流向起到引导的作用。全段围堰法多应用于基坑作业面不大、河床狭窄且水流急深的施工环境中。常用的导流技术有明渠导流技术和隧洞导流技术。当水利施工建筑基坑上游和下游需要设置围堰，而水流量较大时，可以通过渠道引流的方法来减轻主河道的压力，若导流条件不好，可以使用明渠导流技术对水流进行导流。若水利建筑周围有河道，则可以利用已存在的河道作为明渠对水流进行引导，使得河道上游与下游完成对接，在减少施工量的同时节约施工成本。山区河道地势较为复杂，明渠建造施工十分困难。因此，在水利建设施工导流施工中往往采用隧洞导流技术。隧洞导流施工难度高，施工环境恶劣，施工成本较高。因此在实际施工中往往采用淹没基坑的方法或明挖渠道的方法进行施工。

结束语

综上所述，现阶段，我国导流技术作为水利工程施工建设中的重要项目，既能够提升水利施工质量，还能够进一步确保施工效益。故此，水利施工部门应该高度重视导流施工技术的有效应用，使施工工作符合相关标准建设，同时不断创新导流技术模式，完善导流技术管理体系与管理模式，培养更多优质人才，保证导流施工技术作用的发挥，促进水利工程的长远发展。

参考文献

[1]白俊峰.基于施工导流和围堰技术的水利水电施工分析[J].居舍,2019(31):49.

[2]任志雄.导流施工技术在水利工程施工中的应用探讨[J].中国水运(下半月),2019,19(10):178-179.

[3]吴晓晶.水利施工中围堰施工技术应用[J].科学技术创新,2019(26):114-115.

论文作者:温学聪,

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年4期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/09e2573752424f2ea7dbcd54.html