# 河道清淤疏浚施工技术控制措施探讨潘洪丽论文_潘洪丽

摘要：河道清淤疏浚施工是保证河道运行畅通的关键，在农业灌溉及其他各相关工作中都发挥着重要作用。在具体施工中要注意施工各环节的管控，合理运用各项施工技术，保证安全施工，也要减少对周边环境的危害。本文主要讨论河道清淤疏浚施工中各项技术控制措施，从施工前的准备工作到施工中各项技术的控制，都应提高重视，确保整个施工过程安全合理。

关键词：河道清淤疏浚；施工技术；控制措施

前言：水利工程建设是我国经济发展的重要保障，更在农业灌溉中发挥着不可或缺的作用，同时其也是泄洪排水、运输发电以及生态保护等各方面基础性工作，应用范围越来越广。但是我们也要看到，河道本身受外界环境影响很大，经常出现不同程度的淤积问题，对河道正常运行造成严重阻碍。合理运用河道清淤疏浚施工技术是保证其运行良好的必要手段，但更要注意施工技术运用中的管控，避免施工不当造成的各种危害，强化环保清淤，才能促进河道可持续运行。

1、河道清淤疏浚施工前的准备管理

河道清淤疏浚施工开始之前必须要保证各种准备工作全面管控，各项施工设备、施工人员、流程计划都需严格核查，为具体施工提供必要基础。施工企业应在施工开始前先组织专业技术人员到施工现场开展详细系统的勘察工作，明确主要施工量，并结合施工图纸对施工计划加以核对，施工周期、施工环节对接、设备使用、人员管理等都要尽快名列清单，将各项辅助工作做到位。具体准备管理工作应如下：

其一，提前开展设备管理。河道清淤疏浚施工中以泥浆泵、推土机以及挖掘机等设备为主，所以要提前结合施工场地需要选择合适的重点设备，并检查设备运行状况，确保正常。

其二，加强施工河道状况了解。理论结合实际，尽快到施工现场进行地质地理、水文水质、淤泥成分、河道断面等各项可能影响施工进程因素的核查确定，并检查场地负载能力，结合实际情况对施工设备进行适当调整，并对应相关的施工计划。

其三，需严格保证施工场地中供电安全稳定。比如可以附近扬水站提供电源供应，并结合施工需要对线路铺设走向、高度及长度等准确判断，避免后期对正常施工造成影响。

其四，后续管理需提前安排。监理部门和设计部门要提前完成里程桩等相关测量工作，并对施工中供水、淤泥处理、沉积水排放等工作加以安排，明确施工中各关键位置，避免对周边环境造成严重破坏。

总之，施工前准备工作中要对施工计划、施工要点、施工设备等均加以明确，为各施工部门责任进行详细划分，施工对接、质量管控等更是关键内容，保证施工基础健全，才能提高施工质量，减少生态破坏。

2、河道清淤疏浚常见施工技术及其控制策略

河道清淤疏浚施工技术主要可以从水下清淤、排干清淤以及环保型淤泥清除三个方面讨论，但无论采用何种方法，都需要严守施工的系统性和整体性，在保证施工设备、计划等全面准备完善的前提下再开始施工。

2.1水下清淤施工技术控制

在抓斗式施工技术应用中，主要通过抓斗式挖泥船完成河床底部的淤泥开挖清除，要以挖泥船前部抓斗插入既定位置的河床中，深度合适后即可关闭抓斗，并抬起前臂将抓斗中的淤泥投放到驳泥船中，重复循环施工即能完成河道淤泥的全面清除。该种施工技术在淤泥较深、泥层杂质较多的河道环境下更具良好施工效果。具体施工技术控制上，主要需施工人员对施工河道淤泥层厚度有相对准确的判断，全面清除河道中各种障碍物；该类技术因为本身清淤效率相对较低，所以应该尽量保证准备工作迅速完成，各环节工作有效对接，以缩短作业所需时间[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

在泵吸式施工技术应用中，该方法主要是以水利冲挖为基础，以水枪射水到河道底部淤泥处形成混合泥浆，并利用吸泥泵将泥浆抽出，以输送管运到河道旁处理。泵吸式施工技术所运用到的各项设备均可安置在船只上，具备更强灵活性，能够实现移动式作业，完成河道任一区域内的清淤作业。该施工技术控制中要对施工人员和管理人员均严格要求：施工人员要明确高质量施工标准，并认真遵守既定施工计划，尽量减少泥浆抽取时并带的河水，以减少泥浆处理麻烦；管理人员要对检查验收体系进一步加强，各环节施工结束后要立即安排专业人员加以检查，如果发现施工质量问题，要及时进行处理，以提高清淤质量。

在绞吸式施工技术应用中，主要以绞吸挖泥船应用为核心，能够完成挖掘、运输及吹干为一体的河道淤泥清除施工，而且其中淤泥运输管道密闭性很强，基本不会出现淤泥泄漏问题，再加上挖泥船上具备GPS定位导航，能够完成精准化淤泥清理，结合其构造精密化，在河底淤泥厚度较高的环境下具有良好的清理效果。在施工技术控制上，因为绞吸挖泥船上的设备构造十分复杂，操作要求很高，所以应在施工前由专业技术人员及时进行全面的设备状态检查，并由高素质能力的施工人员操作，有序施工，保证正常开展施工的同时减少对周边生态环境的污染。

2.2排干清淤施工技术控制

在水力冲挖施工技术应用中，该技术通过使用水力冲挖相关的各类机械设备，开展河道底部淤泥的全面冲刷，将淤泥转变为杂质混合低的泥浆，然后再将这些泥浆聚集在低凹位置上，并以泥浆输送管抽取到既定的堆场中。水力冲挖施工技术本身设备支出较低，同时淤泥清理也相对干净，在具体施工控制中，应提前对河道淤泥沉积状况加以了解，明确各设备使用、低凹场地布置等方面的设计要求，并据此制定合理的施工方案，对各施工环节严加控制。

在干挖清淤施工技术应用中，主要将所施工区域内的河道水分进行彻底排干，再以大型设备进行淤泥挖掘清理，并将淤泥运输到指定地点或堆积在河道两侧。这种施工技术虽然设备运用简单，以挖掘机和大型运输设备即可，但是其最容易对河道周边造成环境破坏，所以施工管理人员要提前对淤泥堆放位置合理考虑，尽可能减少对生态环境的影响；同时还要对运输通道加以控制，沿途清理和维护，避免大型运输设备造成的二次污染[3]。

2.3环保清淤疏浚施工技术控制

该类技术是在环保理念不断深入的过程中所探究出的新施工技术，其以保证河道整体水质、减少对河道基层破坏为基础，结合先进设备，在施工效率、环境保护等方面都有显著优势。该技术主要使用设备为螺旋挖泥机、密封旋转斗轮、气动泵挖泥船等，通过净水压力以及压缩空气有效清除河道底部厚实淤泥，其清理质量能保证在75%以上[4]。该技术应用控制中主要提高施工人员和管理人员对相关设备运用及环保理念的发挥，施工人员要注意结合其高精度检测装置对底层淤泥堆积情况加以明确，控制好挖掘程度，避免因超挖而造成河道底层的破坏，或是漏挖造成河道清理质量不佳情况出现；施工管理人员则要按照环保施工的各项标准对各施工环节加以控制，设备噪音本身不多，如果出现噪音杂乱情况要及时检查设备运行状况，并对淤泥运输处理等过程加以管控，严格避免二次污染问题的出现。

3、结束语

综上所述，河道清淤疏浚施工技术的应用中如果不加管控，很容易造成淤泥清除质量不佳，以及河道周边环境的严重破坏，所以具体施工时要结合施工前各项准备工作将施工技术落实到关键点上，确保淤泥清理施工高效高质；同时，施工中还要对河道周边环境变化严格监控，注意河道边坡的加固处理、淤泥输送管道密闭性、施工场地负载能力等施工要点，如果施工中出现异常状况需及时调整，以安全施工为根本。

参考文献：

[1]王康,高尚飞.河道清淤疏浚的施工管理方法研究[J].科技风,2017(12):230.

[2]赵志均.河道清淤疏浚施工技术的控制措施研究[J].低碳世界,2019,9(05):75.

[3]叶建桃.河道清淤疏浚施工技术控制措施探讨[J].珠江水运,2018(24):95.

[4]赵建峰.河道清淤疏浚施工技术的应用研究[J].河北水利,2019(12):43.

论文作者:潘洪丽

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/09f916bed5b8f4601527b331.html