# 鼓风机噪音处理措施论文_许国辉

亿昇（天津）科技有限公司 天津 300000

摘要：本文通过分析鼓风机中噪声声源的产生原因，对鼓风机内部结构的改良和鼓风机外部环境的改造来控制和削弱噪音，使其对人的危害和影响降低。

关键词：鼓风机；降噪

一.引言

声音的产生是由物体震动所产生的。而我们广义的认为噪音是由物体不规则震动产生的。在工业部门中，对于鼓风机的应用并不在少数，而鼓风机又是一个很明显的噪音源。鼓风机噪音是与鼓风机的构造和风量有着密不可分的关系。现代鼓风机常用的有两种离心式鼓风机和罗茨式鼓风机，无论是哪种鼓风机在进气口和出气口的噪音都超过了120分贝，远超了规定的范围，因此就需要采取一定的措施进行降噪处理。

二.鼓风机噪音的产生原因

鼓风机依据噪音的产生方式又分为三种：

1.空气动力性噪音：鼓风机在运作时会产生周期性的气流脉动，鼓风机内的叶片叶轮与气体发生力的作用，气体在叶轮上产生分流，气流与障碍物之前的撞击时产生的涡流等震动，都是产生噪音的原因之一。气体的流速越快则产生的空气动力性噪音越大。

2.机械噪音：鼓风机运作时因不平衡引起的震动，传动装置相互之间摩擦产生的机械噪音

3.电磁噪音：鼓风机运作方式是电动机转动带着离心式鼓风机的叶轮转动或罗茨式鼓风机的转子转动，在机壳内进行高速旋转从而产生气流进行输出气流。电磁噪音的产生就是电动机运转引起电磁振动。

以上三种噪音形式，以空气动力性噪音为主，影响最大。这种强度很高的空气动力性噪音不仅会从进气口与排气口辐射出来，还会影响鼓风机的机壳的振动，又会带动管壁振动从而整个鼓风机都会辐射出很大的噪音。

三.气体声音模型

流体场之中理想的声学模型可以大体分为三种线性典型声源——单粒子声源，偶极子声源，四极子声源。

3.1单粒子声源

当介质中流入了质量与热能不均匀时产生的声源。

当具有不定形体的物质中有阻挡物存在时，物质与物体形成的活跃的反作用力是偶极子声源

3.3四极子声源

介质中不存在质量和热能的进入时，也不存在阻碍物时，只有沾粘应力可能产生声波

不论是哪种声源只要气体的流速加快气体的噪声都会急剧升高，因此对于噪声的控制可以从降低气体流速是一个可取的办法。同时在试验的过程中证明了，离心式鼓风机中的线性声源是双极子声源。

四.噪音的影响

一般情况下，人们所处的环境下40分贝为正常环境的标准。超过这个标准，我们就认为其为有害噪音，而鼓风机的噪音等级已经远超40分贝，如果不加以控制会严重影响周围环境，和周围居民的日常工作和休息，危害工厂内工作人员的生命安全及身体健康。长期工作和生活在超过85分贝的环境下会导致人们出现噪声性耳聋，严重的会引起精神衰弱症，还会引发心律不齐。消化不良等症状。为此，我国在现行的《工业企业噪声卫生标准》中规定，工作超过8个小时的企业生产车间和作业产地，其噪音声级不得超过85~90分贝。对于日常的生活区域，白天不能超过50分贝，夜间不能超过40分贝。

五.鼓风机噪音的处理措施

对于鼓风机噪音的处理大体可分为对于鼓风机内部的改良和对鼓风机外部环境的改善。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

5.1对于鼓风机内部的改良

5.1.1安装消声装置

在鼓风机的进气管道和排气管道中，安装不影响鼓风机正常工作又可以对噪音进行削弱的装置。这种方式是控制空气动力性噪音最有效的方式。一般我们能运用到的消声装置有阻碍性消声器、共鸣式消声器、阔室消声器和两种复式消声器等。

5.1.2使用阻尼材料

对于进气口和出气口所产生的噪音可以使用阻尼材料进行削弱处理，方法是在鼓风机的内壳管壁内和机壳外部覆盖一部分内摩擦比较大的材料，使管壁和机壳的振动被这些材料吸收消耗转化为热量消耗掉，以此来控制噪音。比较常用的阻尼材料有铺设道路所用的沥青，弹性较大的软橡胶，还有其他的工业或者天然的高分子材料。

5.1.3对鼓风机结构进行改造

根据叶片均匀分布叶轮旋转噪音的频率计算方法，f=nzi/60可以对鼓风机的内部结构进行改造，增大窝舌的间隙，增大叶轮高度增加鼓风机扇叶，扇叶进行打孔等这几种改造方式都可以很有效的控制离心式鼓风机的噪音等级。

5.2鼓风机外部环境的改良

5.2.1隔音降噪

将鼓风机安置在专业的隔音的房间内或者将其用专业的隔音罩套起来，使其处于相对封闭的环境内，噪音也会封闭在其中，不会影响正常的生活。隔音房与隔音罩必须选用隔音效果好的材料，还要对门窗进行封闭处理。隔音效果好的材料一般可以用土质砖、建筑用钢筋混凝土、木板等。

5.2.2隔振降噪

鼓风机运作不平衡产生的振动可以使用隔振降噪的方法。因为鼓风机产生的振动会传到到地面通过地基再传导到墙壁等处，在鼓风机底下墙壁等处铺设隔振设施，可以有效的减少鼓风机振动的影响下所带来的噪音。隔振的装置一般选用弹性系数较高的弹簧所做的支撑装置、橡胶减震器等。常用的材料有软木，橡胶，高分子纤维等。

5.2.3吸收降噪

对于鼓风机房内的降噪处理可以在机房内的墙壁上铺设声音吸收材料，可以降低鼓风机内的混响。如果机房内不适合整个铺设吸音材料时，可以采用悬挂吸声体装置，或者在鼓风机旁假设吸收声音的屏障。吸声装置要选用具有多孔的性质，当声音传进小孔内时，会将声波转化为内能被散发掉。常见的材料有泡沫、毡子等。

六.结语

本文通过对鼓风机中各个部位噪音的产生进行分析和概括，还有噪音对人们日常生活的影响和危害，并根据声源的产生原因，对鼓风机各个部分大体的进行了降噪处理，并且还针对鼓风机本身运作时产生的振动影响到的地面墙壁等处而产生的噪音采取相应的措施。还根据气体声音模型进行试验，对鼓风机内部结构进行改造，降低鼓风机转速，在不影响鼓风机原本功效的情况下达成了降噪的目的，此项改良可以为汽车空调的鼓风机降噪提供一定的技术参照。

参考文献：

[1]颜建容.汽车空调系统及乘员室气动声学特性优化研究[C].湖南大学硕士论文，2010.

[2]刘桥梁，冯成阁，王晓东，李明洁.空调风机噪声的产生机理及控制途径[J].风机技术，2014（04）.

[3]伍先俊，李志明.风机叶片噪声机理及降噪[J].风机技术，2001（04）.

[4]智乃刚.风机噪声控制技术[M].北京：机械工业出版社，1985.

[5]刘晓良，祁大同等.串列叶片式前向离心风机气动与噪声特性的优化研究[J].风机技术，2009（01）：136-143.

[6]刘晓良，袁建民.前向离心风机蜗壳出口结构的数值优化[N].西安交通大学学报，2008（07）：19-22.

[7]马大猷.噪声与振动控制工程手册[M].北京：机械工业出版社，2002：129-155.

[8]关志伟.汽车空调[M].北京：人民交通出版社，2009：3-26.

论文作者:许国辉

论文发表刊物:《基层建设》2019年第8期

论文发表时间:2019/6/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0a043bf490cf32ab5b9044a2.html