# 高速公路工程路面垫层的施工技术王论文_王 震

摘要：随着我国城市化发展进程的不断加快，城市交通基础建设工作也在逐步完善和扩展，城市居民物质生活水平得到了显著提升。因此，人们的出行和交通运输流量的增长对公路路面性能提出了更高的要求，在给公路施工带来发展机遇的同时也带来了相应的挑战，路面垫层技术亦由此产生。路面垫层是目前国内各城市在针对公路进行施工时的一种较为常见的施工技术，其主要是指在原有路面结构层与施工修建的底基层之间建立起来的一种相互连接的垫层结构。这项技术的使用能够有效提升公路路面的质量，促进公路施工技术的发展进步。

关键词：高速公路；路面垫层；施工技术

路面垫层是高速公路路面结构中的重要组成，具有承载、防水、防冻等作用，其质量好坏会直接影响路基路面的承载能力与耐久性。在高速公路路面垫层实际施工过程中，仍有一些问题亟待解决。因此，需要加大对路面垫层施工技术的研究力度，加强对施工质量的控制，为高速公路安全通车和长期运营提供保障。

1公路施工中路面垫层施工技术的重要性

在公路施工过程中运用路面垫层施工技术，其主要目的就是为了保证地基的稳定性，为人们日常出行提供基础的安全保障。同时，在炎热的夏季，经常会有洒水车对公路路面进行养护，因此路面还需要具有相应的排水功能，防止水流汇集。此外，路面垫层不仅能够维持公路路面结构层的刚硬度，还具有隔热、防冻等功能。因此，为了保证公路施工质量，路面垫层施工技术目前已经成为了公路施工的一个必要技术环节，并且广泛受到了施工单位的重视。路面垫层根据施工要求以及当地公路的实际情况，可以采用不同的施工原材料。一般情况下，公路施工普遍运用的垫层材料为砂石或石灰土等。

2高速公路工程路面垫层施工技术问题

在高速公路建设过程中，运用路面垫层施工技术时，仍存在一些突出问题，具体体现在以下几方面：（1）垫层施工完毕并压实后，垫层处于松散状态，受车辆荷载的影响，其平整度将会遭到破坏，无法保证路面垫层的稳定性，同时还容易出现变形现象，不利于找平工作的顺利开展，会造成路面垫层质量问题。（2）对于路面垫层压实度的检测来讲，在实际作业过程中，如果所用检测方法不规范，或者检测人员粗心大意，将无法保证检测数据的精准性，无法达到路面垫层施工技术的预期应用效果。并且垫层结构较为复杂，其处于松散状态，因其自身原因引起的检测误差也较为常见，都会对高速公路路面垫层施工造成影响。（3）弯沉测量难度较大。垫层质量与路基质量息息相关，对于路基强度来讲，难以通过检测的方式来确定，对此，可通过对垫层顶面弯沉的检测结果判断路基强度。实际检测时，只有汽车车轮与路面接触，整个车辆的荷载都会施加到车轮上，然后车轮再将荷载传递到路面，路面表层砂砾在力的作用下产生变化，影响弯沉检测的准确性，路面垫层容易出现质量问题，使施工技术运用效果不理想。

3高速公路工程路面垫层施工技术要点

3.1材料准备

材料是影响高速公路路面垫层施工质量的重要因素，在运用该项施工技术时，必须做好材料准备工作。首先，应优选石材，确保砂砾和碎石材料质量达标，尤其是石材的强度与刚度性能，必须满足路面垫层施工技术要求，含泥量较高的碎石，应少用或不用。砂砾进行破碎处理后，其规格分为3种，分别为1~5mm、5~15mm及15mm以上。其次，材料准备应分阶段进行，既要避免备料过慢，保证第2天用量的充足，同时也要避免备料过快，防止出现砂砾垫层含水量偏高的现象。这就需要根据施工进度安排，并结合当地气候环境，准备适量的砂砾和碎石材料，保证施工的顺利进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2混合料的运输及拌和

在整个施工阶段，采用自卸车将材料运输到施工现场，必须要保证其运输距离在合理的范围内，同时也要严格控制卸料点，不能过多，也不能过少，如果采用长距离的运输方式，应该在车辆的表层覆盖一层帆布，以避免出现水分流失的问题。然后应用自动找平装置的平地机进行摊铺施工，最后是应用振动压路机碾压施工，以达到所要求的结构形式。砂砾破碎之后通常需要达到以下三档要求，一是15mm以上，二是5mm~15mm，三是1mm~5mm。自卸车进行材料的运输阶段，可以是使用推土机与路拌机来同时完成混合料的拌制施工。拌和施工的过程中，要保证其材料的含水量在最佳的范围内，可以适当地高出设计参数约1%～2%，以保证在施工中水分出现部分的蒸发也可以达到使用的需要。

3.3混合料摊铺

垫层结构部分的混合料制作完成之后，应该采用具备自动找平性能的平地机进行持续的摊铺施工，并且需要在施工范围内有至少2~3辆的自卸车准备卸料，必须要保证其材料供应持续进行。摊铺施工的面积一般需要根据铺筑层的厚度和压实干密度来确定，并且合理的确定卸料的距离。摊铺施工阶段，大范围内的找平施工需要有人员配合平地机来进行，应用自卸车卸料时所产生的离析问题就能够完全的消除。级配碎石底基层的施工中，单次需要完成170mm厚的摊铺施工，且横断面长度不能超过150mm。摊铺施工完成之后，路拱与坡度都要达到设计方案的要求，尤其是接缝位置，要达到平顺性和稳定性的要求。

3.4混合料碾压

碾压施工环节对于工程的质量存在直接的影响，需要在摊铺完成之后立即开始碾压施工。一般情况下，摊铺完成之后需要在整个使用范围内采用振动碾压施工。对于直线段部分进行碾压施工的过程中，应该从路肩向中央分隔带持续进行碾压施工；对于曲线段部分进行碾压施工的过程中，需要从内向外的顺序来进行。本次工程项目中，在碾压施工中与上次碾压施工重合1/2的轮宽。从头至尾完成一次碾压即为一遍碾压施工。施工人员需要在碾压施工的过程中严格控制混合料的密实度，同时还需要查看是否存在严重的轨迹问题，合理的确定碾压遍数。此外，要避免在碾压施工中出现急刹车的情况，也不能存在调头的情况，防止造成其路面出现损坏的问题。碾压施工环节，应该持续的检查其路面的潮湿度，如果发现水分流失过快，需要进行必要的补水处理。施工中，技术人员需要全面的检查路面的平整性与标高等尺寸，并且做好详细的记录，以便于后续的检查。摊铺施工中如果遇到不可抗力因素而导致施工中断，保证其中断时间不能超过2h，同时需要做好施工缝的控制。

3.5路面保养工作

在整体路面垫层施工完成之后，施工人员还要针对施工区域的路面采取相应的保养措施。保养的目的是为了提升整个公路路面的质量，避免垫层出现裂缝。通常情况下，针对混凝土材质的路面，必须要进行相应的洒水养护工作。为了保证洒水的均匀性，防止水流过大造成堆积的问题，需要使用洒水车或相应的洒水设备来进行。同时，路面垫层是具有排水功能的，通过洒水工作还可以检测这项功能的实际效果，从而保证公路施工的质量和效率。在路面保养工作中，相关施工人员还必须意识到路面不能受到阳光的强烈照射，因此还需要在路面上整体铺盖遮光布。此外，施工单位应当安排专门的工作人员对路面进行监管，防止在路面保养期间车辆碾压路面。

4结语

公路项目在进行施工中，路面垫层会直接影响整个工程的质量，所以需要加强该部分的质量控制。在施工中，需要严格按照设计方案与施工工艺来进行，加强各个环节的管理和控制，全面提升公路路面质量水平，满足人们日常使用的需要。

参考文献

[1]刘睿.路面基垫层施工的工程技术[J].科技与企业，2014（15）：291.

[2]李军营.路面垫层施工的关键性技术[J].交通标准化，2014，42（13）：95-97.

论文作者:王 震

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷23期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0a08e94c4569a8224f454297.html