# 工程项目施工测量放线的方法探讨论文_杨颂

云浮市测绘队 广东云浮 527300

摘要：本文主要针对工程项目施工测量放线的方法展开了探讨，对扩建工程中的施工测量放线方法和新建项目施工中建筑物定位的测量放线方法作了阐述，并系统分析了施工测量放线的控制要点，以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。

关键词：工程项目；测量放线；方法

在工程项目施工建设的过程中，施工测量放线工作质量的好坏将对其有着一定程度的影响。因此，我们需要重视施工测量放线的工作，并采取有效的方法保障施工测量放线的工作质量，以迅速、高效地完成施工测量放线工作。基于此，本文就工程项目施工测量放线的方法进行了探讨，相信对有关方面的需要提供参考借鉴。

1 扩建工程中的施工测量放线方法

在日常施工过程中常会遇到已建建筑物因设计用途发生变化而需要扩建的情况，这类工程的施工测量放线工作一般都是参照已有建筑物进行的。当我们采用经纬仪进行放线时，首先要分析新旧建筑物的结构关系、找出它们间的相对关系，其次是选择采用什么样的施工测量放线方法，进而能高效、快捷的完成施工测量放线工作。例如某多栋多层建筑因规划调整需要在其楼座间增加商业网点，设计要求完工后的商业网点房的外墙与楼座的外墙在同一直线上。现场初步分析利用经纬仪进行本工程的施工测量放线时有2种放线方法（如图1和图2所示）：

方法一（如图1所示），首先通过经纬仪测放出一条和已建、新建建筑物均平行的直线AB，测出平行距离L，然后在直线AB上根据计算好尺寸关系通过经纬仪和钢尺依次测放出C点和D点，再根据测放出的C点、D点和平行距离L并利用经纬仪测量90°方位角依次测放出新建建筑的控制点，最后完成新建建筑的施工测量放线工作。

图1 参照已建建筑施工测量放线方法一

方法二（如图2所示），首先通过经纬仪测放出一条和1#已建建筑平行的直线AB，然后通过A点测放出点O，由O点作为转点利用经纬仪测量90°方位角测放出直线CD（直线AB和直线CD相互垂直），这样通过经纬仪既可以借此校验已建建筑外墙皮是否在同一方向线上，也可以继续在直线CD上根据计算好的尺寸关系依次测放出新建建筑的控制转点E点和F点，再根据测放出的E点和F点，并利用经纬仪测量90°方位角依次测放出新建建筑的控制点，最后完成新建建筑的施工测量放线工作。

图2 参照已建建筑施工测量放线方法二

上述2种施工测量放线方法经对比分析可知均是可取的、切实可行的，但均需要在实际施工测量放线过程中仔细校核每一个测量数据，所以相对来说方案二比方案一更直观、更精确、更高效。

2 新建项目施工中进行建筑物定位的测量放线方法

好多新建项目（尤其是各种新建工业园区项目）在进行桩基础施工时，往往只是在场地某个固定位置提供2～3个定位点，剩余的施工测量放线工作（包括建筑物的定位等）均交给了施工单位。此时如果施工现场有全站仪则施工测量放线工作就非常简便，但如果只有经纬仪时，施工现场的技术人员就只能通过选择相应的施工测量放线方法来提高施工效率。

（1）现场地形条件特别复杂且利用经纬仪进行建筑定位、但不能采用钢尺测量其距离时，可以如图3所示在拟定位建筑的相应位置选定A点和B点，通过三角函数计算出方位角∠ABC、∠BAC、∠ABD和∠BAD，然后通过经纬仪进行方位角测放、采用方向交汇的原理测放出拟定位建筑物的C点和D点，最后利用钢尺测量C、D两点间的距离L来校核测量结果，必要时可根据过计算出的方位角∠ACO观测O点来进行本次施工测量放线精确度的校核工作，最终完成建

筑物定位的测量放线工作。

图3 经纬仪方向交会法定位放线图

（2）建筑定位完成后进行桩位测放时，采用不同的测量仪器仍有不同的测量放线方法，常常采用全站仪利用计算出的坐标快速放置出所需的桩位，但是当现场只有经纬仪时同样可以利用经纬仪配合极坐标测量放线方法同样可以快速、高效地测放出所需的桩位，其具体的施工测量放线方法如图4所示：一般放线前选定经纬仪的加设点O，选择性的选择建筑物的某个定位点作为O点的方向点，通过一系列的换算计算出所有的桩位点的方位角和弦长，然后利用经纬仪测量某个桩点的方位角并确定其方向，最后利用钢尺测出弦长即可测放出所需的桩位。如在图4中，先利用经纬仪测放出方位角∠AO1的方位，然后利用钢尺测出O1的距离L（弦长），便可快速准确的测放出1#桩位点。

图4 经纬仪极坐标法放线图

3 经纬仪进行施工测量放线方法的控制要点

采用经纬仪进行测量放线时一般均可分成内业计算和外业施工放线2部分，这2部分对施工测量放线的精度控制具有同等重要性。在实际施工测量放线中，我们对施工测量放线的精度控制可从以下几方面进行：

（1）选择合适的加设经纬仪的点，以减少计算工程量、优化放线步聚为最佳选择点，一般来说正确的选点往往可以达到事半功倍的效果；

（2）在进行内业计算时要仔细计算、反复核算，要求能熟练掌握三角函数的各种计算公式和计算方法，能迅速、准确的计算出各种所需的测量放线数据；

（3）架设仪器时要求仪器对中准确、竖盘铅垂、水平度盘水平，保证仪器架设满足规范要求，同时在施工测量放线过程中要时刻注意保护和检查仪器架设的准确度；

（4）采用经纬仪进行方位角测量时，一定要注意刻度盘读数，尤其是小数估读要准确，必要时可同时采用盘左读数和盘右读数相结合的方法以减小方位测量误差；

（5）采用钢尺配合经纬仪进行测量放；放线时拉尺一定要平、力度合适、读尺准确（如钢尺的起止数0点的位置等关键点一定要观测准确），放线完毕后一定要反复校核桩点间距。

4 结语

综上所述，建筑工程施工前，测量放线是必不可少的一项工作，因此，为了保障建筑工程的施工质量，我们就要认真熟悉设计图纸按照设计和测量的数据做好施工测量放线工作，以使施工测量放线的精度和效率得到提高，从而保证建筑工程的施工质量。

参考文献：

[1]郭宝文、段亚琼、刘录成.基于九洲茗苑项目对高层建筑测量放线方法的探讨[J].科技致富向导.2012（21）.

[2]罗世政.高层建筑测量放线的方法与措施探讨[J].江西建材.2015（18）.

论文作者:杨颂

论文发表刊物:《基层建设》2015年31期

论文发表时间:2016/9/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0a1b3d692ace65bc7257674e.html