# 浅析高压电气试验设备现状及技术优化论文_梁朝叶

（广西恒都输变电工程有限公司）

摘要：如今，随着我国经济的快速发展，人们的生活水平也在日益提高，家用电器的使用也越来越广泛，因此用电量不断在增加，我国社会的供电需求在不断提高，致使发电站的数量正在不断增多，电网改建工程也要加快步伐，以此来提升我国的供电水平。为了确保发电站的供电稳定以及供电设备具有良好的工作性能，就需要对发电站进行高压电气试验，并通过高压电气试验提高设备的稳定性和技术运行的规范性。本文将针对高压电气试验设备现状及技术优化进行全面分析。

关键词：高压电气；试验设备；现状；技术优化

引言

试验设备绝缘性性能质量和设备运行状态是试验高压电气的主要目的，在试验高压电气工作上的设备主要为质损耗测量仪、电容电感检测仪、互感器综合试验仪、直流高压发生器等，诸多的试验设备无疑增加了高压电气试验的工作难度。但为了保障变电站的正常运行，还需要对高压电气设备进行定期的检查和维修，以尽可能减少高压电气设备的故障发生频率，保障变电站正常运行，提高高压电气试验设备以及技术的改进工作效率，以更加完善的试验工作来检查高压电气设备。

1高压电器实验设备现状

高压电器实验设备是变电站电器设备检测的常用工具，主要作用是提前发现变电站中的电器设备中的缺陷或者是故障，从而能够提前维修，保证变电系统的稳定运行。高压电器实验设备的另一个作用就是增加维护人员对设备结构和性能了解，使维修工作更快捷。现阶段，高压电气试验设备主要有常规高压电力试验设备和高压程控电气实验车两种，常规高压电气设备是比较常见的，自动化较低的，需要工作人员手动辨别、手动记录及相应的处理。此类试验设备体积大，运输麻烦，还对检修人员的专业技能有着很高的要求，试验设备最终的测试结果还存在一定的误差，这是因为测试的数据不完善、数据处理的不科学导致的，但是此类试验设备的成本低。高压程控电气试验车主要是由车辆和固定的高压电气测试设备组成，它能够在各个变电站机动工作，节省了很大的成本，自动化和智能化的程度非常高，操作也比较简单。从我国变电站的发展水平来看，高压电气实验设备存在的问题主要有以下几个方面：1）智能化和自动化的程度不够，存在人力浪费和操作失误的现象；2）试验设备体积偏大，运输不便；3）数据分析和计算不精准，影响实际检测的效率；4）对工作人员的技术要求高，如果出现失误，会严重影响检测的结果；5）试验的数据不能在系统中长期保存，对后续的资料查询或者是信息记录有着很大的影响。

2压电气试验的常规操作方法

我国电力系统出现供电故障导致停电，究其原因主要是因为电气设备的绝缘性能较差所致，而电气设备的绝缘失效也需要一个过程，在绝缘劣化的过程中试验工作人员可以通过在设备运行过程中收集试验数据，进行运行效率分析，判断电气设备的运行情况。主要的试验方法如下：

2.1直流耐压试验法

该试验需要两名工作人员共同完成，通过这种方法对高压电气试验设备进行检测，主要对设备的接头位置进行检查，在检查工作进行前需要进行精准的接线工作。在接线时工作人员要将微安表屏蔽，如果设备的容量较小，则需要运用波电容器对试验设备进行集中测定。在接线工作操作过程中，需要确保整个操作流程规范化，操作参数在正常标准数值范围内，方可进行试验计划。尤其要注意的是，在整个试验过程中，工作人员必须做好防护措施，避免在试验操作过程中出现漏电的情况。

2.2电阻试验法

这种试验方法的使用率较高，它主要是对电气设备进行具体的检查和保护，针对设备内部的质量进行精准的检测，比如连接头、线圈引线等。在试验初始阶段，将直流电阻通过引线连接到各个端口，并测量出电阻在线圈中的状态。另外也要利用电桥检流器指针对设备的平衡状态进行判定，在这个过程中要明确引线接线的状态良好，以确保电阻实验的准确性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3介损试验法

在介损试验的过程中，连接线的选择和连接操作极其重要，检测人员要合理选择连接线，并将连接线正确的与高压端口进行连接，然后再进行试验芯线及试验设备的准确连接。在连接过程中，首先连接低压信号端，再进行高压线的线芯接入，这样可以避免出现安全事故。

3高压电气试验设备的技术优化

3.1建立高压电气设备状态数据库

在具体实施过程中，测试人员在测试过程中，必须有数据分析能力，所以构建完善的高压电气设备状态数据就显得尤为重要，在具体实施过程中，必须明确分析数据，从设备试验过程得出的结论分析，积极进行储存与处理，若不进行数据状态统计，就会无法保证电力系统的安全运行，其数据的准确性更是无法掌握，尤其是通过人工进行数据统计更加难以提高工作效率，随着高压电气试验设备的运行与使用，能给工作人员更多的操作时间，从而提高了操作的精确性，在建立高效的高压电气设备过程中，必须按以下几点进行：①电气变电所的专属数据库要完善，也要有针对性的设备库内容，积极进行每条记录的掌握，从记录测试出发，针对每项特定内容都要给予积极记录；②要重视常规设备的及时试验过程，针对无法进行统计的试验要进行手工数据采集与录入，从管理过程出发，积极进行处理，明确处理结果内容，也要有针对性的进行分析，从而为相关人员提供更加科学的数据，提高参考数据的价值。

3.2智能化设备的采用

利用计算机技术和信息技术来让设备变得自动化和智能化是高压电气实验设备技术优化的有效措施。通过计算机技术的改进主要是对设备数据库和操作系统以及数据分析方面的优化。数据库的优化可以采用通用的测试结构，对现有系统的设备参数、设备性能、设备名称以及实验数据进行改进和优化，使设备在管理上更加的方便。操作系统的优化是将设备的操作步骤进行重新定义，并和计算机连接，划分成试验数据的记录、分析的处理三个程序操作，实现智能化的处理。

3.3分类管理高压电气设备

在日常设备管理中，做好分类管理工作，根据不同类型的设备，进行不同方法的管理，做好设备的管理工作就是为试验营造一个良好的开端，良好的开端就是试验成功的一半。做好设备的出厂检验工作，以保证每一台试验设备的功能齐全，性能完好。安装设备的环节尤为重要，应该设置专门的检察人员对安装的每个环节进行把关。防止因为设备的连接出现问题或者是安装中的疏忽，导致了安全问题的发生。对于那些存在的问题要进行抽查或者反复检查，不安全的部分要及时提出并对重要的原件进行有必要的替换，来保证设备的正常运行。

结语

在目前企业经济能力条件下，可以对这些高压电气设备来进行一定的改进，保证其试验结果的准确性，这样不仅可以有效的提高工作效率，同时也有利于企业经济效益的实现，推动企业的快速发展。

参考文献

[1]耿勇德.变电站高压电气试验设备现状及技术改进分析[J].电子测试，2016(22)：119+121.

[2]董龑，张时敏.关于高压电气试验设备现状分析以及技术改进[J].通讯世界，2017（14）：182-183.

[3]周鹏,赵丹.关于电力系统中高压电气试验探讨[J].中国新通信，2017，19(17)：150.

[4]蔡少萍.变电站高压电气试验设备现状及技术改进分析[J].工程技术:引文版,2017(3):239.

[5]刘洋.变电站高压电气试验设备现状及技术改进分析[J].中国科技纵横,2017(15).

论文作者:梁朝叶

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0a2dc252fc31f80c11d50201.html