# 水利工程施工中防渗技术的应用分析论文_线梦南

淮安市清江浦区城区河道泵站管理所 江苏省淮安市 223001

摘要：水利工程建设是中国社会经济发展的生命线和基础。随着我国水利工程的不断发展和扩建，水利工程施工中的防渗技术对整个工程的施工质量起着重要的作用。本文主要介绍水利工程施工中的防渗技术，以供参考。

关键词：水利工程；施工；防渗技术；应用分析

0引言

在水利工程建设中，防渗至关重要。有关施工人员要对防渗技术有深刻的认识，确保水利工程价值的实现和国家建设的可持续发展。加强水利工程施工中防渗技术的研究分析，就是要综合各种因素，使水利工程建设更好地发展[1]。

1防渗技术在水利工程中的重要性

顾名思义，水利工程建设是为了更好地规范用水，使水资源在合理范围内得到有效利用，真正促进相关产业的发展。如果水利工程的建设不能在一定程度上缓解水资源的利用，甚至造成一定程度的资源浪费，那么它就不是真正的水利工程。因此，在水利工程建设中，防止渗水的发生具有重要的意义[2]。

在水利工程建设中，必须充分考虑施工环境、自然条件、施工设备等各种因素对工程建设的影响。此外，为提高施工人员对水利工程的认识，有关人员要从根本上认识到水利工程对经济发展的重要性。运用科学有效的管理方法和调查方法，为实际的水利工程和其他相关防渗技术做好准备，并根据实际情况设置合理的方案，使防渗技术在水利工程中发挥作用，保证水利工程质量。

2 水利工程中发生渗水的主要原因

2.1 外界因素

水利工程建设大多是在室外条件下，因此，这是一个具有挑战性的建设。它受自然环境的影响，如降温、降雨或极端天气等问题会影响施工进度。此外，施工作业也会引起渗水问题。这些因素将对施工进度产生一定影响。如果控制不当,将对施工质量安全和渗水造成隐患。

2.2施工因素

在施工过程中，作为施工经理，必须严格审查各环节的施工质量，防止因管理不善造成质量问题。此外，施工因素与人们的施工过程密切相关。水利工程建设涉及多个方面,每一项施工技术都不尽相同,也存在很大的差异。为防止施工管理不到位造成的施工质量问题,施工人员需要严格控制施工各方面的质量。汛期来临,水利工程开工将增加。如果发生渗漏,将对水利工程产生严重影响。

2.3项目转移因素

水利工程施工是一项相对复杂的施工作业，很多工程会根据实际情况进行外包，在移交过程中带来一定风险。有的施工单位缺乏经验，会产生各种安全问题，由于不同质量标准，在整个移交过程中，对水利工程总体建设进度和质量有一定影响,严重时会发生渗水,对工程使用过程中的安全运行影响较大影响。

2.4清洗未按计划完成

在工程施工过程中，必须保证施工环境在良好的环境中完成。为保证各施工环节周边环境的及时清理，特别是整个施工工作完成后，应进行全面清理。但在实际施工中，难以及时完成清理，这对防渗施工有一定的安全隐患。

2.5管道渗漏

水利工程建设离不开管道建设。管道施工的质量决定了是否会发生泄漏。一般来说,造成管道漏水的主要原因是：水利工程建成后,管道在长期运行中会老化损坏。在这种状态下,管道的透水性会增加。此外，在施工水利工程结构施工过程中，也会出现腐蚀,造成渗水[3]。

3水利工程常用的几种防渗技术

3.1高压喷射防渗技术

防渗墙主要是由原土层与泥浆的相互作用形成的。要考虑在施工操作中有效促进原土层与泥浆的紧密结合，防止渗漏。这就需要相关施工人员保证两者的结合能形成一定的搅拌效果，从而有效避免渗漏的发生。不仅如此，在施工中还应采取有效的施工方法。高压喷射作业，主要是保证两者结合时，高压喷射灌浆的位置，使浆液在高压作用下自动保持紧密结合的状态，此时，它能迅速地融入泥浆中，这也是一个高压搅拌的过程。水泥浆固化后，形成一个很强的阻挡层，其效果将高于其它技术手段，对整个施工具有重要意义。但这种施工技术需要详细分析，高压喷射技术并非适用于不同的防渗墙结构。高压喷射有很多种喷射方法，如摆动、旋转和定向，这种方法对施工条件要求不高，出于经济考虑，在施工中经常被用到。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 混凝土防渗墙施工技术

施工工艺有两种：一种是浅层施工，另一种是深层施工。这两种方法将根据实际施工情况进行选择，并明确其方法和工具。一般浅层施工方法为15cm左右，深层施工方法为100-200m。水利工程施工中,要根据工程实际情况和有关要求,合理应用防渗技术,为工程的施工效率提供保证。防渗墙的施工可以有效地解决水利工程建设中的渗水问题。采用防渗墙技术浇筑混凝土防渗墙时,使用相关设备应保证合理操作,提高防渗墙的稳定性。另外,在施工场地平整土方时,可采用喷水技术提高设备的使用率,保证施工场地平整度和孔壁平整度，以提高防渗墙的防渗性能。

3.3灌浆技术

灌浆技术直接增加了注浆灌注桩的承载力,增加了注浆后内部设置的密度,提高了防渗能力。然后用导管注入土壤,使圆形桩基础与钢和水泥混合形成固体和厚。在桩基灌注过程中,影响实际运行的因素很多。如钻孔偏斜、孔径小、钻孔脱落、中间卡管等,常用的灌浆技术是土坝灌浆技术。粘土浆是一种常用的灌浆材料。当粘土浆固化时,粘土浆随土坝产生压力,从而改变土坝的整体应力。但这种灌浆工艺对专业操作技术有更高的要求。如果在运行过程中出现问题,可能导致土壤塌陷。

3.4帷幕灌浆防渗施工技术

这种防渗施工技术又称钻孔注浆。利用水泥浆固化增强体的性能效应来防止抗渗。对水泥浆、流动性等性能有要求。因此，泥浆的配比必须经过设计和试验才能使用。这种灌浆方法的主要目的是使岩石破裂，使其受到挤压。该施工工艺的一般操作方法为闭孔注浆法。

3.5垂直铺塑防渗施工技术

该施工技术是指利用沟槽铲斗挖沟机在坝基或坝体上挖沟，然后在沟槽内铺防渗膜。在应用过程中，要在选择和使用可靠回填土的基础上，了解施工技术的功能特点，从而形成复合墙防渗帷幕，以满足防渗性能优化的要求。垂直铺塑防渗施工技术在水利工程防渗施工中具有应用优势。无裂缝防渗满足防渗性能优化要求，丰富了我国水利工程防渗施工技术[4]。

4水利工程防渗措施及注意事项

4.1水利工程防渗措施

注意防渗配合。在水利工程建设中，防渗方式与防渗原因密切相关。这就要求施工人员能够在第一时间确定漏水原因，有针对性地进行处理。相关人员应相互配合，确保施工防渗技术在处理过程中的有效性。

注意过程控制。毫无疑问，过程控制在水利工程建设中起着重要作用。要求施工人员在不断学习国外先进技术的基础上，对不同的水利工程进行合理的工艺操作，不断改进和提高我国水利工程相对落后的技术水平。

关注技术应用。防渗施工技术作为水利工程建设中的一项重要施工技术，在运行中还存在许多不足，需要不断改进[5]。

4.2水利工程防渗注意事项

在水利建设中应用防渗技术时,应注意以下几点:一是在正式施工前,认真检查施工周围的地理条件。如果发现防渗问题,应立即检查。如果里面有洞,就应该填满。二是混凝土搅拌过程中产生大量热量。为了控制浇注温度,可以采用冷水循环来避免裂缝。三是做好施工准备。认真检查施工周围环境,进行现场检查,设计工程质量指标,并按设定指标完成施工过程中的每一步。

5结束语

水利工程对经济发展具有重要影响。作为相关的施工人员，他们能够认清自己的不足，特别是针对其防渗技术的不足，正确认识防渗问题的严重性，提高建设过程和质量，确保我国水利工程的可持续发展，为水利工程的发展做出奉献。

参考文献:

[1]张郁忠.水利工程施工中堤坝防渗加固技术的应用[J].建筑技术开发,2017,44(1):105-106.

[2]李小聪.关于水利工程施工中防渗技术的应用分析[J].建材与装饰,2018(5):294-294.

[3]刘娅琴.探讨水利工程施工中防渗技术的应用分析[J].四川水泥,2019(4):250-250.

[4]熊淑刚.水利工程施工中防渗技术的应用探究[J].黑龙江水利科技,2019,47(4):144-145.

[5]唐茂刚.关于水利工程施工中防渗技术的应用[J].工程建设与设计,2019(8):130-131.

论文作者:线梦南

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0a3738fd8bfe131ac45f84d5.html