# 建筑工程机电安装管线综合布局解析论文_金爱泉

摘要：管线综合布局是机电安装重要组成，布局合理性会对机电安装质量以及机电使用产生直接影响。为更好地对机电设备展开应用，确保建筑工程建设能够得到可靠机电方面支持，对设备安装管线综合布局方式展开研究显得极为必要。本文将以管线综合布局原则分析为切入点，对建筑工程机电安装管线综合布局方式展开深入性探讨，旨在提高管线综合布局水平，保证建筑工程机电安装质量。

关键词：一级管线；管线综合布局；施工流程；建筑工程；机电设备

建筑工程机电安装涉及内容相对较多，整体管线安装较为复杂，在进行管线安装与设计过程中，人员需要做好暖通、排水、消防以及电气等各种类型管线规划与布置，需要保证管线避让以及敷设合理性，确保可以通过合理设计达到有效规避管线之间相互影响的问题，以为机电设备高质量运用创造出更加理想的环境。为保证管线综合布局科学性以及有效性，在实施布局时需要遵从相关布局原则，以便制定出最优化管线布局方案。

一、管线综合布局原则

（一）一级管线安装

首先需要做好安装空间顺序控制，需要将弱电槽管线、电气管管线以及电气槽管线等安装在排水管上方位置，以防排水管漏水对管线形成干扰；其次需要做好排水管安装，应按照空间走向以及管线安装需要，尽量避开陡峭地方实施安装，并要做好排水管排出动力分析，防止出现排水管无法排水状况，且应保证管线安装周边环境质量，需要及时对石头以及泥土等展开处理，以防其对排水管正常使用形成影响；最后做好大差异温度管线安装，需要严格按照施工方案以及施工标准要求，展开管线布局【1】。

（二）二级管线安装

首先确定安装位置，在对安装难度较高且较粗管线实施安装过程中，可在条件允许情况下，将管线融入到高层管线中实施安装，以便通过在高层实施管线安装的方式，防止管线对其他管线形成干扰；其次事先做好预估，通过模拟推算出可能会出现的问题，并制定出针对性应对策略，及时对设计不合理之处展开调整，以为后续施工高质量展开提供有利支持；最后做好管线避让，保证在两条管线处于水平布置状态时，能够通过上下错开的方式，使其形成不完全水平安装状态，且接口处保持分离，以防出现两条管线相互影响的状况【2】。

（三）三级管线安装

一方面需要做好管线交叉预防，避免在管线安装过程中，出现两条或以上管线产生交错的状况；另一方面需要从长远角度入手，对管线安装实施分析，预留出足够的空间，以便后续展开维修与护理。

二、管线综合布局方式方法

（一）设置管线综合布置机构

由于管线综合布局所涉及工作相对较多，且需要和多部门展开沟通与协调，所以为保证各项规划工作可以有序展开，需要成立综合布置机构，应由机构带头，对管线综合布置展开规划与操作，以为各项工作高质量展开奠定良好基础【3】。机构在具体进行管理过程中，需要做好以下几方面工作：①在实施管线布置施工图设计过程中，需要结合设计单位、业主以及监理等单位，共同对工程安装需求以及实际条件等展开分析，进而确定最终所选择方案，减少后续实施局部修改或管道偏移等问题出现可能性；②确定各专业技术负责人，做好施工组织与人员协调，并配合管理单位展开指挥调度工作，保证各项工作可以有序展开；③设置责任分配机制、监察机制以及运行等机制，做好施工规范与指导，保证施工工作开展质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）确定详细施工路程

在完成施工组织机构建设后，需要确定详细的管线施工流程，要通过对各环节施工的有效控制，保证工程施工效率，以便达到切实提高工程安装质量的目标，防止出现布线杂乱以及操作混乱等问题，确保机电安装工程可以有序展开【4】。在实施施工流程控制过程中，需要做好以下几点：①按照施工方案做好设计图纸分析，掌握各专业施工要求与施工标准，确定各环节施工目标以及施工要求；②在进行图纸审查过程中，如果发现疑问需要及时与相关部门取得联系，并在施工前完成处理，需要在保证施工方案、施工工序以及施工流程等没有任何错误之后，经由责任人确认签字，履行自身义务与责任，以为后续管线安装做好铺垫；③在完成前期工作之后，需要做好管道平面定位、零部件控制以及交叉施工管控等操作，应通过合理规划避免出现交叉施工状况，并要保证管线安装零部件一致程度，以为后续管线共通提供可靠保障。

（三）做好现场安装调整

由于管线安装在实际施工时，很容易会受到多种因素干扰，会出现施工无法想象状况，所以在进行现场安装时，需要及时按照具体状况，对管线安装展开弹性调整，以便按照工程项目功能用途以及设备种类差异等，合理展开管线布置，确保管线使用效果与质量能够与相应标准要求相符合。一方面需要对施工现场环境展开考察，对现场所存在各项状况展开数据收集与分析，确定施工方案是否存在问题，并需要按照空间实际情况，确定具体管线间距与长度，以为后续线路维护工作开展提供更多便利条件；另一方面在保证线路可以正常使用的基础上，对管线外观美观程度展开检查，且要按照实际环境条件，对管线材质展开选择，保证线路稳定性以及安全性。技术人员需要在施工前，展开实际数据勘察，应按照管线耐腐性以及阻燃性要求，对材质展开选择，以为工程稳定、安全开展提供保障。

（四）合理运用BIM技术

首先需要运用BIM技术强大模拟功能，按照事前勘察所得到的各项数据，展开数字虚拟模型建设，应通过对各管线数据的输入，模拟所设计方案实际施工效果，以便通过直观观察，确定设计是否存在缺陷，各专业技术安排是否存在不合理之处，进而对施工方案展开针对性优化处理；其次需要运用BIM技术对管线设计展开碰撞检查，防止出现管线设计不合理状况以及交叉施工状况，并要对螺栓孔以及管线排布具体细节展开优化处理；最后如果需要实施设计调整，要通过对输入数据展开调整的方式，利用技术强大功能，对模型展开调整，验证设计变更合理性，从而制定出最佳变更方案，做好后续变更施工。

（五）装修装饰工程施工

完成机电管线安装后，需要展开装修装饰施工，应按照已经确定的天花板标高以及材料材质，合理展开工程施工。技术人员需要在实施综合布置时，做好消防系统喷淋探头、灯具以及摄像头等装置布置，需要根据天花板型号与材质，对设备展开选择，并要做好专业设施安装标准规范分析，确保设施排位安装能够与相应规范要求相一致。而在实施暖通管线以及排水管线综合布置过程中，需要在保证管线使用功能的基础上，做好外观处理，保证管线可以尽量被安排在室内。如果由于功能需求，管线需要安装在室外，需要将其布置在外墙不明显之处，且要做好装饰材料遮掩，保证管线外观美观程度。

结束语：

鉴于管线布置对于机电设备使用所起到的重要作用，设计人员需要加大对管线综合布置方式的研究力度。应从建筑工程设计要求以及主体功能分析着手，从整体层面入手对施工策略展开设计与分析，并要在此基础上对管线空间位置展开合理分配与设计，以便在保证管线运行质量以及施工成本的同时，防止出现管线相互干扰的状况，确保管线设置效果能够达到预期要求，进而为建筑工程高质量建设奠定良好基础。

参考文献：

[1]赵磊.民用建筑机电设备安装中管线布置综合平衡技术探讨[J].建材与装饰,2019(25).

[2]杨才科.探究民用建筑机电设备安装中的管线布置综合平衡技术[J].建筑工程技术与设计,2017(16).

[3]温跃明.建筑施工中建筑机电安装管线综合布置方案探讨[J].建筑工程技术与设计,2016(12).

[4]吴锡军.民用建筑机电设备安装中管线布置综合平衡技术[J].经营管理者,2014(20).

论文作者:金爱泉

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0a5b33fe2783f8329add8f74.html