# 电力线路运行常见故障与维护方法论文_陈泉

（国网山西省电力公司隰县供电公司 山西临汾 041000）

摘要：电力资源是支撑社会经济发展的重要基础，一旦电力出现供应不足情况，会对社会各系统运行造成一定影响，阻碍着经济发展。因此应对电力线路运行中常见故障加强重视，相关工作人员在铺设、管理和诊断电缆线路运行状态的过程中，要充分考虑自然因素、材料因素、施工因素对电力系统的影响，采用科学有效的措施，及时发现故障并制定合理的解决措施，以确保供电系统的稳定运行。

关键词：电力线路;运行;常见故障;维护方法

随着技术手段和管理需求的不断发展，现阶段电力线路运行维护工作当中的巡视工作方式和开展方法也应当有所创新。为使人们的用电更加便捷安全，相关部门也在不断改革以及完善电力基础设施，但电力输配电线路也有其存在的缺点，由于其长期裸露在大气环境中，会不可避免的受到其他外力的各种损害，影响电力线路的正常运行。电力输配电线路的优点众多，所以其能够被电力部门进行广泛的应用，但其运作环境的特殊性，电力部门应该不断提升电力线路的维护水平以及经验，学习相关的知识，从而保证线路的正常运行。

1电力线路运行常见故障

1.1线路短路故障

电路系统运行比较常见的故障之一就是线路短路，短路会改变电量，对人员和电器造成严重危害，导致线路短路的主要原因通常是电线绝缘体被破坏引发电流过大。同时也存在人为因素影响，工作人员判断失误或者操作不当造成的外力影响，导致线路短路故障。

1.2接地故障

接地线路是保证配电线路安全运行的基础设施，其主要接地方式为工作与保护。其中工作接地也发挥着保护作用，但其保护的是配电线路，主要有以下三种情况：中性、塔架以及防雷接地。其中塔架接地是通过电塔金属外壳实现接地保护，防止配电线路运行过程中出现到点回路。保护接地是保护安装与维护配电线路的人员，避免其接触线路时造成电击。在配电线路运行过程中，接电线路会接触树木等，会出现单向接地情况，或因为强风造成配电线路断裂也会造成单向接地。这种情况下配电线路中的点流量会过大，若不能及时维修不仅会造成设备损坏，还会导致绝缘子的击穿。

1.3线路最大载荷量故障

高压输电线路各个组成部分，因为工作之需，线路物理尺寸与材质会受特定影响，线路工作特性不同，其最大载荷量也存在很大差异性，各部分正常运行与否，和高压线路工作质量产生直接性影响。超负荷情况下，电阻会产生热量，且热量与电流呈现正相关性。因此，超负荷状态产生的大电流会将绝缘体与导线外皮烧坏，甚至会引发火灾，对大众生命财产安全造成严重危害。

1.4雷击故障

在雷电多发的地区，配电线路在运行过程会中会发生雷击故障，会严重损坏线路，一旦出现雷击故障，不利于周围居民的生活。此外在生活中，鸟类会在配电线路上停留，其排泄的粪便会污染绝缘子，从而使电路出现闪络问题，设置造成短路或跳闸等故障。

2电力线路运行常见故障的维护方法

采用相关维修措施，保证电力线路稳定运行，有助于保障大众的生产生活。电力线路运行检修过程中，主要是对短路、接地以及电流过载等问题进行识别与检修，明确以上问题产生的原因与电力系统载荷最大值，再对造成电流过大与发热产生的源头进行检测，以制定针对性检修措施。接地与短路故障主要是对线路安装规范与否进行检测，避免在恶劣天气中安装，检测线路老化与绝缘体腐蚀与否，通过总结问题，便于检修人员在检修过程中判断失误。

2.1应对接地故障的措施

工作人员在检修接地故障过程中，主要是通过测量电路明确接地故障的具体情况，其检测的是绝缘电阻。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一旦测量出的电阻值低于预定的电阻值，应进行二次测量，从而保证电阻值准确，防止造成误差。如配电线路的分支相对较多，检测人员应严格根据开关分布的实际情况，通过分区及分段的方式检修线路。也可以应用以上方法检修线路复杂的区域。同时，加大对基础建设的资金投入，保证基础建设的质量，防止因为外力因素造成短路故障。对开关柜及变电站等设备加强监测，尤其是相关设备的孔洞封堵工作应保证质量，防止外部潮气进入其中。定期监测维修相关设备，确保其质量，及时更换老化的电缆，防止造成短路故障，使用电安全性得到有效提升。

2.2应对短路故障的措施

根据电力线路运行的物理学特性，一旦发生短路故障，线路中的电阻会迅速降低或者消失，但电流会急速增加，如果缺乏保护措施，或者不能及时处理，就会烧毁电气设备，甚至引发火灾，造成更大的经济损失。因此，当电力线路发生故障时，要对电阻进行全面系统的检查，确定短路位置，寻找引发短路的原因。根据短路故障的特性，选择灯泡法或者万用表法对线路进行全面系统的检测。其中，灯泡法主要适用于普通电力线路短路故障原因检测，而万用表法则可以利用电阻对线路的短路和回路进行全面检测，比较适用于工业用电电力线路短路故障检测。根据检测结果，找到短路故障发生的原因，并进行合理处理，以及时恢复电力线路。

2.3应对超负荷故障的措施

超负荷故障也是常见的故障之一，想要配电线路保证正常运行，在架设电路过程中应选择相应的电线来运输电路。同时应仔细规划电力运输的实际情况，保证电流在电线承载量之内，若发现电线发热应及时检查，有效控制电流，防止电力事故的发生。

2.4雷电问题的解决对策

雷电问题是架空配电线路故障中常见的故障类型。在恶劣的雷雨天，雷电直接击中架空配电线路造成直击雷过电压，使线路内的电压负荷超过其绝缘阈限，导致绝缘子串闪络，表面绝缘遭到破坏。另外，当雷电没有直接作用与架空配电线路，而是落在线路的附近区域，也会由于电磁感应产生感应雷过电压的现象，产生相应的电路故障。为了有效规避雷电风险，减少雷害故障，相关工作人员要全面衡量不同区域线路在整个配电系统中的重要性，依据系统的运行方式以及区域雷电的活跃程度，合理的选择避雷器，调整杆体接地电阻，加强绝缘水平。还要落实对地质条件的考察，明确地区土壤的电阻率，在必要的条件下，架设耦合电线，装设自动重合闸，并对同杆架设的双向路线采用不平衡的接线方式，使线路在相关技术规范的框架内具有较高的耐雷水平。

2.5加强状态检修

要进一步提升电网状态检修水平，加强对维护检修人员的业务能力培训和业绩考核，提升操作人员、监护人员的业务能力水平。加大对线路、设备运行的巡视和监测，对隐患及时处理。严格执行《电业安全工作规程》等有关规定，对电网运行实行问责负责制，出现问题严格追究相关人员和领导责任。同时加大资金投入力度，加大防误装置研究开发，提高其可靠性和适用性。制定切实可行的线路管理办法和考核奖惩制度，加强电网巡察消缺工作，加大专人巡察频次，对巡查结果建档立卡，对发现的缺陷和隐患要进行分类归档，切实抓好消缺工作。

参考文献

[1]黄庭辉.10kV配电线路运行维护策略探讨[J].技术与市场，2018，25（07）：193-194.

[2]罗庆雄.电力线路外力破坏管理面临的问题及应对策略[J].科技经济导刊，2018，26（18）：242.

[3]蒋建萍.输电线路运行维护智能化管理措施探讨[J].电子元器件与信息技术，2018（12）：108-111.

[4]段有重，孙圣帅，张廷波，芦毅.电力输电线路的运行维护及防雷措施探讨[J].山东工业技术，2019（01）：186.

[5]万菲，吴显青.浅谈电力输电线路巡视与安全管理[J].科技風，2018（35）：214+236.

[6]詹麒麟.常见电力配电线路运行故障及其解决措施[J].山东工业技术，2018（5）：177-177.

论文作者:陈泉

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0aa771b1ccc6058c5c9a3647.html