# 探究110kV输电线路工程基础施工要点论文_吕嘉亮,谭炯润,林灼灯

广东电网有限责任公司江门供电局 广东省江门市 529000

摘要：110kV输电线路的基础施工过程，需要完成的施工任务包括线缆的安装、支撑塔架的安装以及安防设备的安装等，所以这些施工项目都要保证具有极高的质量保全效果。本文分析了各项施工段务中的具体施工要点，研究了其中可能存在问题的，并在具体施工过程提出针对可能出现问题的解决方法，让基础施工质量得以保障。

关键词：110kV输电线路；基础工程；施工方法

引言

110kV输电线路的基础施工过程，要完按照当前已经建设的电气施工管理规范和建筑施工管理规范双重监管体系完成各类施工任务，要求所有的工作人员了解具体管理体系的全面监管内容，并这此基础上提出针对不同工作内容的质量保障方法，从而让获取的施工质量能够完全符合相关规定的要求，以确保线路施工质量符合专业性的要求。

一、110kV输电线路的工程基础施工要点

（一）输电线路施工要点

对于输电线路的施工要点来说，首先要做好对于各类配件的安装工作，防止在日常的运行过程中出现线缆脱落问题，比如对于绝缘子的安装，由于绝缘子本身就有较大的重量，同时其下端要能够和整个塔架的固定件连接，所以要求具体的栓接以及焊接工作，要完全按照相关管理规章制度落实。

其次要分析相关线缆的实际质量，包括绝缘层的实际使用效果、线缆的本身参数以及线缆的电阻，只有所有检测参数都符合管理要求之后才可使用。最后则是输电线路吊装过程中可能存在的问题，包括吊装过程中的线缆绝缘栅破损、线缆的线组率参数较大导致电阻上升等，要求全面防止这类问题的出现，防止实际施工过程中，整个输电线路的安全性无法保障。

（二）支撑塔架施工要点

支撑塔架的施工要点，首先是支撑系统的地下区域施工，通常情况下，不可直接将其埋在地下空间内，而是要在与土壤接触的区域建设承台，从而让该系统能够处于安全稳定的运行状况，并且承台的周边区域也要能够和周边的土壤进行高强度的连接，以提高对于环境负面影响因素的抵抗。其次则是针对支撑塔架的本身处理，尤其是对于可能爆发台风天气的区域，要根据该区域的实际风力水平以及对于不同风力参数的抵抗效果，确定是否设置栓接槽钢装置，以提高对于恶劣自然环境的抵抗效果。最后则是各类基础性设备的装配，包括螺母螺栓、配置的钢板等，所有参数都要被纳入到统筹规划框架，从而让该系统的运行质量得以保障。

（三）安防设备施工要点

安防设备包括通信设施、避雷装置等，所以这些设施都不即可独立配置，而是要通过对于相关线缆的装配和连接，让其能够发挥对于整个供配电系统的保护作用。对于防雷装置，要求按照整个塔架的周边环境和具体运行状态，在最高处安装避雷针，而之后需要将避雷针和接地线进行连接，而该接地线不可存在绝缘性不足问题，以防止在遭受雷击之后无法运行，此外接地线也要和地下的接地网高强度连接，并且整个系统的电阻率需要较小，以第一时间传输电荷[1]。

而对于其余的安防装置，要求通信设施能够被得以保护，尤其是对于有线通信系统和无线通信系统，其在运行过程中一方面容易遭受感应雷的影响，另一方面其本身是雷电的一种良性导体，所以要通过对于相关防护组网的建设以及配置，防止在后续的运行过程中出现稳定度下滑问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、110kV输电线路的工程基础施工方法

（一）输电线路的施工方法

输电线路的施工方法中，首先要完善对于整个现场的地面检查工作，检查过程中要求研究该线缆的绝缘性、外观整洁程度、线缆本身的导电效果等，可以采用专业的测量装置完成地面检测工作，检测过程中要了解该线缆的具体参数，包括长度数据、横截面积参数以及材料的线阻率参数等，之后将其与专业的测量设备连接，当发现测量结果远超经过核算获得的结果时，可以确定该线缆中可能存在问题，检查之后将这一问题上传。

其次是完成各类辅助设备的安装，要求线缆的实际使用之前，通过专业的施工人员，到塔架上完成各类设施的装配工作，并使用专业的电力器械进行焊接以及栓接工作，从而让该系统的运行质量提高，尤其是对于可调预紧力的调整系统，要求在实际的施工过程中要合理设置配重，并且对于整个输电线缆系统中存在的动滑轮和定滑轮，要严格保证输电线缆位于滑轮的活动槽之内，以防止整个可调系统失效。最后则是线缆的实际装配过程，要求使用专业的施工器械和拉紧器械架设线缆，保证这类设施都能够处于正常的运行状态，从而让该系统的运行质量提高，防止对线缆造成不可逆的损坏。

（二）支撑塔架的施工方法

支撑塔架的施工过程，首先是对于地面的有效处理，施工过程中对于湿陷性黄土以及含水量较高的土壤区域，可以在下部加入生石灰或熟石灰，其在后续的运行过程中具有较高的吸水性以起到防护效果。在挖掘工作完成之后，则在其中放置钢筋混凝土结构，其在具体的使用当中，可以成为塔架的支撑桩体，从而让该系统能够处于稳定运行状况。

其次是针对塔架的本身处理工作，根据实际的模拟状况和工作模型，确定各类构件的装配方法，同时针对可能在恶劣环境下遭受破坏，要在塔架的合理位置设置栓接槽钢装置，确保该系统的运行质量获得提高[2]。最后则是相关连接构造的配置，包括塔架上配置的绝缘子、通信装置、避雷针以及其相关导线等，要求所有这些装置都要处于高强度的连接状态，防止在恶劣环境和天气下出现脱落以及失效问题。另外在实际施工过程中，要求现场监管人员和监理人员同时履行职责，找到当前施工过程中可能存在的缺陷，并及时性提出针对这些问题的解决方法，方可确保整个施工设备能够处于最为稳定安全的运行状态。

（三）安防设备的施工方法

在安防设施的施工过程，主要的施工装置有避雷装置和通信设备，对避雷装置来说，首先要将避雷针高强度连接在整个系统上，要求现场监管人员和监理人员做好强度的检查工作，以防止在塔架建设完成之后出现脱落问题，之后要将避雷针和接地线缆进行连接，采用专业的连接方法和连接装置，确保这些系统的运行质量得以保障，并且把接地线和地下接地网焊接，而焊接之后要将该些设备进行深层次的掩埋，以降低电阻率。

而对于通信设备，主要包括有线通信设施和无线通信设施两种，无论何种装置都需要确保整个系统的线缆不会被直接雷击，采用方法包括在外层设置导电层以及屏蔽网，并且要将其进行掩埋或者与支撑塔架固定，防止出现外部防护层破损问题。

三、结论

综上所述，输电线路的电力工程基础施工过程，施工项目包括线缆的安装、支撑塔架的装配以及安防系统的配置等，要求所有工作要点都要被纳入到统筹管理体系中。实际的施工过程，要求现场监管人员和监理人员履行职责，了解当前什么各个区域的施工质量，同时要求现场的所有施工人员能够满足素质要求，完全按照相应的施工管理规范完成各项施工任务。

参考文献：

[1]王义.输电线路在电力工程基础施工中的质量控制要点浅谈[J].数字通信世界，2018（09）：263.

[2]梁洁兴.110kV输电线路工程基础施工要点[J].建材与装饰，2018（32）：259-260.

论文作者:吕嘉亮,谭炯润,林灼灯

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0ab8a3dbd28b405399c12581.html