# 桥梁排水系统论文_张浩

黄河建工集团有限公司 河南省郑州市 453500

摘要：桥面排水不畅会引起车轮打滑，降低桥梁的通行能力和引起桥梁一系列的水破坏现象，从而影响行车安全，因此为了保障行车安全，桥梁排水系统应该有足够的排水能力，以确保桥面过水断面在行车道内的水深不至于引起车轮飘滑。

关键词：桥梁；排水；系统

1.1检查

南水北调中线总干渠部分跨渠桥梁两侧桥面排水管未引接至渠道外侧排水沟，导致桥面雨水不能及时排至总干渠范围以外，对总干渠及桥梁侧向引道均存在一定影响。根据现场实际情况，现将问题总结如下：

一、桥面排水管高程低于防护堤外地面高程

挖方段部分跨渠桥梁桥面高于防护堤外地面高程，但由于桥面排水管位于桥面下50cm左右，排水管高程低于桥头防护堤外地面高程，导致桥面排水管无排水出路。

解决方案：在桥梁引道路基外侧合适位置设置1mx1mx0.5m集水槽，桥面排水管接入集水槽内，集水槽雨水漫流至地势低洼处。

二、多幅桥的中幅排水管较难外接至渠堤外

由于多幅桥桥头均为整体式路基，中幅桥桥面排水管设弯管与边幅桥排水管平行排到渠堤外，但排水管需在边幅桥梁底以下穿越，弯管接头较多，且有竖直方向弯折，不利于排水，如图1。

图2 多幅桥桥面排水管示意图

此方案施工时需局部破除已施工完成的引道路面，在排水管施工完成后再对破除的路面进行恢复。

（2）有条件时，也可考虑将中幅桥排水管封堵，桥面雨水通过桥梁纵坡排至总干渠以外。由于跨渠桥梁后期需要移交地方交通部门，此方案应征求地方交通部门意见后再行实施。

三、桥梁引道雨水沿侧向引道流至一级马道

跨渠桥梁纵向排水至桥头，由于引道路基存在双向2%的横坡，桥面汇集的雨水可能通过侧向引道流至一级马道，对一级马道路面及总干渠衬砌板产生危害，如图3。

图4 侧向引道挡水埂示意图

四、桥梁伸缩缝内容易堆积石子等杂物破坏橡胶构件，导致伸缩缝漏水

解决方案：为防止桥面雨水通过桥梁伸缩缝流至桥下，将伸缩缝内杂物清理干净，在伸缩缝内填充2cm厚聚硫密封胶，密封胶顶面与引道路面平。

五、桥面排水管施工未完成，造成雨水集中冲刷侧向引道外坡

设计要求泄水管穿过桥梁侧向引道，左岸引入截留沟，右岸引至侧向引道坡脚处。由于总干渠跨渠桥梁处防护堤外大多为村庄、农田，由于桥面排水管引入防护堤外，当地群众以将对村庄、农田带来影响为由阻碍施工，导致部分跨渠桥梁的桥面排水管尚未完工。

解决方案：在泄水管未完工前，将此泄水管暂时封堵，桥面雨水通过桥面纵坡排至总干渠之外。

六、桥面排水管局部破损

泄水管局部连接不紧密，出现漏水现象；个别泄水管有破损，并未及时更换。

解决方案：对破损的泄水管及时进行更换，建议采用耐久性更好的PVC给水管，管径不小于原设计管径。

参考文献：

[1]我国目前桥面排水系统设计施工现状[J]. 万剑平,张亮,罗杰.中南公路工程.2004(02)

[2]浅谈桥面排水系统设计与施工注意事项[J]. 王建彬,刘笑.交通标准化.2006(09)

[3]桥面排水系统设施及其施工方法[J]. 黄育德.交通世界(建养.机械).2012(05)

[4]高速公路桥梁桥面排水系统优化设计分析[J]. 张金鸿.黑龙江交通科技.2018(07)

[5]山区高速公路桥面径流生态处理对策[J]. 李哲,申强,赵启飞.绿色科技.2011(05)

[6]高速公路桥梁桥面排水系统优化设计的探讨[J]. 赵琴.公路交通科技(应用技术版).2012(12)

[7]浅析桥面危险液泄漏收集系统设计[J]. 何志刚.中国新技术新产品.2013(09)

[8]关于桥面表面排水若干问题的探讨[J]. 万剑平,张亮,罗杰.中南公路工程.2004(01)

[9]张家界大峡谷玻璃桥完成桥面玻璃安装[J].城市道桥与防洪.2016(07)

[10]双幅桥面行车风环境的数值模拟及其改善措施[J]. 孟晓亮.中国市政工程.2016(S1)

论文作者:张浩

论文发表刊物:《防护工程》2018年第36期

论文发表时间:2019/4/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0ad2c60f73bc26f0b8c0bcb3.html