# 电力工程输电线路施工技术及质量控制的探究褚佩剑论文_褚佩剑

摘要：在我国高速发展的过程中，电力工程发挥着不可或缺的作用，如果想让电力工程能够长期稳定的工作，就必须规划好其输电线路的施工技术和保障好其的施工质量。所以，本篇文章主要就是对电力工程输电线路的施工技术和其质量展开的深入研究以及分析，为以后电力工程的发展提供良好的基础条件。

关键词：电力工程；输电线路；施工技术；质量控制

中图分类号：TM75文献标识码：A

1导言

电力工程的输电线路施工，包括了多个不同的施工环节，正是这些环节使得输电线路工程项目得以推进开展，而要想把握住整个工程项目的建设质量，则需要根据不同的施工环节，从相应的质量控制切入点入手，做好施工技术的应用和工程质量的控制工作。

2进行电力工程输电线路施工质量控制的意义

2.1保障电力工程的安全运行

确保电力工程输电线路的施工质量，对电力系统及其设备实现稳定、正常的运行有重要的影响，并能使电力设施出现质量问题及降低安装事故的概率。同时，对于电力工程施工而言，输电线路的建设工作是重中之重，其可以有效地确保电力的输入与输出，一旦产生质量问题，就会对电力系统的运行造成不利影响。

2.2为电力企业创造更多经济效益

电力工程输电线路施工的质量控制工作包括多方面内容，通过科学且合理的方式完成施工，通常能够有效避免有关资金的损耗。另外，对输电线路的施工进行有效管控，还可以保证后期施工的质量，避免出现二次返工及发生安全事故。由此可见，做好此项工作可以给电力企业创造更多的经济效益。

2.3缩短工期、提升工程质量

电力工程输电线路施工质量的合理管控，不仅能够有效缩短工期，而且还能够减轻施工企业的实际工作压力，使施工人员有效地投入施工中，并确保施工工作的顺利开展。另外，对施工质量进行全方位管控，可以避免施工人员由于违规操作而造成相关安全问题的出现，一旦产生问题，管理人员需及时采取相应的处理措施，以免事故范围继续扩大，造成更多损失。

3电力工程输电线路施工技术的分类以及其的质量控制

3.1工程开始阶段的施工技术以及其的质量控制

目前，在电力工程输电线路的进行中，一定要保障现场施工技术的使用以及做好相关的控制，做好必要的监管措施，规划好管理控制的方式，并且在实际进行过程中，技术人员要严格审查、核实设计方案是否与现场实际相符，施工人员要严格按照所编制的施工方案进行施工。在进行输电线路的初始阶段时，混凝土施工占有很重要的比例，在进行混凝土施工这个环节时，要有相关的技术人员驻足现场，对施工作业人员进行有必要的详细指导，对混凝土施工的每一个细节加强管理。在进行浇筑时，要进行充分的考虑各个影响因素，比如：实际现场的地理情况、地下岩层岩石的类别以及现场周围的水文等，全范围的进行监督管理，最后在根据考虑后的情况进行浇筑前方法的选择，将混凝土的成分进行合理的分配。在施工的开始阶段一定要注重施工工艺的准确性，务必保障混凝土配合比及施工流程的稳定，只有这样才可以确保施工完成后杆塔基础整体的稳定性。

3.2塔杆施工环节的技术与质量控制

塔杆施工是数显线路施工中基础环节之外的另一个重要环节，其施工技术的控制要点在于，塔杆的位置确定必须与施工图纸保持高度的一致性，且在施工中应当重点针对底座的施工技术进行针对性的控制，保证其底座施工效果的稳定性。其中，在施工图纸中，塔杆的位置、高度和塔杆的数量等数据信息都在其中有所显示，应当结合施工图纸，做好施工的总体规划，再进一步开展施工。

另外，塔杆施工的质量，还容易受到外部地理环境方面因素的影响，因此，施工技术在选择应用时，应当注意结合不同的是施工工况和地形情况来选用适合的技术进行应用。例如，如地形较为复杂多变，则要求技术人员从创新优化的角度，尽可能结合实际进行施工技术的改良，适应复杂的地形，达到相应的施工目标。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3输电线路光缆施工技术及质量控制

电力工程的输电线路建设中，光缆的施工也极为重要，首先，需要工作人员高度重视做好应对自然灾害的预防措施，在施工过程中，严格遵守标准要求采购并装置防雷、避雷设施设备。其次，按照标准工艺要求开展光缆施工作业，在很大程度上有利于降低外界因素给输电光缆造成的危害性。最后，在实际工作过程中，严格管控线路接地施工的质量，不断加强光缆防雷电的保护性能。

3.4架线施工的施工技术和其的质量控制

架线在输电线路施工整体过程中占有不可或缺的环节，以下是将线路的搭建分为两个阶段来对它的技术和质量来进行控制：

（1）在进行架线的开始准备过程中，一些相关的单位要掌握好测量工作以及其安装过程中应注意的情况，要保证施工过程中都是按照设计方案来进行，并且还要保证其的完成质量，同时，在这一过程中还要保证所有应用到的施工技术都是按有关国家标准规定范围内进行工作的，并还要对其进行严格的督促管理，只有这样才能确保架线施工的准备工作能够达到预期水平。

（2）在进行架线施工的放线过程时，要特别注意的是要合理、符合实际情况来进行架线技术的择选。架线技术主要分为非张力放线和张力放线技术，非张力放线技术具有比较容易操作、施工速度较快等特点，但同时也具有一定的缺点，那就是很容易导致导线的磨损，并且在遇到特殊地形或特殊跨越时，无法满足施工需求；而对于张力放线技术来说，它能避免导线与地面摩擦致伤，减轻线路运行中的电晕损失及对通信、无线系统的干扰；张力放线能保证质量，速度快，工效高，能减少青苗损失；在跨越江河、公路、铁路、经济作物区、山区、泥沼、河网地带等复杂地形条件，更能取得良好的经济效益。但同样的也具备一定的缺点，就是所使用的放线机械设备体型一般比较庞大、笨重。

4提高电力工程输电线路施工技术和其质量控制的相关措施

4.1提高相应管理工作人员的素质

输电线路管理人员素质的好坏直接影响着整个施工的质量，它再输电线路整体施工中占有很重要的比例，并且再监督管理工作中起着不可或缺的作用。所以，相关的控制管理人员应该加强其的管理控制能力和相关的职业道德，并且还应具有超强的管理水平以及专业技术能力。

4.2加强引进相应的技术管理

随着国家科技水平的不断提高，再电力工程的输电线路施工过程中要加强引进相应的管理技术或管理软件来提升施工的水平。加强引进管理技术，保证对人员和资金能够进行更加科学的分配，只有这样才会让现有的资源发挥到更好的价值，有效的减少成本的投入。

4.3加强与政府的交流

电力工程输电线路施工技术得有相关政府的大力扶持，在对电力工程的施工过程中，政府要加大力度的对故意破坏电力工程的犯罪人员展开大力的打击，并且还要加大力度的对故意破坏工程的人员进行严惩，对于偷窃与施工相关设备的人员要加强其的惩罚力度，严格按照法律法规对输电线路的有效保护措施，使其电力工程按着规定的要求顺利开展。

结束语

总之，对于电力工程项目的建设来说，输电线路作为其中非常关键的施工环节和项目内容，输电线路的建设施工，从技术层面上来说，对施工人员的技术水平也提出了很高的要求，在具体的施工建设中，需要技术人员规范的操作不同的施工环节的具体技术，需要管理人员从质量管理的角度，结合施工技术要点做好相应的质量控制，以便给工程建设的整体效果提供安全和功能上的保障。

参考文献

[1]余海.电力工程高压输电线路的施工管理及质量控制研究[J].工程建设与设计,2018(22):257-258.

[2]纪磊.电力工程输电线路施工技术及质量控制的探究[J].科学技术创新,2018(33):103-104.

[3]夏礼.电力工程高压输电线路的施工管理及质量控制[J].科技风,2018(29):183.

[4]陈洪峰.输电线路在电力工程施工中的质量控制要点[J].设备管理与维修,2018(17):13-14.

论文作者:褚佩剑

论文发表刊物:《科学与技术》2019年16期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0ad9538fec6dfef10866b81a.html