# 预防性公路养护技术在高速公路中的应用论文_许晨晓

摘要：目前，随着社会的不断发展，汽车、货车出行次数和运输重量的不断增加，高速公路使用频率与承受荷载也越来越大。伴随着生活质量的提升，人们对于出行质量有着迫切的需求，高速公路出行的稳定性和安全性也越来越受广大人民的关注。因此，高速公路养护的工作变得至关重要，应该采取有效的措施来提高高速公路质量，保障道路的安全性。文章结合预防性高速公路养护技术进行探讨，加强预防性公路养护技术的应用。

关键词：高速公路；路面养护；预防性养护

1导言

预防性公路养护技术主要应用于公路尚未出现病害的环境中，以养护为基本目的，从而确保公路运行稳定。相较于常规的公路工程而言，更具现代化的高速公路车流量明显更大，且车辆运行速度较快，穿梭大量的重载车辆，因此更要保障高速公路的整体质量。作为一种新型的道路工程技术，预防性公路养护技术可实现对道路的全方位养护，广泛覆盖至路面、路基等各个构成部分。伴随自然环境的改变，高速公路的运行状况也将发生变化，在长期恶劣环境中，若缺乏对公路的养护措施，极容易引发重大危害，除了破坏公路地基稳定性外，还容易诱发交通事故。而通过预防性公路养护技术，可提升道路的整体性能，有效抵御外界环境变化带来的不良影响，从根本上减少了安全隐患。

2高速公路预防养护的意义

2.1针对高速公路正常运营没有影响

针对高速公路的预防养护工作，若是实施越慢，则会造成不管是展开大型工程维修，还是针对工程改建项目等内容，都会产生非常明显的影响。如在进行施工的过程中，需要所有的道路进行全方位的封闭，从而导致整条路段异常拥堵。然而运用高速公路预防养护技术，能够有效降低这种现象，不仅施工简单，而且施工效率较高，可以在较短的时间内将交通运输恢复正常，因此对于高速公路正常运营工作而言，是不存在任何的负面影响。

2.2提高高速公路的使用性能与寿命

对比传统高速公路的预防养护工作，现阶段高速公路预防养护工作存在施工时间短、成本低等优点，同时还能针对高速公路在正常运营过程中，进行预防养护工作的实施，可以及时的处理高速公路潜在威胁，能够有效预防高速公路出现质量问题，降低了路面改建工程项目的施工时长，从而有效提高了高速公路的使用性能与寿命。

2.3存在良好的经济效益

一般情况下，在进行高速公路预防养护处理的过程中，主要是针对高速公路路面存在非常明显的问题，再去进行针对性的养护工作处理，这种情况对于高速公路路面的平稳性能产生非常严重的影响，不但会让驾驶人员的安全受到威胁，同时还会降低整个路面的服务质量。然而在对高速公路展开非常准确的调查研究之后，通过一系列的高速公路预防养护措施，就能够让工作人员可以提前预测出路面存在的质量问题，并且可以运用有效的手段对策，把所有危险因素扼杀在摇篮中，从而有效的增强了高速公路的经济效益，降低了攻速公路的养护成本。

3预防性公路养护技术在高速公路中的应用

3.1高速公路边坡的预防性养护

受雨水以及风沙等自然因素的影响，易引发边坡塌方问题，从而对道路的稳定运行造成不良影响。为确保路基边坡具有足够的稳定性，预防性养护措施必不可少。对此，相关人员需从边坡实际情况出发，采取多途径相结合的方式做好养护工作，例如，在边坡处砌筑片石，增设铁丝网以发挥出防护作用；在边坡上种植与环境相适应的植被，从而控制水土流失等。需充分关注雨季对边坡的影响，最大程度上控制雨水的冲刷，确保高速公路边坡稳定性。此外，通过绿化的方式也能够缓解驾车疲劳。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2对沥青路面实施预防性养护

沥青公路是构成我国道路工程的重要部分，在长期发展下，此领域的技术已经相对成熟，且沥青公路也是最具性价比的道路形式。但沥青公路在实际运行中依然存在一些问题，以裂缝最为典型，具体分为龟裂、横裂、纵裂等，且各自的损坏程度也不尽相同。部分裂缝的宽度较大，而部分裂缝较深，且分布区域也千变万化，但无论如何，裂缝的出现必然会对沥青公路的质量造成影响。基于上述提及的问题，需探讨引发裂缝的成因，并在此基础上提出可行的预防性养护措施，总体上可遵循如下流程：沥青公路裂缝病害在所难免，若裂缝的存在时间过长，将会有大量的杂物进入其中，对此需使用高黏性密封胶加以处理，及时做好对裂缝的填补作业；在出现裂缝的区域采取浇筑措施，利用沥青混合料填充裂缝；在后续应定期维护路面，若出现裂缝依然要及时修补。在当前的高速公路隧道路面中，乳化沥青稀浆封层技术在其中得到广泛应用。若路面出现一定轻微裂缝，或是存在较浅的车辙，此时均可通过乳化沥青稀浆封层技术加以处理。合理应用该技术，可提升路面的防滑性能，且平整度得到改善，确保了路面的使用效果。

3.3排水系统预防性养护技术

基于该技术，可有效排出路面积水，缓解积水对路面的不良影响，避免路基遭到侵害。由于夏季雨水较多，因此需要加大养护频率，高度重视因暴雨而引发的泥土堵塞问题，创设良好的路面排水条件，可在第一时间将积水排出。而进入到秋季后，虽然雨水随之减少，但落叶会大量堆积，直接堵塞下水管道，若出现降雨天气也会产生大量积水，因此养护人员需及时清理落叶，为排水系统的稳定运行创设良好环境。在养护过程中应注重如下几点内容：确保排水渠时刻处于畅通状态，定期疏通排水渠，将其中的杂物清理干净，确保排水效果；针对排水渠的运行情况，创建相适应的检查与修复计划，不可出现修复不及时的现象，否则会加剧排水渠的内部损坏，严重时直接对整个排水系统造成影响。充分考虑排水设施的基本运行特点，灵活应用预防性公路养护技术，具体需注重如下2点内容：增强高速公路的排水性能，最大程度控制雨水带来的不良影响；部分标段的路基结构较为复杂，在养护作业时需将排水系统的各项数据完整记录，针对所得数据展开分析，从中发掘隐藏问题，为之制订对策，在事前将问题解决。

3.4对混凝土路面实施预防性养护

混凝土路面在长期运行后，将表现出一系列病害，诸如裂缝、脱空、接缝区域的材料老化等。具体而言，若出现裂缝病害，首先要将残留在裂缝内的杂物清理干净，随后交由特定技术人员合理填补裂缝；若出现路基脱空病害，需重点分析路面车流情况，向其中填入符合使用需求的填料；若接缝处的材料发生老化现象，在全面检查后，需对原有材料采取替换措施，切实保障混凝土路面的运行稳定性。部分路面易产生裂缝，该处需要通过频繁洒水的方式进行养护。受公路持续负重的影响，内部材料易出现架空现象，长期影响之下，致使路基脱空，因此维护人员需定期检查，明确道路内部的实际状态。

3.5路基的预防性养护

公路预防性养护是一项系统性工程，其中地基部分的预防性养护尤为关键，是影响整体养护品质的重要因素。从施工的角度考虑，地基处的地质状况易发生变化，随之引发地基变形等问题。在高速公路上，诸多重型车辆相继经过，在长时间影响下，必然会对地基的稳定性造成影响。此时，预防性养护技术则有助于增强地基的稳定性，在改善道路运行效果上具有积极意义。若路面存在大量积水，也将对地基带来破坏性影响，因此在养护工作中需要通过合适的方式增强道路排水能力，尽可能减少积水。与此同时，增强排水系统的运行能力，针对日常运行中出现的积水问题加以分析，提出可行的措施并将其解决。

4结束语

总之，高速公路预防养护能够有效地提高高速公路的运营效率，并且高速公路预防养护技术应用，属于一项非常值得推广应用的技术。在实际操作当中，需要根据高速路路面状况、养护技术的运用等方面，展开合理养护技术的选择，从而提高高速公路的使用性能与寿命，保障高速公路交通正常的运行。

参考文献

[1]刘彦宾.高速公路预防性养护技术探析[J].交通世界，2017（23）:41-42.

[2]李志东.高速公路预防性养护技术探析[J].门窗，2018（2）:216.

[3]杨宗政.高速公路沥青混凝土路面工程的预防性养护[J].交通世界，2018（31）:86-87.

论文作者:许晨晓

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0ae09207e730d1ff306f5cb7.html