# 关于110kV以下电力输电线路设计技术要点研究论文_刘泽旺

楚雄市楚光电力实业有限责任公司 675000

摘要：随着科技的发展和社会的进步，国民经济的发展速度越来越快，人民对于电力的需求量越来越大，因此电力的相关企业也得到了飞速的发展，对电能输送的稳定性要求越来越高，全国各地都增大了电网工程建设以及改造投资的力度，各种电网相关的工程项目的建设也变得越来越多，因为我国的城乡一体化建设的进程在不断加快，土地规划的区域也在不断的扩展，一些要使用到架空线路的建设项目的空间在逐渐的减小，架线线路的路径选择上的困难比较大，本文主要研究关于110kV以下电力线路设计技术的一些要点。

关键词：电力输电线路；设计；要点；研究

前言

高压输电线路的设计施工是一项极复杂并且危险性极高的工作，要促进其安全性的提升，减少对其他工程的破坏程度，就需要选择合适的设计方法和施工技术。以下是对110kV电力输电线路设计方法的介绍。

1.关于110kV电力输电设计的关键要点分析

电能在我国当前的发展中起到越来越重要的作用，电力供应也呈现出紧张的局势，要保障电能的安全和稳定，就要保证高压输电线路的有效性。以下是对110kV电力输电施工方法的具体技术要点研究。

1. 1 输电线路的勘察

线路勘察是110kV电力输电工程建设过程中的重点内容。设计方案的好坏将直接影响输电线路所需的材料、人力、资源。在110kV电力输电线路的设计上需要对输电路径长度进行简短化，这样不仅可以节省工作量，还能保障线路的安全可靠性，因此在对线路方案进行设计的过程中，需要勘察人员有足够专业的水平和责任心。对于110kV电力输电线路施工的测绘团队来说，测量的精准程度很重要，涉及转角的角度和杆塔之间的距离以及高差的测量。测绘人员需要掌握准确的测绘知识，还要按照测绘程序进行操作，并且测绘人员还要和工程设计人员进行全面的协调和沟通，了解设计意图，清楚整个项目的建设目标，这样才能促进电路设计质量的提升。

1. 2 基坑开挖的设计要点

110kV电力输电线路建设过程中涉及基坑开挖和杆塔基础浇制，这也是其中最为关键的内容之一，基坑开挖和杆塔基础浇制项目关系到输电的安全性和稳定性。基坑开挖以前需要对当地的水文情况、地质情况以及相关管道的铺设情况进行分析，了解当地的具体情况是为了减少对其他设施的破坏程度。通过检查以后，合理规范地进行基坑开挖工作，能够保障此项施工顺利高效地完成。基础工程质量的高低，很大程度上决定了高压输电线路的稳定性和安全性，因此，在项目中需要对基础工程给予特别重视。

1. 3 杆塔基础模板的制作要点分析

110kV电力输电工程项目的建设过程中所需要的模板一般为钢模板，有时也会涉及木模板。这两种模板的属性不同，因此在性能以及强度上都存在差异性。在工程模板的选择上，需要根据实际的工程需要，对模板的作用进行分析和研究。在110kV电力输电项目的建设过程中，如果使用木质模板，那么首先要检查模板的大小，确定其是否符合工程要求，并选择合适的安装方法，另外，在安装以前还需要对模板的大小进行测量，以此完成有效安装。若是使用钢模板，考虑的因素为钢的面积、钢的承受能力以及钢的质量。

1. 4 输电线路杆塔的设计要点分析

1.4.1首先，输电线路杆塔的设计需要对基础工程进行全面细致的优化。在高压输电线路基础杆塔的选取方面，要尽量减少基面开挖，以此来保护当地的环境。一般情况下，如果是远程的并且量大的输电方式，在设计要考虑增加走廊杆塔的开挖数量，这样会对植被产生一定的破坏力，降低原地土壤的稳定性，起来减少水土流失的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在输电线路杆塔的设计的过程中，要实现杆塔高低脚的使用目标就要降低塔位，并且充分对基础保护范围进行考虑，在保护范围内使用高差埋柱的方式，通过这种办法可以降低基础面的高度，由此，杆塔在设计时的高度要被提升。

1.4.2其次，环状排水沟的设计要点。一般山地的雨水比较大，为了避免雨水、山洪等对地表的冲击影响，需要在设计基面时对排水的项目设计好，以此来保障工程质量。

1.4.3最后，塔脚的处理。在110kV输电线路设计的过程中，要充分地考虑到陡壁山顶的情况，最大限度地减少工程基面的挖方量。若是在地形坡度比较大的地方，塔的长短脚不能达到最大高差，因为这样会使地面高差失去平衡力。在这种情况下，一般常常采取的方法是用长脚来对应基础主柱，以此来平衡过大的高差。如果这一方法仍然不能满足需求，那么可以再次做特殊处理，适当的开挖短脚基面。

1. 5 110kV输电线路架线的设计方案

在110kV输电线路上架线设计的好坏将直接影响到以后输电线路的施工问题，并且输电线路的施工属于比较困难且危险性比较高的工作，因此在110kV输电线路架线设计的时候必须考虑周全，这样才能充分保障架线的质量，促进工程项目整体质量的提升。110kV输电线路架线的设计x越过更多的障碍物，因此架线难度提升。架线过程中需要对输电线路进行全方位的了解，清楚障碍物的所在区域以及障碍物的性质、形状、属性等，在对这些进行分析的基础上排除困难因素，进行科学合理的架线设计，才能充分保障110kV输电线路架线设计方案的完整。

2 . 110kV输电线路路设计的优化

2.1设计放紧线的要点

依照线路具体的特点，在安全性、可靠性、经济使用性的前提下选择合适的放紧线设计，这样不仅可以方便维护还对环境保护十分有利。在牵引过程中，摩擦力需要最大程度的减小，避免因为摩擦产生发热现象。与此同时，施工时承力绳不能发生系扣现象，若要实现锚固目标，可以在原绳回头处套用金具；在收绳过程中，绳盘的适宜直径要在400mm以下。

2.2输电线路走向的设计优化

在认真考虑电力系统整体规划的需求且切合实际的前提下，在进一步对电网的重要的结构综合性的考虑，并且还要对输电线路的设计方案进行对比的工作，确保输电线路设计的安全性、可靠性。

2.3气候条件对输电线路设计的影响

气候条件的影响对于电力输电线路的设计至关重要，也是每一个输电线路设计人员必须考虑的一个重要因素，因此对当地的气候气温的条件充分的了解能够大大降低气候条件对电力输电线路的安全的影响。在线路设计的开始阶段，设计人员必须对当地的气候条件有足够的了解，并且还要对导线在冰冻覆冰情况以及夏天防雷情况有一个详细的了解，做好相关的针对于气候具体情况的设计、强化或补救的工作。

2.4对周边环境保护的方案设计

为了保护山区的一些资源不受到破坏，并减少水土的流流失，输电线路在铁塔塔腿设计的开始阶段，就必须结合周围的环境保护来考虑铁塔长短腿的设计问题。这样不但可以保护环境，而且能够起到节约经济成本的作用，提高经济效益。

3．结束语

综上所述，本文主要分析了110kV电力输电线路设计技术要点。在电力已经融入我们生产生活的今天，为了保障电力能源供应的安全稳定，就必须对高压输电线路的施工技术进行相应的分析研究，最大限度的减少风险以及安全故障的发生，严格按照施工要求和施工标准开展施工活动。

参考文献：

[1]王淑秀. 关于110kV以下电力输电线路设计技术要点研究[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊),2012,12:100.

[2]周稼斌,莫礼曦. 110kv以下电力输电线路的设计分析[J]. 电子制作,2015,12:255.

[3]赖永芳. 110kV以下电力输电线路设计的技术要点分析[J]. 企业技术开发,2015,27:18-19.

论文作者:刘泽旺

论文发表刊物:《基层建设》2016年23期

论文发表时间:2016/12/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0af2b4e71a0551708cb5f239.html