# 分析新建数据中心机房环境监控系统设计要点论文_蓝星,宋时骏

新疆油田公司数据公司 新疆克拉玛依市 834000

摘要：机房动力环境直接影响到了通信工作的质量与安全，为了更好地管理控制机房的动力环境，可以为其配置监控系统，通过监控系统的应用，可以有效提高机房运行的安全性与稳定性。下文就针对机房动力环境监控系统的建设进行分析研究。

关键词：数据中心机房；环境监控；设计要点

快速增长的通信行业增加了通信设备的数量，而它们的发展需要大量的能源投资。中央动力环境监测系统改善了传统的人力资源用于维护机舱的使用，并加强了对机舱的远程监控，不仅减少了机舱内人员的就业率，而且提高了对机舱的控制程度。通信机房中央环境监测系统提供的服务包括环境保护、分配系统、安全系统和消防系统。它由分布式计算机网络控制系统可远程监测和控制通信设备和环境以及有限半径数据报告并及时告知员工问题之后，以便尽快采取有效措施，该系统还可以远程控制和控制通信设备的功能。

1监控系统的框架

1.1监控系统的框架结构

为了更好地保障机房动力环境的可靠性，构建相关的监控系统，其中集中监控系统由智能服务器和3D虚拟场景的服务器组成，而智能服务器又分为前端的服务器和集中服务器。集成服务器是确保整个监控系统安全运行的核心，主要负责的工作就是对监控传感器和模块采集的数据信息进行高效的处理。通过对数据信息的分析整合，从而开展相关的调控工作与预警工作，如机房内的温度超高、机房出现了漏水情况、机房的运行工作电压与电流不稳定、机房的通信信号不稳定等，这些都是属于异常的情况，需要服务器进行快速的处理，从而更加准确的进行预警。监控控制室的工作人员就可以根据具体的预警信息，采取相应的处理工作，及时的排除相关的安全信息，从而更好地保证通信机房运行的质量与安全，不断提高我国通信事业的发展实力。

1.23D演示

该机房监控系统根据真实的机房运行数据信息进行三维场景的构建，将机房内的电气设备按照高低顺序与相关的性能进行依次的排列。在进行实际操控的时候可以利用导航条或者是鼠标进行挪移，从而进行不同场景的快速切换，从而更好地发挥出监控系统的优势。

由于该监控系统是进行3D演示的构建，因此可以在三维立体情境当中，对相关设备的细节进行清晰的查看，更好的管理控制设备的运行质量。在三维虚拟情境构建的时候，还可以借助增强虚拟现实的技术对设备进行更加精准的管理控制，从而有效提高机房动力环境的安全与质量。

1.3温度与湿度的监测

在通信机房运行的过程中，机房的温度与湿度都会影响到机房运行的质量与安全。为了确保机房运行的安全性与可靠性，需要在机房内布置精密的温度传感器与湿度传感器。

在传感器布置的时候，同时需要对传感器设定相关的工作报警值，若是机房内的温度与湿度大于阈值的时候，相关的传感器就会及时发出预警系统，以便工作人员及时调整工作方案，确保机房运行的质量与安全。

1.4空调系统的精密监控

机房的空调系统直接影响到了机房动力环境的安全，因为空调系统可以确保机房运行的工作温度与湿度，提高机房内机电设备的运行质量。为了确保通信机房可以安全稳定的运行，需要对精密空调的操控进行实时的监控，无论是空调的开关、送风、抽湿、温度等，都需要根据智能电脑的计算进行调控。在对空调系统进行监控的过程中，需要过载监测设备发挥出非常大的作用，一旦机房内的温度失衡，监测设备就会立刻发出报警，从而及时进行维修，保障机房运行的质量。

1.5配电柜的监控

在机房运行的时候，为了保障配电系统运行的安全与质量，需要对配电柜进行有效的监控，主要依据485网络协议对配电柜进行实时的监控，以提高配电柜的运行可靠性。

在监控系统运行的时候，需要对配电柜的三相电压、输入电源、输出电源、功率因子、变频载荷、谐波等参数进行有效的监测。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通过监测数据与标准工况值进行很好的对比，就可以得出配電柜的实际运行情况，从而更好地为机房提供安全稳定的电力资源，确保通信工作的质量与安全。

2数据中心机房环境监控设计重点

2.1配电柜运行状态监测

数据中心机房中，配电柜可以分为动力配电柜和照明配电柜以及计量柜。数据中心机房中配电柜在实施监控系统时，其监控内容包括动力环境、消防保安以及周围环境，在实施机房配电柜状态监控时，需要根据其运行状态和参数进行有效控制，假如出现了故障状态，就会弹出报警信息。

2.2UPS电源监测

在进行UPS电源监控设计时需要以监控单元为基础，UPS电源监控系统设计的过程中，其中包含了检测单元、电池检测、馈线检测以及调压单元等。模块与模块之间，需要进行有效通信并促使电源柜提供交流配电，保证电池状态和调压状态的稳定。UPS电源监控系统需要对主监控单元给予一定的重视，针对蓄电池实时有效的充放电管理，同时还需要对显示控制参数进行有效设定，校对告警记录，更好地实现对内部单元的有效控制。

2.3温湿度监测

对数据中心机房内部设备进行分析，在机房设备运行的过程中，需要将周围环境温度和湿度保持在正常范围内，在机房内部需要安装相应的温湿度感应器。机房值班人员在对机房温湿度进行检测时，如果检测出了异常现象，那么感应器就会发出告警，这时机房值班人员就能够及时发现问题并针对问题进行解决，为设备的有效运行奠定基础。机房值班人员需要将温湿度传感器在数据中心机房中合理安装和使用，这样既能够对数据中心机房设备周围环境的温湿度状况进行实时监测，也能更好地在温湿度设备表面观察到目前周围环境的温度值和湿度值。同时可以利用监控软件对数据中心机房内部环境温湿度进行实时监测，降低问题发生的概率。也可以在数据中心机房内部设备周围环境温湿度实时监测时，对其进行远端控制。

2.4漏水监测（机房的主要漏水点在精密空调的补水管）

数据中心机房在运行过程中一些设备存在渗水现象，所以在实际运行过程中，机房值班人员需要对渗水问题给予一定的重视，并采取有效方式对其进行解决。在數据中心机房内部一些精密空调的补水管处，及时对漏水现象进行检查，为数据中心机房中设备的稳定运行做出保证，降低漏水现象的发生次数，避免设备安全事故的产生。机房值班人员可以将感应绳放置在漏水处，假如有漏水现象产生，那么就会及时发出告警。

2.5消防设备状态监测

在数据中心机房内部实施环境监控主要使用的是集散型控制方式，在对数据中心机房内部环境监控系统进行设计的过程中，可以将分散控制和统一管理相融合，从而打造出数据中心机房内部集中监控的构架，这种控制系统主要是基于数据中心机房实际环境来设计的。数据中心机房内部的环境数据采集设备和监控设备需要紧密连接，同时控制模块也需要和监控模块相连接，促使其实现自动匹配。监控系统在对数据中心机房内部环境数据进行采集的时候可以实现远端控制，这也在一定程度上降低了一些人为操作失误对机房内部运行造成的影响。现场监督管理主要是基于机房内部监控系统来构成的，可以实现自主存储和数据采集传输，机房值班人员在对其实施分析时，可以基于不同类型的数据模块来进行分类，并实时掌握机房内部设备状态。假如产生了异常状态，那么就可以促使其发出相应的警报，在信息化传输系统的辅助下，能够及时实施控制命令。

3结束语

综上所述，在通信机房运行的过程中，为了保障机房动力运行环境的整体安全性与可靠性，需要建设现代化的监控系统，更好的管理控制机房。本文构建的机房监控系统，可以实现定位预警、场景虚拟、3D虚拟信息交互等，有效提高了机房运行的安全性与可靠性。

参考文献

[1]杨洪建.分析通用弱电机房环境监控系统设计要点[J].居舍,2018(27): 113.

[2]李洋.试分析通用弱电机房环境监控系统设计[J].通信电源技术,2019, 36(03):211-212.

[3]葛菁.浅谈机房动力环境监控系统研究[J].数字技术与应用,2019,(02): 111-112.

论文作者:蓝星,宋时骏

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0af571bb2b65fd2d825209d0.html