# 关于工业厂房暖通空调节能设计的研究论文_杨粤东,吴真真

（汤臣倍健股份有限公司 519040）

摘要：在当前暖通空调在许多建筑结构中已经成为一个重要的不可缺少的组成部分，其舒适度大大提高人们的日常生活质量的同时，将必将带来很大程度上的能源消耗，因此，在建筑暖通空调设计上加强节能设计是非常必要的，本文重点对暖通节能设计作了简要介绍和分析，希望有助于提高暖通空调节能水平。

关键词：暖通空调：节能设计

1引言

市场经济的快速发展也让中国建筑业取得了快速的增长，建筑企业的经济效益实现了稳步增长，但同时巨大的能源消费量也为其未来的能否可持续发展提出了严峻的考验。目前暖通空调能耗占到一半以上，中国能源消费总量浪费严重，绿色环保建设不深入，浪费资源，开展中国对能源供应的可再生能源的深入研究和发展的努力面临着危机，现实能源持续短缺。如何改变目前中国能源使用效率不高的状况已成为我们需要面对的一个重大问题。基于此目标，作者进一步探讨了节能减排理念下工业建筑暖通空调系统的节能设计。

2、根据工厂实际情况，合理计算负荷

与一般民用建筑相比，工业建筑采暖冷负荷的计算更为复杂。根据相关暖通空调设计规范，确定合理的设计温度范围。一般来说，工业建筑的设计温度范围应控制在12-15度之间。室内采暖设计温度可14-16度。在一定范围内。室内空调设计温度可控制在26度和28度之间。通过以上的设计标准，不难发现，温差的设计价值不大，有些设计师会误认为工业建筑类负荷的变化是有限的，所以暖通空调负荷计算和一般的住宅没有明显区别，这是不科学的。不同类型厂房和工业厂房的负荷大小和组程可以不断改变。部分工厂的新风负荷占总负荷的一半以上，部分工厂需要连续热处理。一些工厂，因为劳动强度的内部生产，人员分布更加密集，供热能源将持续上升，导致其空调冷，湿负荷率高。不难看出，可以根据车间实际生产负荷情况科学设计计算温控和合理的方式来实现暖通空调节能减排、高效生产和可持续发展的目标，能够满足厂房需求。

3、结合厂区分布，科学选择暖通空调系统的冷热源形式

在暖通空调系统的设计中，根据冷热源的分布情况，根据厂区的布局和能源供应情况进行合理的分配。当工厂主要以采暖供热为主，可选用高温热水换热介质，当工厂工艺蒸汽加热为主，在环保和节能指标的前提下，可以选择构成的主蒸汽热媒的综合考虑。由于电能供应费用较高，我们通常不使用电能作为供暖系统的热源。在设计中，如果工厂没有暖气，缺乏水源，我们可以排除在车间有易燃易爆危险的情况下，选择合理气体辐射为主要热源，以达到高效率、低成本的经济，供热设计模式。在厂房冷源设计中，还应根据厂房实际分布，合理利用能源，降低投资成本。例如，可以使用溴化锂，VRV构成制冷机组。在非冷区将采用集成冷却和加热的风冷热泵机组，以满足工业厂房冷热源的需求，使设备资源的整合有效降低成本，提高生产效率。

4、节能减排，科学设计车间空气幕装置

大家都知道，为了便于生产管理，厂门大部分时间处于打开状态，这对于寒冷的侵袭提供了机会，大大增加冷负荷的入侵率，对内部热源厂维修的需求造成了一定的损害，尤其是在寒冷的东北地区，工厂内部的热源消耗的现象非常明显。因此，为了有效地解决热能损失大的问题，我们可以在车间门上部科学地设计空气幕。在重新设计实践的过程中，我们经常会发现有些设计师只是简单地把车间门的空气幕放在了地图的方便处与散热器串联，这种做法显然违背暖通空调的设计规范，是一个严重的设计理念上的错误。一个合理设计的，中型工厂门式风门出口可设置横流方式，出口的高层建筑门应安装在上面的热风幕上，这样就可以控制建筑门的出口侧。当热风幕位于热风顶部时，可有效形成热风幕屏障，从而有效的外冷空气侵入作用组，内部厂房温度始终控制在合理范围内。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，为工厂大门热风幕式热源应尽量选择热水或蒸汽的功能，无需使用电加热，这是因为在正常情况下，寒冷的风荷载建筑门的入侵是比较大的，如果电源的选择会使工业企业能源消耗大大增加，这是违反的节能高效的经济生产的要求。

5工业厂房暖通空调系统的合理选择

暖通空调设计方法的选择要从实际出发，灵活把握，既不拘泥于形式，按部就班照抄，也不能幻想，脱离实际。

5.1车间通风设计

车间通风设计应根据工作的类型、车间的布局、工艺的转换，做到合理的节能设计，不应拘泥于开窗通风的控制方法。例如，车间通风类型可以采用全室通风控制方式，并对不同类别的工作车间，可根据散热量的不同的局部污染区域，进一步对粉尘和废气进行处理，从而实现扩散通风而减少污染。在散热能力较低的厂房，根据节能减排装置的设计目标，我们可以在屋顶设置自然采光和通风，通过升温效应，实现无功耗节能控制状态可以祛风散热。当然，这种方法不适用于大面积散热量大，要求通风高的场合。此外，在排气冷却设计中，还应尽量满足除尘消烟的要求。特别是对于生产大量有害气体的车间，如焊接车间、化工车间等，设计者应给予充分的重视。首先，应与车间的生产过程紧密结合，以确定工厂产生的有害烟雾的具体数量根据车间的具体生产规模，选择合理的整体或局部除尘方法。

5.2工业厂房散热器的合理配置

在设计实践中，应根据经济合理原则选择合适的散热器。可采用较大比例的钢制翅片散热器，由于散热器的散热面积较大，能满足车间的热需求和车间高度。如果散热器仍不能满足工厂的负荷标准，我们可以添加暖风机，以达到良好的加热效果。厂房内粉尘量大，散热器结构复杂，易积聚大量粉尘，使散热效率大大降低，因此可以实现对钢柱散热器节能高效的供热。另外，针对化工厂的腐蚀现象，科学地选择耐腐蚀散热器以满足不同的热需求。一般来说，工业厂房的占地面积和空间都比较大，所以选择整个车间的采暖方式是不科学的。这将导致更大的能源消耗。因此，在条件允许的情况下，在寒冷地区的厂房设计中，我们可以采用区域辐射和辐射地板采暖系统，当然，这种方法仅适用于轻工业厂房采暖系统对地面结构的低负荷。

6结论

在第十二五年开始，中国的宏观调控政策明确表示了对工业生产的广泛支持，这导致工业建筑设计任务数量不断增加。面对这种情况，我们已经统筹兼备，安全节能提高设计水平，丰富设计手段，使工业建筑的暖通空调设计逐渐节能、规范、持续稳定全面推进中国的工业生产水平和企业的经济效益，为中国伟大复兴添一份绵力。

参考文献:

[1]宋良雨，途轩武.工业厂房暖通节能设计中存在的问题及解决措施研究.甘肃冶金，2015 (O1) :136-138.

[2]李国富，韩学廷，孟超.建筑本体(热工)、建筑总体及暖通空调节能设计的主旨与区别J7.节能，2013 (03) : 4-7十2.

[3]丁乐.浅谈暖通空调节能设计分析.门窗，2014 (04) :247.

[4]梁琳，翟荣兵，黄红.建筑工程项目暖通空调节能设计的相关问题CJ7.科

技创新与应用，2014,03

[5]陆耀庆.实用供热空调设计手册，2008.巴]秦卓欢.某微电子厂房洁净室暖通空设计原理及方法探讨制冷技术，2006 (1 ).

论文作者:杨粤东,吴真真

论文发表刊物:《电力设备》2017年第30期

论文发表时间:2018/3/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0b117b7a56297e929f5a1368.html