# 环境核辐射的检测与评估论文_吴榆

深圳市瑞达检测技术有限公司 广东深圳 518000

摘要:在环境当中，存在着一定的核辐射。为了保证环境安全，即需要做好环境当中核辐射问题的关注。在本文中，将就环境核辐射的检测与评估进行一定的研究。

关键词：环境核辐射；检测；评估；

1 引言

在环境当中，存在着一定的核辐射，其主要包括有大气、地壳当中的天然核素辐射、宇宙辐射以及人类活动当中形成的放射性核素辐射。对于这部分辐射来说，其始终存在于环境当中，但却并不会对人类的发展与生产产生影响。但如果射线照射过量，则将使人受到永久或者暂时性的伤害。这部分射线在对人体产生作用时，则将分为内、外两种照射类型。其中，外照射即是体外射线源对人体外部的直接照射，内照射即是放射性物质在进入到人体后，在体内滞留过程中释放的射线。就目前来说，人们对辐射损伤机理还没有形成清楚的认识，但在辐射引起效应方面已经形成了基本的认知。如外照射的损伤效应、体细胞损伤效益以及生殖细胞损伤等。

2 γ辐射评估检测

同磁、光、热辐射不同，对于环境核辐射来说，其主要来源为大地、宇宙辐射以及人工和辐射源。对于普通民众来说，其所接受到的辐射剂量主要为室内照射。对于该照射方式，则同建筑的使用时间、建筑材料以及具体类型有关，且同居住区域的气候、地质环境有关。在γ辐射检测当中，所使用的仪器设备主要有无驱动源类设备以及电子学仪器。其中，无驱动源类设备包括有活性炭驻极体以及热释光，电子学仪器主要为闪烁探测器以及高压电离室。在现今γ辐射检测当中，经常使用的方式即使用驻极体测量以及热释光为基本检测，同时通过高压电离室检测为重复检测。其具体检测方式为：第一，热释光剂量计。对于为直径、厚度均为毫米级，且对环境中子具有灵敏反应材料制作形成的剂量计。在室内环境γ辐射剂量率进行检测时，所使用剂量计的最低探测限通常在1μGy以内。在实际检测工作当中，则可以将热释光剂量计放置在同地面1m高度的位置，并根据实际检测需求确定累计的时间。在达到时间后，通过热释光读数仪的使用对剂量计进行测量。其中，读数仪由光电器件、加热单元以及数据存储单元这几部分组成；第二，驻极体电离室。在生活当中，人们对自然当中具有永久带电介质称之为驻极体。在γ射线照射的情况下，环境周围的空气则将发生电离情况，所形成的离子则将在驻极体电厂当中进行运动，在驻极体表面沉积的情况下实现电荷的屏蔽。在该过程中，空气被电离的程度越大，那么驻极体电荷所受到的屏蔽也就越多，在测量获得的驻极体即具有更少的电荷。对此，则可以将驻极体作为并不需要外界电源的γ辐射剂量计。在实际检测当中，所使用的电离室由导电合成树脂材料制作形成，其中具有特殊材料制作、为毫米级的永久带电小薄圆盘。在实际应用当中，驻极体不仅为一个静电场源，同时也是探测器。在该电离室当中，所形成的离子则将在驻极体圆盘上收集，之后，根据γ射线照射导致的电荷减少程度即能够对γ辐射量进行推算。在具体检测当中，需要将其放置在同地面1m高的位置，并通过电压读数仪的使用读数；第三，室内γ辐射水平评估。对于人来说，其一生当中有约80%的时间在室内度过。在室内环境当中，所存在的γ辐射即是建材当中所存在的放射性核素。对于人体来说，其在实际生活中所接受的γ射线计量则同墙体密度以及建材性质具有直接的联系。就目前来说，我国在室内γ辐射剂量率检测方面的相关工作还处于起步阶段，在部分检测方式上还没有同国际惯例相统一。对于部分检测单位来说，其依然从短期角度考虑通过便携式 Nal晶体的γ辐射仪进行检测，也是未来需要积极改变的内容。

3 氡水平评估检测

在人类肺部发生癌病变的原因当中，过多X光胸透、氡以及吸烟可以说是三大主要原因。在实际氡水平检测当中，使用的方式主要有：第一，径迹法。在该方式当中，通过丙烯碳酸脂或者硝酸纤维材料的应用制作成氡的探测器，将其在室内同墙体25cm位置悬挂，在根据实际需求悬挂一定采样期之后对探测器进行化学蚀刻，则可以通过自动扫描系统以及光学显微镜的使用进行计数以及径迹判读处理，之后将读数实现为氡活度的换算。该方式在最低探测限方面具有较好的表现，可以达到5-10Bgm-3；第二，活性炭法。在该方式中，通过活性炭的使用作为氡的探测器，将其悬挂在同墙体的25cm位置，在根据实际需求悬挂一定采样器之后，通过γ谱仪以及液体闪烁计数器的使用进行计数处理。在实际处理当中，如使用液闪法技术，需要使用2-3g活性炭，如使用γ能谱法计数，需要使用50-100g的活性炭。在4采样期4d的情况下，通过能谱法以及液闪法对氡进行探测的最低探测限为4Bgm-3与5Bgm-3；第三，驻极体法。在该方式中，即通过特殊材料的使用对驻极体进行制作，实现对氡的检测。其具体检测原理，即保证驻极体电压降同氡活度具有正比的关系，在室内对氡水平进行测量。在实际采样工作开展当中，需要在同墙体25cm位置对驻极体探杯进行悬挂，在到达采样器之后，通过电压读数仪的使用读数处理，即对在采氡样的前后对电压值读数处理，之后将两者的读数差实现对氡活度的换算；第四，室内氡水平评估。在建筑室内，所具有的氡主要来自于5个方面，即地基释放的氡、室外空气带入、自来水带入、家庭燃气带入以及建材，在相关的文件当中，也给出了室内氡浓度的行动说，即室内空气当中氡在到达一定浓度后可能对人体所带来的危害以及预警值。

4 建材放射性检测

为了能够对人民的环保意识进行提升，在实现民众健康保障的基础上实现企业合法权益的保护，做好建材的放射性评估与检测也是十分重要的一项内容。就目前来说，国际上在建材放射性检测方面通常使用的是由多道γ谱仪以及高纯锗探头形成的底本低测量系统。在以往工作当中，我国在实际检测建材放射性水平时，经常将放射化学法、便携式γ照射量率辐射仪共同进行使用。而根据相关规定，在现今检测建材放射性时，即需要对低本底多道γ能谱法进行使用，同时废除了便携式γ照射量率辐射仪法以及放射化学法，对实际检测工作的开展提出了新的要求

5 结束语

在上文中，我们对环境核辐射的检测与评估进行了一定的研究。对于环境当中核辐射的检测工作来说，其具体评估具有较广的涉及面。在未来工作当中，也需要我国的相关部门能够对此项工作引起重视，以科学检测评估技术的应用不断提升检测精度，在根据检测结果的基础上以科学方式的应用做好处理，保障人体的健康安全。

参考文献：

[1]郝群辉.检测实验室质量管理体系的建立与运行[J].环境与生活.2014（16）

[2]关淑霞，叶海春，范莹莹.油田污水中硫酸盐还原菌检测技术的研究进展[J].化学与生物工程.2012（06）

[3]梁冰，黄易凡.在用车排气检测中的质控问题研究[J].环境科学与管理.2014（01）

[4]黄昌前，张青，刘佳玉.臭氧的检测方法研究[J].绿色科技.2017（08）

论文作者:吴榆

论文发表刊物:《基层建设》2018年第9期

论文发表时间:2018/5/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0b23a96bca70bec8a3c7c25d.html