# 浅谈建筑给水排水工程中节能技术论文_李建勇

林州城浩建筑工程有限公司 河南林州 456550

摘要 建筑工程项目本身对于各类资源的耗用量巨大，在相关建设过程中，应用科学的节能技术，可以有效的减少资源占用，减少浪费，降低工程成本。本文就对于当前建筑给水排水工程中节能技术的相关问题进行了分析与探讨。

关键词：建筑工程；给水排水工程；节能技术

1引言

在构建可持续发展的集约型社会的今天，节能技术一直是各行各业发展中所不可忽视的一部分内容。建筑行业是能源消耗较大的行业之一，其各类工程建设中，合理的运用节能结束可以有效地减少能源的浪费，提高各类资源的利用效率，进而产生更多的经济效益和社会效益。根据相关数据调查显示，在建筑行业中，其能耗水平占用整个社会能耗的三分之一作用，而给水排水工程所占用的能耗就在10%至30%左右。因此，建筑给水排水工程的节能技术有效运用对于控制能源浪费有着至关重要的作用。本文就对于当前建筑给水排水工程中节能技术的相关问题进行了分析与探讨。

2给水排水工程中的几个节能技术的应用点

2.1生活用水节能

生活用水的有效应用，是实现水资源节约，减少能源浪费的一个重要环节。在给排水设计中，要对于生活用水量给予一个使用的定额标准，减少由于用水量过高所造成的水资源浪费情况的发生。在用水量标准制定上，要结合市政管网的余压情况，并且在建筑给排水系统中制定好相应的分配区域，保障不同区域的水压处于一个相同的标准。在整体减压设备中，通过安置相应的探索井联给水泵，可以对于管路中的减压阀数量进行控制，提高减压阀的利用效率。在分支管的设置和利用上，可以讲其减压的效用进行发挥，进而减少各个用水出的水压，进而实现节能。生活用水池的设置上，要保证深度的合理与适中，并且可以有效的减少水泵扬程和提升高度，进而降低水泵的整体功率，减少能源的消耗。在供水方式的选择上，要结合实际情况选择加压提升泵、储水池以及高位水箱等不同方式，结合具体的节能需求来选择最合理的供水方案。在设置压力和变流量时，要考虑到具体的水泵的工作方式和整体的给水方式，设置合理的水泵流量，进而达到节能的目标。

2.2超压出流问题的控制

在建筑用水中，配水的压力过高也是造成了水资源浪费的一个重要原因。早在十几年之前，我国就对于相应的建筑用水的配水压力的限制上提出了相关的规范。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆针对于配水压力过高所造成的资源浪费问题，以科学合理的手段，对于给定配水压力进行精确、合理的控制，是节能技术应用的重要方向。在供水设备的选择上，要提高整体设备的技术含量，并且尽可能地对于变频自动调速的水泵设备进行运用。大多数的高层建筑都采取水箱水泵联合供水的模式，水箱的位置相对较高，自上向下的方式来进行供水。这种供水方式的配水压力相对较高，需要采取减压手段来进行控制。而减压设备和水泵的频繁开启关闭，也会造成电能的损失。通过采取变频自动调速水泵设备来进行供水，可以让设备自动结合用水需求对于水泵的转速进行调整，减少了设备的短时间启停，这对于减少给排水过程中的电能过度浪费有着积极的作用。在水泵的选择上，要保证水泵的整体效率，并且在预算允许的基础上，选择大泵。另外，真空节水技术也是现阶段较为常用的节水技术，一般应用于下水道和卫生洁具的冲洗中。这种技术通过将水替代成空气，有效的依靠真空所带来的负压完成对洁具、管道中的污水与杂物进行冲洗，可以大大的减少用水量，并且保障良好的清洁效果。经过相关调查统计发现，采取这种技术较以往的冲洗可以节约用水量在40%~70%之间，效果十分明显。

2.3热水供应技术

第一，太阳能技术的应用。现阶段，太阳能热水器已经成为了千家万户的热水供应选择，并且给予人们带来了极大的方便。虽然太阳能热水器的应用已经相对普及，但是其热水供应中与其他节能技术的配合效果还有待进一步的提高，要对于整体设计进行不断完善，提高热水温度设定与控制的科学性与合理性。在热水供应中，要对于温控装置采取自动化的方式来进行设计，将当前太阳能技术和其他热水供应技术进行有机的融合，通过太阳能来实现生活所需热水的提前供应，并且对于热水供应中的温度损耗进行合理的控制，减少能源的消耗。在预热效果实现的过程中，要将热交换器的管路上安装相应的太阳能热水器，提前做好热水的预热供应准备。

第二，节能循环系统设计。在给水排水工程设计上，要结合具体的情况，对给排水的水质标准、温度标准、用水量标准进行提前的确定。在冷热水供应循环网路的设置上，要以提高循环效果，减少能耗损失为重要原则，合理规划供水网路的服务半径，并且保障其与建筑的分区相一致，一般情况下要小于1KM。对于一些病房、宾馆、办公室等建筑中，供水的温度需求较高，并且供水的管线较长。要想让供水温度保持在合理的水平，就要设计一套科学的给排水系统，采取循环的方式来进行供水。在热水供应过程中，要结合实际建筑的用水需求，采取循环供应的方式，以热量二次利用的方式，对于不同温度需求进行满足，提高热量的回收效率和效果。针对于一些可以对城市中外部能源利用的地区，可以采取合理的技术手段进行利用，例如企业生产废气、热风、蒸汽凝结水以及各类热源。而对于住宅用水来说，则可以讲电热水和燃气热水两种供热方式进行有效的结合，并且采取自动或者手动的方式进行日常的控制，以满足日常的住宅用水需求。

第三，集中供热。现阶段，我国建筑给水排水供水中，存在较多的水资源浪费的情况，并且热水浪费情况也十分多见。针对于这种情况，采取统一集中供热的方式，可以有效地提高水资源的利用效率，减少水资源、能源的浪费，这对于整个建筑节能技术应用效果来说是非常显著的。

3结束语

总而言之，在当代建筑行业中，其给水排水工程本身具有较强的节能潜力。相关技术人员应该不断的学习和研究新技术，对于其中的各种能源与资源的消耗进行深入的分析，提高节能环保意识，积极利用先进的节能技术和设备，打造高效的给水排水工程，为构建和谐、长效、持续发展的社会做出贡献。

参考文献：

[1]张玉平.建筑给排水专业节能措施及再生水资源的利用[J].山西建筑.2011(08)

[2]吕静.高层建筑给排水节能与经济性浅析[J].华章.2010(22)

论文作者:李建勇

论文发表刊物:《防护工程》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0b3adea91779a2f98f55392d.html