# 集中供热工程质量控制措施探析论文_任国梁

青岛能源热电第三热力分公司 山东省青岛市 266000

摘要：近些年来，随着城市化的发展，对集中供热管网提出了全新的要求，而供热管道直埋敷设技术具有施工周期短、工程造价低、使用寿命长、节约投资等优点，因此在城市集中供热管网中得到了广泛的应用。为了更好的推动城市集中供热管网的发展，就需要结合实际情况，选择与之相匹配的施工技术，以确保城市集中供热管网施工有条不紊的进行，更好的提高其施工质量。

关键词：集中供热工程；质量控制；措施

引言

现阶段，集中供热工程在有效提升供暖的效率和质量的同时也达到了节能减排的效果。但是尽管如此，在实际开展集中供热工程时，还是不可避免地存在一些缺陷，例如，材料设备性能问题、工艺手段问题等，导致供热质量受到大幅度影响，最终达不到理想的供热效果。因此，相关工作人员需要对影响集中供热工程质量的因素进行分析，探究具体的控制对策，确保集中供热效果发挥到极致。

1集中供热工程的优势分析

相对比其他供热方式，集中供热主要包括以下几方面优势：第一，节能减排。面对当前严重的能源危机形势，对于各行各业的发展提出了更高的要求，所以节能减排成为当下发展的首要理念。对于集中供热工程而言，其可以达到很好的节能减排效果。第二，保护环境。集中供热工程在达到节能减排效果的同时，还可以有效保护生态环境，将污染问题降至最低。相对比一般的分散式小锅炉，集中供热所采用的锅炉容量大、烟囱高，同时具备正规的灰尘处理设备，所以实际造成的环境污染程度较小。第三，供热效率高。集中供热工程的效率高，这不仅有效降低了供热过程中的热损失和热消耗，而且有效提升了保温性能，最终达到理想的供热效果。

2集中供热工程施工技术

2.1沟槽开挖

在开挖沟槽之前，需要结合土壤与土质的实际情况，来确定放坡坡度。通常情况下，支撑的沟槽坡度最好控制在1：0.05，而对于比较深的沟槽一般会选择分层开挖的方式，已达到预期的开挖效果。结合城市特点来妥善安排挖槽土方的堆放地点，最好将土方堆放在沟槽的一边，而另外一边为工程材料及施工机械的存放留有余地，以确保后续工程施工的顺利进行。此外，最好根据槽深、土质及槽边坡来确定槽边距离（不超过1m）及堆土上下坡脚。

2.2管道定位

①在施工沟槽底部时，可以将砂袋、枕木或苯乙烯块等用于临时支撑使用，但是上述支撑不仅要能够承受相应的荷载，而且不会对保温层和外护管造成损害；②要想在沟槽的匀平砂垫层上进行焊接或放置管道时，最好严格按照相关规范和标准进行操作，以确保操作的有效性。对于临时管道，最好按照要求预留充足的间距，一般要求大于300mm，以期更好的满足现场施工需求；③沟槽内的最终定位。如果管道小于DN150，则将外护管间最小距离控制在100~150mm，如果管道小于DN700，且大于DN150时，则需要将外护管间最小距离控制在150~250mm，如果管道大于DN700时，则需要将外护管间最小距离控制在250mm以上；④管道最好安装在砂垫层上，而且要求垫层质量与回填摩擦砂层保持一致。

2.3管位复查

在安装管道之前，还需要对管位进行准确的复查，如果条件允许最好打深井，并尽量避开地下障碍物，有效降低沿程阻力。管位复查的具体施工流程为：放线测量→开挖管沟→管道及垫层的基础施工→坡口→组对→对焊缝焊接进行无损检测→强度试验→对焊口进行除锈涂漆处理→保温→试压冲洗→向管网内注水→升温启动→试运行。

2.4安装阀门

在安装阀门时，要特别注意介质流动方向，保证其与所标识箭头方向相同，并选择氩弧焊的方式来完成底层焊缝工作。在焊接过程中，最好打开阀门，以免由于过热而使阀门出现变形问题。在安装法兰式阀门过程中，要确保两法兰断面保持相互平行状态。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5补偿器安装

在城市集中供热管网施工过程中，最好结合工程特点来对波纹补偿进行选择，这样不仅可以充分发挥波纹补偿的作用，而且还可以提高城市集中供热管网运行效率。在具体施工过程中，要对其相关施工要点给予控制，并且在具体安装阶段，要迎着介质流向来对焊缝的异端进行安装，以确保其可以与管道保持同轴，严禁偏斜现象的出现。

2.6管道组队、焊接与质量验收

在完成管道制作工作后，会将成品直接运输到施工现场，并结合现场的基本特点来制定施工方案，该过程一般将三或四跟组对作为一段，并对其对口卡板的对口采取有效措施给予控制，以达到预期的安装效果。如果存在平直度误差较大或留有间隙时，要及时给予调整和优化，问题解决后才可以开展后续施工，以确保其施工进度和质量。在对口检验过程中，要将对口的最大错边量控制在10%管壁厚度，而且对口错边量最大低于2mm。当存在壁厚不等问题时，要保证薄件的厚度低于10mm。在检测焊缝质量时，要对活动焊口实施20%射线抽查，该过程要保证固定口符合规范要求。

2.7回填施工

通常情况下，供热管道外护管主要选择HDPE管，也有可能选择FRP管，此时为了能够降低硬物对HDPE管材造成破损，则需要保证回填土中不含有石块、碎砖或者大于100mm的冻土块，亦或杂物。对三通、弯头等变形比较大的区域，最好按照设计方案对其回填。在具体回填施工阶段，最好先对双管的两侧和中间部位进行回填，这样既可以避免管道移位，而且还可以提高管道安装效果。回填结束后还需要对其进行夯实处理，此时需要根据回填的厚度来选择夯实机具，如果回填厚度为250mm时，可以选择动力夯实机进行夯实，如果回填厚度为150mm时，可以选择木夯进行夯实，以达到预期的夯实效果。

3集中供热工程中材料、设备、人员的质量管理措施

3.1提升材料和设备的性能

在材料和设备的管控中需要确保其具备理想的全面性，能够关注集中供热工程项目中的所有材料和设备，如锅炉、管道、阀门以及连接材料等，都需要得到较好检查，能够更好地确保这些要素有效作用于集中供热工程，可以在相应区域表现出更强的实际效益。在材料和设备的控制中，应该重点做好检验工作，在确保材料和设备型号准确的基础上，保障相应材料和设备得到较好性能分析，避免应用存在隐患的材料设备予以施工安装。

3.2人员素质及技术水平的双重提升

对于集中供热系统的建设而言，人才和专业技术是其中的两个关键因素。为此可以从如下的几个方面来考虑其水平的提升：（1）吸收国际上先进的经验。当前这个全球化社会，为我国吸收其他国家的集中供热经验提供了很好的平台，可以通过交流学习等方式吸取国外的先进经验。（2）引进专业化的人才。通过优化工作环境、薪资水平、福利待遇等方面吸引专业化人才进入到城市集中供暖设施的规划及建设中。（3）定期开展相应的培训工作。供热企业需要定期组织相关人员进行全新供热知识的以及专业技术的学习，并通过落实考核制度确保工作人员自身专业素质及技术水平的不断提升。

结束语

集中供热管网是城市化发展进程中比较重要的组成部分，其既能够优化城市布局，而且还可以控制投入成本，提高城市化发展的进程。因此，在集中供热管网施工过程中，要合理选择沟槽开挖、管道定位、管位复查、安装阀门、补偿器安装、管道组队、焊接与质量验收、工艺管道吹洗、回填施工等技术，以确保集中供热管网施工有条不紊的进行。

参考文献：

[1]高海峰，张亚锋.集中供热工程质量控制措施探析[J].中国设备工程，2019（06）：180-181.

[2]安铎.集中供热工程质量控制措施[J].居舍，2018（09）：140.

[3]许峰.关于集中供热工程施工质量控制的探讨[J].门窗，2015（07）：150.

[4]王文忠.关于集中供热工程施工质量控制的探讨[J].科技创新与应用，2014（07）：196.

[5]武美英.集中供热工程质量控制措施[J].科技信息，2011（34）：399.

论文作者:任国梁

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0b5342e2365d2062242e97d4.html