# 建筑电气安装工程质量通病分析及防治论文_高诚修

身份证号码：44082419711203XXXX

摘要：在我国社会经济发展迅速的情况下，建筑行业也在不断的发展。建筑机电设备安装工程质量得到了业界人士的关注。在我国科学技术发展的前提下，对建筑机电安装质量也有了新的高度，建筑机电设备安装质量的好坏决定着整个建筑机电工程的质量。

关键词：建筑智能；电气节能；措施

引言

建筑电气工程质量通病是施工过程中常见的质量问题，特别对于一些较小的质量隐患，如接线盒连接、母线槽安装、配电柜安装高度、位置等问题，往往容易被忽视，而这些小问题如果得不到有效的控制和解决，建筑工程将埋下严重的安全隐患。建筑电气工程管理人员需结合实际情况做好前期的准备工作，并加强全过程的质量控制，严格按照施工图纸及标准进行施工，保证各工序的紧密配合，为人们营造健康的建筑电气环境。

1建筑电气安装质量通病

1.1管线配线等材料选购的问题

机电设备中的电线电缆大多都是经过穿管使用的，而配置管线主要有两个问题：首先，管线的选择必须按着设计规定的规格型号和穿线要求选择。对市场上存在的盲目、跟风的材料严禁使用。其次，在实际施工过程中没有认识到管线的功能和作用，对管线的使用规范和标准清楚和熟悉。再者，采购人员对管线的采购过程没有严格的把控，认为质量好价格高的材料就能达到施工要求，就能满足施工需要。从而导致采购回来的材料虽然质量合格但是不满足实际施工的需要，这不仅增加返工返修的几率，还增加了施工成本支出。同时，很多施工单位为了增加企业的经济效益，以次充好采购质量不合格的材料使用在过程中，这就给工程造成了很大的质量缺陷，甚至会带来安全问题，给企业带来的经济损失的同时威胁生命和健康安全。

1.2配电箱安装

配电箱安装中常见的质量通病体现在以下方面：①在布线作业过程中，电线并没有提前做好按压和绑扎，部分导线还存在断裂等质量问题，威胁人们的生命安全。②在配电箱与开关箱的连接过程中，施工人员没有做好保护零线的连接或者随意将保护零线缠绕在PE端子上，与此同时，没有结合现场情况预留相应的安全通道或操作空间。③配电箱安装过程中，内部有垃圾或残留物，安装人员在进行清理时，导致配电箱遭到破坏或侵蚀。

1.3电气配件的安装问题

建筑机电设备都是由电气配件组装起来的，而这些配件中隔离开关是接通电源的主要配件，它起着电源通断的作用。然而，隔离开关安装过程中出现的问题直接影响了整个机电设备安装的质量。隔离开关的结构中有动触头和静触头，而这两种触头就是在电气线路中配合电气连锁回路控制主电源回路。例如，动触头和静触头通常都是通过减小电气间隙和接触面积来接通电路的。如果隔离开关安装结束后没有调试好动静触头的接触面积，接触面积小就会产生氧化的现象。而电热氧化能增加电阻和电流，降低隔离开关的使用寿命。另外，隔离开关的触头和断路器之间的连接也要符合安装要求，如果安装配合不好会将断路器中的绝缘介质氧化，断路器就会失去原有的作用，达不到稳定的运行状态，甚至还会有切断电源发生电气事故的可能。

1.4安装工艺问题

在机电设备安装之前要制定好合理的施工组织设计和施工方案，严格按着组织设计和施工方案规定好的工艺流程进行施工，才能保证施工质量。然而，很多建筑机电设备安装施工单位在施工前没有制定施工方案，也就没有正确的施工工艺流程。建筑机电设备的类型很多，不同的设备安装工艺流程也不同。没有合理的安装工艺流程和操作规范，会严重影响整个机电设备安装质量。

2建筑电气工程质量管理的有效措施

2.1检查并做好常用设备、材料的质量控制

建筑电气工程施工中会用到很多设备、材料，如果这部分出现质量问题，就会对电气工程整体质量造成不利影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆电气设备和材料的进场需做好统一的检查，详细记录与分析，并将其作为建筑施工资料的一部分。对于重要的材料、设备，要加强对其出厂合格证、质量合格证的审查。当建筑电气的某些设备、材料质量存在质疑或问题时，需在现场对其进行封样，并将其送到专业检测机构进行全面检验，在保证质量合格的基础上方可进行后续安装。

2.2开关、插座安装

在建筑工程设计过程中，设计人员在将部分电气安装所需要的预留孔洞明确标出时，也存在遗漏的现象。开关、插座安装孔洞预留非常重要，因此，在施工前相关人员需认真核对，保证图纸预留洞满足实际需求，避免对后续施工造成影响。开关、插座与人们的日常生活息息相关，建筑物内的开关、插座数量较多，作为控制建筑物内线路的主要元件，材料质量与安装高度都要特别注意，需严格按照图纸内容进行安装。需将开关、插座面板与线盒中的导线有效连接，并用螺丝固定，同时还需将塑料台中多余的导线引出，保证安装的整齐、安全。

2.3提高人员施工质量水平

施工人员和质量管理人员是质量控制的关键因素，施工人员和技术人员的专业技术水平在一定程度上决定着机电设备安装质量的高低。也是这个原因，加强技术人员和施工人员专业技术水平的提高力度，才能在施工过程中和质量检验过程发挥人员的质量控制优势。

2.4完善质量控制体系

建筑机电设备安装质量在很大程度上还在于质量控制体系的完善程度，完善质量控制体系能决定机电设备安装质量的好坏。首先，在施工前就要对施工过程中可能发生影响安装的因素和问题逐个研究分析，在针对可能出现的影响因素制定相应的控制措施和合理的处理方法，在事前进行有效控制。其次，施工过程中要对机电设备系统的了解和熟悉，例如，设备的质量性能、功能、型号规格、安装注意事项等，在安装时都要深入了解，这不仅能从设备本省控制安装质量，还能达到预期的质量控制效果。选择一些多元化的控制方法，将一些安装要求和性能上相似的设备安装事项进行对比，在互相对比的基础上选择效果好的安装方案，从而提高机电设备安装质量的控制效率。

2.5电缆敷设质量控制

电缆敷设开始前需做好相应的准备工作，结合工程实际情况选择电缆型号与规格，保证电气设计与施工现场相符，避免电缆施工出现起皱、破损等问题。需要注意的是，电缆敷设需将其排列整齐，做好加固措施，对出现的交叉、重叠等问题及时处理，做好电缆接头、敷设位置的定位。此外，应根据实际情况使用电缆支架，结合电缆性质进行层数控制，控制电缆为1层，桥上电缆最多为3层。在安装过程中，工作人员需保证现场整洁、安全，禁止电缆连接器或端子长期暴露在室外环境中，降低空气接触对电缆端子造成的污染，营造健康、安全、无尘的工作环境。

2.6供配电系统的节能优化

现阶段，智能化建筑的用电量非常大。如果电力能源传送的途径确定，就要提升电压来深入负荷中心，进而实现供电质量的提升。运用提高系统的功率因数来提升高供配电系统的技能效果，常见的供配电设备有变压器、电动机以及灯具和家用电器等。设备自身因为具有电感性，从而出现了滞后的无功电流。运用变压器节能措施，能够使节能消耗最小化。选择出最合适的变压器，为后续工作的开展打下坚实的基础。用电负荷要运用三项电源实现负载的平衡，逐渐的降低变压器和室内用电设施的电能消耗。

结束语

机电设备的建设和安装是现阶段发展的重要项目。在未来的工作中，建筑物机电设备的建设需要进一步完善质量控制体系，针对不同的影响因素进行有针对性的处理，以便在工作的整体发展中取得更好的效果，促进社会效益。

参考文献：

[1]程伟华.浅谈机电安装工程项目管理[J].江西建材，2014（24）：280.

[2]陈贤勇.浅谈建筑机电工程安装施工[J].江西建材，2014（24）：95.

[3]曹伟.探讨工程机电安装管理的质量控制的措施[J].科技资讯，2014，12（36）：124.

论文作者:高诚修

论文发表刊物:《基层建设》2019年第17期

论文发表时间:2019/9/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0b899bfdc497fa8cbef728ff.html