# 装表接电在电力营销中的重要性论文_杜娟,金家存

摘要：装表接电工作的有效落实，一方面需要操作人员了解地方供电系统的运行状况，对每处装置的结构了如指掌，才能使电能表的安装更加安全且可靠；另一方面，凭借数据采集与监测平台，操作人员还需加强对系统运行环境的监控，以便出现故障或窃电等问题时，检修班组能够在最短的时间内出动。本文基于装表接电工作内容展开分析，在明确工作管理要素同时，期望能够为后续电力营销等相关工作的开展提供良好参照。

关键词：经营管理；装表接电；重要性

引言

在现代社会的不断发展的过程中，电力成了不可缺少的一种资源。无论人们工作、生活、娱乐，电力需求数量都在不断攀升。作为电力企业，除了需要对电力资源进行生产和运输配送之外，为了保证企业的经济效益，制定科学合理的电力营销方案也是十分重要的。装表接电是电力营销工作中最基本、最重要的环节之一，它记录的数据能够帮助运营者分析区域居民用电状况，及时做出经营策略上的调整，在保障居民安全用电的基础上，增加企业收益。

1装表接电的重要性

1.1故障问题的解决

结合调查资料可知，传统电能表装置因为零件老化或技术落后等问题，为维持稳定的运行状态，通常需要较频繁的检修与元件更换，才能避免影响地区电网运行的稳定性与可靠性，但此举属于治标不治本的方法，即便部分零件进行了更换与维修，但是在不匹配的电网系统环境中，仍会较严重的损耗零件，使其在质保期内继续出现问题，长此以往便很难保障用户的经济权益。装表接电工作的有效落实，能够通过技术先进的监测平台获取外界电网信号，及时了解哪里存有故障风险，再指派专业的检修部门进行解决，从可持续发展与经济性角度来看，此种平台的应用无疑能够极大幅度的降低电力系统故障发生率，使系统运行的稳定性与可控性得以显著增强。其次，随着信息技术的应用，电能表在可选择性方面得到了扩充，这使得不同地区装置的选用更加合理，避免了周边环境对零件的使用寿命造成影响，也间接缩减了零件及装置更换的经济成本。最后，随着现代化装表接电工作的开展，远程监督与管控平台更能够为客户提供咨询与问题解决窗口，以便客户能够实时了解自己的用电状况与消费习惯，如此同样为企业和客户之间的信任合作关系奠定了扎实基础。

1.2对电力计量装置进行故障排除的重要性

任何一家电力企业的首要职责就是方便客户，及时的为他们遇到的问题排忧解难。因为在最短的时间内使得客户产生故障的问题被消除是供电企业最基本的职责。如果不能及时为客户排忧解难，会对用电客户造成直接的利益影响。随着用电客户的增加，覆盖地域的广泛，对电力的计量管理也变得困难多了，难度大大增加。由于各种各样复杂的原因比如使用不当或者是超容使用等原因，致使客户的电量表被烧坏，从而增加了公司下属装表工的工作难度，在管理上对公司而言也增加了管理成本，造成了很大的负担。所以能让客户满意的用好电，对电力公司而言，装表接电工作就十分重要了。

1.3防止偷电

偷电是一种非常危险的行为，在电力企业按照电表数据进行合理电量分配的前提条件下，如果出现了大量未被记录的用电数据，该区域的传输电流会瞬间增强，电线电缆的传输负荷增加，很容易产生冒火花的危险，使部分区域的电网无法正常工作，甚至导致停电检修排查故障点的情况，给电力企业带来了较大的经济损失和工作量，对居民的生命财产安全也产生了一定的威胁。安装电表能够长期对用户家中的用电情况进行记录。如果发生了偷电的情况，电表会对这种不正常用电进行记录并警报电力企业，企业应该及时核查居民用电的情况，对损坏的电表进行更换，保证企业的经济效益和居民用电安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2装表接电及防窃电措施分析

2.1增强装表接电管理能力

首先，技术人员必须结合现场环境确定适宜型号的计量装置，并对各项潜在的影响要素进行归纳总结，确保能够为装表接电工作的开展提供较全面的保障，并能够指明计量装置操作中潜在的风险与常见的问题，确保现场管理机制中有正规操作的管理要求，才能使装表接电操作的规范性得以保障，并有助于构建稳定且可靠的供电系统。其次，为避免窃电等风险出现，企业需借助电压与电流检验装置对指定区域的电能表数据进行监测，确保监测数据真实可靠且更新频率高，才能更准确的判定不同时间段存在的窃电风险，作为依据与用户协商，以便更好的保障供电企业的经济权益与地区电网的稳定性。最后，在地区供电系统组建过程中，供电企业需结合电力报装的内容确定地区所需的设备型号，并在此基础上确定电箱的基本保护措施，以便在窃电情况发生时，供电企业能够通过内部监测系统和计量装置偏差，在最短时间内确定窃电风险与具体位置，以便为后续的维权与检修工作的开展提供详细的资料。

2.2规范装表接电操作

电表的接入工作既简单也复杂，一些熟练的工人师傅接一个电表的可能只需要十几分钟。但是这项工作也是十分重要的，电表的使用寿命很长，一般几十年都不会更换，若接表的操作有细微的不当，很容易留下安全隐患。由于电表是安装在居民家里的，如果在接表时，有一些需要绝缘的地方没有做到位，电线存在了轻微裸露，在一开始使用时是不会出现问题的，但随着使用年限的增加，电线会逐渐老化，产生短路的危险，对居民的生命健康存在一定的威胁。因此，电力企业要对工人师傅进行操作规范培训，保证每一次的安装都能按照要求进行操作。企业还要经常组织宣传讲座，反复强调装表接电工作的重要性，使员工树立起安全意识，保证工作的顺利进行。

2.3加大窃电查处打击力度

随着市场经济对人们生活的影响的不断加大，导致一些人为了个人或小团体的利益，进行不择手段的偷电窃电，这不但给电力企业和国家造成了巨大的损失，也给电网安全带来极大的隐患。因此查处和打击窃电行为，是提高电力营销管理水平的重要举措。装表接电工作对于反窃电的落实具有极大的推动作用。在日常的例行工作和检查中，装表接电人员要仔细的排查，发现异常情况就要及时查看，防止窃电行为的发生。因此，要对装表接电工作人员进行培训，切实提高业务人员的综合素质和技能，提高查处违章用电、窃电的水平，可以为电力企业挽回许多损失，保证用电环境的安全可靠。由此可见，装表接电工作对电力营销管理的作用是不可估量的。

2.4积极研发电表技术

电力企业需要积极研发有关电表的技术，在优化服务的基础上提高电表的工作效率，提高记录的精确度和电表感应的灵敏度。可以在电表上增加报警装置，当电力负载超过一定限度时，能够给用户的手机发送报警短信，并自动切断电源，保证用电的安全。还可以改进老式的插卡电表，与可靠的支付平台合作，使用户可以在手机APP上完成电费的查看和缴纳工作，提升电力企业的服务质量和电费缴纳便捷性。电力行业是一个发展空间很大的行业，企业应该顺应科技的发展，加大研究的投入，为居民提供高质量的电力服务。

结语

装表接电在电力营销工作中的有效落实，不但能够结合地区电网运行环境确定更适宜的电能表安装方案，以便使地方电网运行稳定性与可靠性得以增强，同时凭借数据监测平台，更能够实时了解各地方电网运行状况，以便为后续电力系统的构建提供更全面的数据保障。故而，在论述装表接电工作的重要性期间，必须明确装表接电工作的内容与管理要素，才能为后续电力系统的构建提供更全面的保障。

参考文献

[1]王昌文,郝世俊,李玉强.基于智能电网的装表接电技术研究[J].通讯世界,2017(3):204.

[2]石长辉.装表接电在电力营销工作中的重要应用[J].科技与创新，2017(17):109-110.

论文作者:杜娟,金家存

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0b8d9f56bf2a9f7eee422fe0.html