# 钢板桩在基坑工程中的应用论文_王杉

摘要：在基坑工程的实际施工过程中，时常由于地下水位较浅，再加上土质问题的影响，就极有可能造成基坑塌方的情况。而在基坑工程的施工中，采用钢板桩技术，将钢板压入地下以形成一道钢板墙，在基坑开挖时起到围护作用，则能有效避免塌方情况的出现。同时钢板桩这一施工技术还能起到防水的作用，且施工成本相对较低，施工简便。基于此本文首先对钢板桩这一施工技术进行概述，并对其在基坑工程中的实际应用情况进行了分析，论述了其施工过程中的要点，并提出相应的注意事项，以供参考借鉴。

关键词：钢板桩；基坑工程；应用；注意事项

1.钢板桩施工技术概述

钢板桩施工技术主要是采用工字钢、槽钢或定型钢板桩作为钢板桩施工的材料。一般情况下，在基坑工程施工中，需要在开挖施工之前利用打桩机将钢板桩打入基坑的土中，并在挖土施工的同时对钢板桩进行横撑加固，槽钢钢板桩在施工中一般采用搭接的组合方式。钢板桩施工技术的流程如下：首先进行测量放线操作，在基坑中安装导向钢围檩，之后对钢板桩进行打设操作且拆除围檩，进行开挖、安装拉锚的操作，最后进行基坑内相关建筑的施工和基坑土方回填操作，全部完成后再对拉锚和钢板桩进行拆除工作[1]。

在基坑工程中使用钢板桩主要有以下几点优势：

（1）钢板桩的施工操作较为简便，其围挡结构的承受能力较强，材料的重量较强，安全性能良好；

（2）钢板桩的施工成本相对较低，无需其他材料辅助施工，可回收利用，适用性强；

（3）钢板桩的使用寿命较长，耐久性较好。

2.钢板桩在基坑工程中的施工要点

2.1打设钢板桩前的准备工作

在进行钢板桩的打设施工之前，要做好相应的准备工作，主要包括对钢板桩表面、厚度、宽度、平直度、长度、锁口形状等多方面的检查和整理工作。并对钢板桩表面上存在的焊接件进行切除。如果表面存在断面或割孔等缺损则应及时进行填补。而如果出现比较严重的锈蚀情况，则应在计算过程中进行适当的折减。针对钢板桩的变形情况而言，应对其进行矫正操作，以避免变形对支护效果的影响。同时，在准备工作中还应将桩尖的凹槽底口进行密封操作，避免在打设中有泥土进入，还应用油脂类材料对缩口进行涂抹。此外，要对钢板桩的管理工作进行强化，对不同规格的钢板桩进行分开放置，并在之间留有行车通道[2]。

2.2对围檩进行安装

为了保证钢板桩的打入精度和竖直度，避免钢板桩在打入时出现变形情况，进一步提高钢板桩的贯入能力，在应打设施工之前在基坑中设置相应牢固的导架装置，也就是围檩。一般情况下，围檩的间距应控制在2.5至3.5米之间，且其位置不能与钢板桩出现碰撞的情况。在安装围檩的过程中，要防止出现变形或下沉的情况。同时还应对围檩安装的高度进行合理的控制，以提高钢板桩的施工效率。

2.3钢板桩的打设工作

在钢板桩的打设工作中，主要的施工要点有以下几个方面：

（1）打设方法的选择

对于钢板桩而言，其打设施工的方法有很多，例如屏风式打桩法、围檩打桩法、单根桩打桩法等。在实际的打设施工中，需要依照基坑工程的实际情况对打设方法进行选择。一般情况下，屏风式打桩法较为常见，其施工工艺如下：首先将一定数量的钢板桩排列插入导架之内，以屏风状排列，之后进行分批的施打。在施打的过程中，应先将两侧的钢板桩打至预先设定的标高位置，使其成为定位桩，之后在依照中间顺序采用高度呈阶梯桩的方式对其他桩进行打入。屏风式打桩法能够有效避免转动或倾斜问题的出现，具有桩顶标高±100mm；垂直度浮动1%；轴线偏差±100mm的允许误差。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）钢板桩的施打工作

在对钢板桩进行施打的过程中，较为常见的方法为吊车和振动锤相结合的打、拔方式，具体工艺如下：首先利用吊车吊起钢板桩进行插桩操作，在插桩时要保证锁口的位置准确，每插入一个钢板桩后应及时套上桩帽并进行第一次捶打。一般来讲，钢板桩需要分四次打入，每次打入的深入都有所增加，直到在第三次打入后，将导架拆除并进行第四次打入工作，打至桩顶标高处位置。

（3）钢板桩打设中的问题处理

在对钢板桩打设中问题的处理过程中，常见的问题主要体现在以下三个方面：

第一，在打入时出现因阻力过大而较难贯入的情况。造成这种问题的原因主要是因打桩位置处于坚实的砂层中，出现砂砾层的沉桩现象；可以采用桩尖前进方向侧削角，并将其坡度确定为1/2至1/4之间，并采用振动沉桩法辅以高压冲水，避免直接用锤硬打；还可以在打桩前对其进行除锈和变形矫正的工作，并在锁口位置涂抹油脂，从而尽量减少打桩阻力[3]。

第二，在打入时出现桩向前进方向倾斜的问题。在钢板桩打入时，由于锁口位置处的阻力较大，导致横断面两侧的受力出现失衡情况，就会造成桩向前进方向出现倾斜的问题。针对这一问题的处理来讲，可以采用在桩前进方向处的锁口位置进行卡板的设置，并在围檩上对桩位置进行预算，便于后续的及时纠正。而在无法避免倾斜状况时，可以利用卷扬机将钢板桩向反方向进行抻拉，并进行锤击操作。

第三，在打入过程中，时常会因基坑工程的构造需求，对改变打桩轴线方向的特殊桩进行配备，也就是转角桩。一般情况下这种转角桩采用的将钢板桩沿中线剖开，之后在依照实际的需求情况进行重组焊接的方式，最终形成钢板桩。

3.钢板桩施工中的注意事项

在钢板桩施工中，主要有以下几个方面的注意事项：

（1）在打桩前，应对每根钢板桩进行细致的检查，并在检查过程中剔除出现严重变形和锈蚀情况的钢板桩。对于不合格的钢板桩来讲再进行相应的处理之后才能进行正常的使用；

（2）在打桩过程中，如果出现桩入土较慢的情况，应在查明具体原因之后，再继续进行打桩操作；

（3）为了保证对钢板桩打设过程倾斜度的有效控制，在打桩时，如果出现倾斜较大无法拉齐调整的情况，应及时进行重新施打；

（4）在钢板桩的施工过程中，为了保证施的安全以及避免出现渗水、流沙等病害的出现，应在施工完按成之后进行相应的排水处理，保证基坑工程具有良好的排水性能；

（5）在基坑工程施工全部完成之后，应在第一时间内进行基坑土方的回填工作，并用碎石或砂土将留下的桩孔填实。

4.结语

综上所述，钢板桩作为基坑工程施工中的重要支护方法，其具有支护、防水等重要作用，其不但能够保证基坑工程的施工安全，还能充分满足基坑工程项目在成本和进度方面的要求，因此钢板桩施工技术在基坑工程中的应用十分广泛。同时因我国现今正在工程建设领域中大力推广节约用地、绿色环保的理念，必然会在一定程度上推动钢板桩这种高效、环保、安全的施工技术在基坑工程中的应用。因此，本文对钢板桩在基坑工程中的施工要点和注意事项进行分析，对其进一步的推广和应用起到了积极的促进作用。

参考文献：

[1]郝书文.钢板桩在深基坑工程中的应用[J].四川水泥,2018(4):271-272.

[2]王承仁.路桥工程施工中基坑钢板桩支护技术的应用[J].工程技术研究,2017(12).

[3]查湘义.钢板桩在基坑支护施工中的应用[J].科技风,2018,No.346(14):102.

论文作者:王杉

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第24期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0b8e10d988376609649c6ed6.html