# 室内装饰装修工程质量控制中应注意的问题岳大飞论文_岳大飞

（南京广博装饰工程有限公司，江苏南京210000）

摘要：在实施修装修施工的过程中，要想确保最后呈现出预期的装修风格与装修质量，就需要在实现完善装修设计的基础上，通过专业的施工技术及环保的施工材料来确保整个节点问题的顺利解决。

关键词：室内工程；装饰装修；质量控制；注意问题

前言

室内装饰装修工程施工质量的控制是一个比较系统的工程，同时也是直接的关系工程整体形象的所在。所以，在对其施工的过程中只有通过全方位以及整体的控制才能够将其施工质量得到保障。

1室内装饰装修工程行业现状问题分析

1.1装修装修材料的质量

目前，在装饰装修材料市场，各类材料的质量良莠不齐，价格也存在较大的差异。就细木工板而言，一些知名企业的产品，外观平整，锯开后，中间层的木条排列整齐，木条间距较小，并采用同一种木质，切割后或使用过程中变形较小，质量好，但价格相应稍高。而一些小企业生产的这类产品，码放在一起时，外观看似平整，和质量合格的同类产品不相上下，但锯开后，则大相径庭，更有甚者，中间层的木条不是同一类木质，切割或在打成家具后会产生严重的翘曲变形，而影响成品的外观质量和装修效果。类似这样的装修材料在市场上也是随处可见，因为价格相对便宜，也受到一些消费者的青睐。

1.2施工质量

据有关施工质量调查资料显示，我国建筑装饰装修工程企业约30×104家，从业人员约1400×104人。除此之外，还存在大量未注册的“个体”装修者。由此可见，施工人员的水平也是参差不齐。而在家居装修中大多数人为了降低装修成本，会选择“个体”装修者，在这种消费需求下，装修质量就很难保证。有不少的“个体”装修者，在施工结束、装修费用付清后，如果装修工程出现质量问题，要让其提供维修则变得很困难，要么联系不上，要么置之不理。至于消费者要维权则难上加难，因为消费者一般与“个体”装修者之间未签定合同，大多数都是口头协议。因此，在选择施工人员时，除了慎重考虑，最好签订协议。

1.3不合格材料的危害

在装修过程中，通常会用到胶合板、细木工板、纤维板、胶粘剂等，如果材料质量不合格，则含有超限量的有毒物质，如甲醛、氨、苯等。甲醛是一种无色、有强烈刺激性的气体，使人的嗅觉异常、刺激、过敏，严重时会导致人体呼吸系统发生病变。在室内装修中，甲醛被称为污染环境的第一号杀手。氨，也是一种具有强烈刺激性的气体，人体吸入大量氨后，会出现流泪、头痛、恶性、呕吐、乏力等不良症状。苯，是一种无色具有芳香气味的物质，主要来自于胶粘剂、家具涂料和内墙涂料等材料。

除上述几种有毒气体外，天然石材、玻璃、陶瓷等装修材料中可能还含有放射性物质—氡，它是一种无色无味的气体，一般聚集在通风不良的环境中，超限量时，对人体的危害极大。装饰装修材料根据放射性水平分为三类：（1）A类装饰装修材料的产销和使用不受限制；（2）B类装饰装修材料不可用于Ⅰ类民用建筑的内饰面，但可用于Ⅱ类民用建筑物、工业建筑内饰面及其他一切建筑物的外饰面；（3）C类装饰装修材料只可用于建筑物的外饰面及室外其他用途。

2室内装饰装修工程质量控制中应注意的问题

2.1装饰材料的选择

装修方案确定后，要从色彩、材料性能、环保等角度综合考虑所选用的装修材料。

2.1.1色彩的选择

装饰装修一方面是为了美化室内环境，起到赏心悦目的质感，另一方面还要经济合理，入住后有舒适感，达到美观与实用的统一。选择装修材料时，要结合装修设计的整体布局，合理选择材料的外观和颜色，做到搭配要协调，否则与装修风格形成较大的反差，而适得其反。如材料颜色的选择，内墙涂料还是以白色为主，也可考虑淡蓝色或淡绿色，以增加室内的舒适感和宁静感。例如，白色和其他家具搭配在一起，都不会形成大的反差，是一种大众化的颜色。再如厨房的橱柜，宜选用冷色调，即使在炎热的夏天，仍然有一种清凉的感觉。象“中国红”，视觉确实很喜庆，也很亮丽，但在夏天，给人一种“发热”、烦躁的感觉，烹煮饭菜时会感觉热上加热。

2.1.2考虑材料的性质

在装修过程中，还存在一些误区，一味地追求美感，而忽略了材料的性能，这样的问题屡见不鲜。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如选择暖气罩的时候，有不少人定做玻璃条作为装饰或采用木花格做暖气罩。用玻璃条或木花格代替一般的金属暖气罩，确实视觉效果比较好，但是这两种材料的导热系数较小，从而影响散热器的散热效果，可能导致增加空调费用。

2.1.3选择绿色环保型材料

在经济合理的前提条件下，尽量选择绿色环保型的装修材料。首选一些知名品牌，但也不要陷入品牌的误区。因为即使是知名品牌，其产品有些适宜公共建筑场所使用，有些产品才适宜家装工程。往往有些消费者盲目地认为只要选对品牌就万无一失了，所以，在选择产品时，要了解材料的性能是否符合家装工程的要求。例如，国标中规定: 民用建筑工程室内用水性涂料总挥发性有机化合物（TVOC）≤200g /L，游离甲醛≤0.1，但公共建筑使用的同类产品其指标和民用建筑用途的有所差别。而许多消费者只要求装修人员必须采用某品牌的产品，却未约定是哪种性能的产品，导致装修人员钻空子的现象时有发生，而消费者却无法维护自己的权益。所以，消费者在指定某品牌的产品时，应索要材料的性能检测报告和合格证书，以确定该材料能否用于家装工程。

2.2室内装饰装修施工技术的应用

建筑的室内装饰装修需要考虑到以上不同类别的装饰装修做法所需要的施工技术以及在施工过程中所需要考虑到的一些相关技术类问题。

2.2.1室内的清水饰面

清水装饰装修是整个装饰装修中较为简单的一种，通过比较少的或是朴实化的建筑装饰装修层来表达整个建筑的室内装饰装修特色。一般而言，建筑的清水装饰装修在进行面层的涂抹时，不会采用较多的色彩和涂料来进行，往往只涂抹一层比较简单的具有保护性作用的土层。 目前，清水类装饰装修普遍针对清水砖墙上面，即室内墙面上。一般使用的范围比较小，但是在细节处理上还是需要有所注意。这类室内装修一般比较简单素雅，墙面和地面往往都只做了基础处理，而没有进行表面的处理。这种装饰装修可以在一定程度上减小装饰装修和结构上的厚重感。

2.2.2室内的抹灰装饰装修

室内装修的抹灰装饰装修是将面层和底层相结合，或者应用于室内功能层中，例如：防水层、隔音层等，不仅能够在天花板和墙面上进行抹灰，还能够运用于地面及平屋面上。抹灰装饰装修的施工需要保证抹灰的尽量均匀和平整，同时要控制抹灰的垂直度。要保证各个抹灰层与基层之间的粘结牢固，无空鼓、起皮等质量缺陷；饰面的表面应当整洁、光滑，接茬部位要平整，线脚应当顺直；要保证孔洞以及管道后的抹灰表面尺寸准确、光滑、整齐。在进行墙体的抹灰之前，首先要对基层进行处理，保证基层的平整程度，如果基层为粘土空心砖，则应当洒水润湿，如果是混凝土墙面，则应当用水泥砂浆进行拉毛处理，并在次日喷水养护，直至砂浆达到强度要求后，方可进行基层打底；如果施工过程中因为找平需要增加抹灰厚度，则应当采取分层分次加厚的方法。

2.2.3室内装饰装修的涂装

室内涂装的底层是抹灰层，涂装法比抹灰类更加复杂，需要在面层和底层中间增加功能层，这样在做法上更加困难。涂装的施工主要通过现浇和涂层的方式，将装饰装修中的颜色与材料等涂装到表面，从而更好地实现装饰装修的效果。涂刷装饰装修工艺主要通过刷浆、油漆以及涂料三种途径来施工，而裱糊类则主要包括干裱和湿裱两种。目前，市面上比较普遍的能够实现这一施工工艺的材料是壁纸和壁布，人们通过室内装饰装修风格及特色等，选择合适的壁纸。在进行涂装的施工时，应注意首先应该对基层进行清洁，保证其平整度以及没有杂质，然后进行刮腻子和磨光磨平的工作，腻子可依基层的颜色加入颜料进行调色。进行装饰装修的涂装应该尤其注意对于成品的保护以及避免成膜时，由于空气的干扰而造成表面的粗糙。

2.2.4室内的粘贴装饰装修

室内的粘贴装饰装修是通过粘贴饰面砖或者饰面板的方式来进行室内装饰装修的施工，一般而言粘贴类的装饰装修可以用于墙面和地面等。粘贴装饰装修施工过程主要通过基层处理—预排—浸泡—粘贴四个步骤来完成施工任务。基层处理就是要对基层进行基本的清理，保证其干净和平整，预排则是通过对需要粘贴的材料进行预先的布置，来保证后期实际操作时，能够合理地保证其位置的正确性，合理控制所需要的砖的数量和搭配。浸泡一般控制在2h左右，并按照相应的比例，调整水泥砂浆比例等，确保粘贴紧实度，尤其是在施工过程中若是遇到开关、管线等情况，需要对砖进行整切，从而保证砖体的完整性。

3结语

在室内装修过程中，只要对材料、施工、验收等环节把好质量关，就可确保装修质量。总之，随着人们对环保、健康意识的不断提高，绿色、节能、环保型的新型装饰装修材料会不断研发出来，从而达到提高建筑舒适度及节约能源的目的。

参考文献：

[1]胡旭东．关于家居工程室内装饰装修问题的思考[J]．现代装饰（理论），2015（24）

[2]郭清格．建筑装饰装修工程施工管理中应注意的问题[J]．科技创新导报，2015（06）

论文作者:岳大飞

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年11月上

论文发表时间:2016/9/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0b9b2fa8fad238148ff68437.html