# 浅谈建筑外墙门窗安装中渗漏原因及处理措施论文_王金英

王金英

摘要：在当前的城市发展建设中，外墙施工是主要的施工环节，在外墙施工中主要存在的问题就是渗漏，要想保证施工质量不受影响，就要明确产生渗漏问题的原因，并且加以防治，这样才能在不断改进中有效的提高施工质量。同时还能对建筑的外观起到促进作用，使其更加美观，在今后的施工过程中，我们要加强防渗漏的施工技术的管理，这样才能不断促进建筑外窗安装技术的进步。本文重点探讨了建筑外窗安装中出现的渗漏原因以及防治措施，希望在今后的施工中加以注意。

关键词：塑钢门窗；安装；防渗漏

在当前的城市发展建设中，随着人们对建筑水平的要求越来越高，施工过程中的存在的问题也愈发凸现出来，要想保证施工质量，就要及时解决其中的质量通病，这样才能保证人们的居住水平变得越来越好。目前建筑施工中，主要存在的问题就是门窗安装的不严格，容易产生渗漏的现象，这一问题看似不严重，但是在实际生活中，如果安装的门窗出现渗水现象，就会影响人们的生活品质。本文以塑钢窗为例，具体分析了在安装的过程中，如何有效提高防水性。

1.塑钢门窗的安装工艺

1.1安装前的准备工作

在对塑钢门窗进行安装之前，首先要进行准备工作，好的开始是成功的一半，只有做足充分的准备，才能促进安装的顺利进行，同时也能有效的提高施工效果。具体的准备工作主要包括以下几个方面，其一是相关管理部门要对整体的结构进行审批，待合格后才能进行门窗的安装。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其二，要对洞口的位置进行细致的检验，保证位于同一水平线上，这样才不会影响门窗的安装，避免产生偏移，影响整体的安装质量。并且还要严格控制洞口的尺寸，过大或过小都会影响门窗的安装，产生裂缝，就会出现我们常见的渗漏问题。所以，在安装才要进行准备工作，保证窗口的对称性，这样才能便于进行铺设，同时还要注意安装门窗的材料要充足。其三，在安装门窗时，要进行放线的施工环节，对这一环节要进行有效的控制，避免影响到外墙的粉刷，从而造成主体结构的质量较低。

1.2施工操作的要点

在安装门窗时，应该对以下几点加以预防。其一是安装点的选择，很多施工人员对细微的问题并不重视，比如连接安装点之间的距离，如果距离过大，就会造成门窗的安装过于困难，并且产生质量方面的问题，所以一定要保证连接点之间的距离不能超过600mm，这样才能在有效的误差范围内进行门窗的安装。其二，将门窗放置在位于洞口的安装线处，将门窗用木楔固定住，防止其随意移动，然后对门窗四周的标高等进行校正，确保各项数值在规定的范围内，并且符合相应的误差标准，待门窗外框安装完成后，还要进一步检验其是否具有灵活性，在完成上述要求后，就可以将木楔移除。其三，安装完门窗之后，我们需要进行墙体的粉刷工作，粉刷墙体的涂料必须要具有防水性，在门窗框的四周涂均匀的涂抹上一层密封膏，进一步加强防水的性能。这样就能够有效的避免门窗渗漏的现象。

2.建筑外墙门窗的安装问题

2.1墙体与附框之间的填塞

在当前的门窗安装过程中，附框的使用较为广泛，使用附框的好处在于能够有效地减少施工所需要的时间，并且能够保护成品不受外界的损害，因此施工人员在施工的过程中，应该重视附框的施工，减少交叉作业对门窗安装工程带来的损害。在当前的门窗安装过程中，主要存在的问题是发泡胶的问题，为了加强粘结作用，通常施工人员要在附框与墙体之间进行打胶处理，但是发泡胶的作用是有限的，反而会影响门窗的防水性，这样一来就会对门窗的质量产生一定影响，起到事倍功半的效果。由此产生的安全隐患，不利于工程的安装。

2.2门窗框的固定

安装完门窗框后，要进行固定处理，固定的方式是多样的，根据门窗类型的不同要选择不同的门窗固定方式，但是这些不同的门窗固定方式都具有相同之处，那就是不能增加门窗框的附加拉力，否则会使门窗产生变形，影响施工质量，产生较为严重的后果。除此之外，门窗框都会受到热胀冷缩的影响，在冬季较紧，而在夏季会变得松弛，所以在安装的过程中，我们要在四周预留出缝隙，这样在产生热胀冷缩的情况下，就会留有余地，确保门窗在合理的范围之中活动，不会出现严重的变形。

3.建筑外墙门窗安装中渗漏的主要原因

一些用户在装修房子时，会在门窗上或者旁边安装排烟孔或者空调，而一旦没有对外墙的开孔处做好防水密封处理的话，就会造成渗漏现象。

铝合金材料是现下建筑外墙门窗的主要材料，一些施工人员在安装铝合金门窗时，往往因施工不当使得门窗出现渗漏问题，具体表现在以下几点：在铝合金窗台的最低处没有安装泄水孔，推拉窗底框的外缘板比内缘板高，使得雨水轻易进入室内；安装窗框时，与墙体的接缝过大，因砂浆与铝合金的柔性密封性较差，膨胀概率大，一旦室内外温差过大，门窗与墙体的连接位置就会裂开，导致渗漏现象；各个铝合金窗框接缝之间没用使用密封胶进行密封，螺钉没有安装密封垫，使得密封不实，雨水就会沿着孔洞或者细缝深入墙体；窗框与墙体的接缝出有灰尘时，没有及时清理，使得两者的黏结不牢固，引起渗漏。

4.建筑外墙门窗防渗漏措施

4.1采用后装式安装工艺

解决精装修高层住宅外墙门窗渗漏的最好方案就是采用后装式安装新工艺。外墙粉刷与面砖粘贴的作业班组，必须认真做好验收交接工作，对结构尺寸偏差大的洞口，必须由前道工序整改到位后重新验收移交；窗周围的面砖粘贴要做到实而不空，并与窗框交接部位的面砖边线控制成直线，并割除突出面砖边线的多余砂浆，与洞口粉刷层成直角，以便于窗框安装和密封胶填打；在砌体外墙窗的周围，应增加100mm厚等墙宽的混凝土加强框，外墙窗洞口四边外装饰向内延伸100mm宽；另外，外装饰是面砖或涂料的，可在外墙门窗洞口成型后直接施工。

4.2门窗上下口节点处理要仔细

门窗上下口处理的好坏直接影响门窗的安装质量，上下口也是最容易渗漏的地方。鹰嘴过小，滴水槽不符合规范要求，均容易使门窗发生渗漏，如果防水环节薄弱，一旦过多的雨水冲击窗子，就会造成渗水。在窗下口的处理过程中，一般也存在以下几种问题：①圆弧做的不规范，造成滞水；②窗台找坡过小造成滞水；③密封膏未按要求进行封堵，甚至采用水泥砂浆进行封堵，造成渗水。

5.结语

理论源于实践，实践又使理论得到了进一步的完善，塑钢门窗的优质和经济性日益为广大开发商所接受，现在的建筑商、房地产开发商和施工单位等都看好钢塑门窗的各项优点，并广泛将其应用到房屋施工中，钢塑门窗的发展前景十分广阔。只有充分利用好塑钢的优势，才能进一步更好的促进塑钢门窗的推广。

参考文献：

[1]杨光明.防水混凝土的渗漏原因分析及控制[J].科学咨询，2012（04）.

[2]沈美珍.建筑外墙防渗漏的施工控制措施[J].建材世界，2013（03）.

[3]刘祥武.住宅建筑施工过程中防渗漏的控制研究[J].科技信息，2006（07）.

论文作者:王金英

论文发表刊物:《基层建设》2016年3期

论文发表时间:2016/5/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0b9f4c0318ce4018e09efc8b.html