# 浅谈市政道路排水系统结构与施工技术研究论文_曾禄

上海城西城建工程勘测设计院有限公司东莞南城分公司 523073

摘要：市政道路的排水系统关系到整个城市的基础设施建设现实中市政道路的排水系统还有很多不完善的地方因此在施工过程中要重点把握施工技术提高排水系统的有效性,并不断优化市政道路的排水系统结构。简述了市政道路基本的排水系统结构，对测量放线、基坑开挖、管材安装、沉泥井、检查井的砌筑施工等排水系统施工技术进行了分析，以期从根本上保障排水系统施工建设的质量安全，从而确保交通运输的通畅。

关键词：市政道路；排水系统；结构；施工

1市政道路排水系统结构

1．1雨水井

雨水井通常又可以被称为雨水收水口，是排水系统中必不可少的一部分，雨水井平篦是市政道路上较为常见的一种雨水井。雨水井一般可以分为两部分，也就是八六式雨水井以及双篦雨水井(带沉泥井)，八六式雨水井尽管沉积淤泥的能力要弱于双篦雨水井(带沉泥井)，但是八六式雨水井的安装更为简便;双篦雨水井(带沉泥井)尽管沉积淤泥的能力要优于八六式雨水井，但是安装过程复杂程度要超过八六式雨水井。

1．2沉泥井

路面通过雨水冲刷往往会沉积下很多淤泥，沉泥井的主要功效以及作用就是贮存以及沉积由于雨水冲刷而出现的路面淤泥。沉泥井作为市政道路工程项目排水系统不可或缺的结构，一般在人行道上方平整度达标以及边石安装完成之后才能够施工，其井盖往往是紧靠边石建设，并平行于步道板。沉泥井上一般会布设检查孔，使相关人员可以下去沉泥井之中，对沉泥井进行清理，避免排水管道发生堵塞问题。

1．3街道排水管道

街道排水管道的主要作用为排水，由于街道排水管道具有该特殊作用，所以其排水管道一定要选择抗腐蚀性高的，同时可以将沉泥井或者是雨水井之中的水排到排水检查井中。街道排水管道的施工应当尤其注意开挖的时间，并在恰当的时间铺设石灰碎石。

2市政道路项目排水系统施工技术

2．1施工开始之前的准备工作

市政道路工程项目排水系统施工开始之前的准备工作一般是由以下几部分组成:第一，准备施工材料、图纸，以及特殊地质条件下的施工方案;第二，要求施工人员做好准备工作。尽管市政道路工程项目排水系统非常看重于施工质量，但是相对而言其施工工艺难度较小，所以对施工人员也没有过高、过于强硬的技术要求;第三，做好施工组织准备工作。因为排水系统施工技术难度较低，同时市政道路工程项目排水系统施工需使用的机械设备有限，所以做好施工组织准备工作难度较小。

2．2测量放线

测量放线施工一般需要通过四个操作步骤完成，也就是:首先，测量技术人员需要以施工设计图纸为基础进行放线操作工作，在放线操作完成之后为了提升控制点的可靠性、科学性以及正确性，测量技术人员还需对放线结果施以严格的核对;其次，放样测量工作完成之后，需选择基准点位置，管道的中线以及井的位置是较为常选择的基准点位置;然后，工程监理人员需全面检查、检测放线结果，以确保最终的放线结果误差保持在规定或合理范围之内;最后，需对井面的高度进行检查，井面的高度一般需要保持在与其所在路面水平的状态。在进行测量放线施工时，一定要注意:必须按照图纸选择放线路径;井的高度必须跟路面相互水平，同时在盖上井盖之后，使井盖略微向下，使雨水能够顺利的流入到井中;由于市政道路工程项目排水系统施工具有一定的特殊性，所以线路的最终状态一定要保持闭合，若已存在闭合误差，需保证闭合误差处在规定允许或合理的范围内。

2．3基坑的开挖

通常基坑开挖又可以被叫做沟槽开挖。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般，基坑开挖施工可分为以下四个步骤:首先对排水管道铺设所在区域的地质条件以及周围路径地形进行考察了解，并着重了解排水管道铺设所在区域已有的管道布置以及分布情况;其次在排水管道铺设施工现场附近挖掘一个临时排水沟，防止工程由于受到雨水或者是地下水的影响而质量下降，另外还需要在排水沟的两侧各建设一个小水堤，保证地表水不会进到基坑之中进而导致工程施工质量以及进度受到不良影响;再次，需进行基坑的开挖。雨水管部分的开挖深度通常不超过3．5m，同时1∶1放坡开挖是常采用的开挖方式;最后，检查以及验收基坑。相关施工人员需对属于自己施工范围内的基坑进行自检，确保误差保持在规定允许以及合理的范围之内。在进行基坑开挖施工时应注意:在进行管道路线铺设施工时，应提前了解重要的路线铺设位置，并在该位置设立较为明显的标志，像光缆所在位置、其他管道位置以及各种重要位置等，防止在施工的过程中由于失误而导致其他重要管线遭到破坏;在进行开挖施工时，需着重注意技术人员与机械设备之间的相互配合。

2．4基础垫层施工

基础垫层主要的施工步骤有:第一，需先测定土压力荷载系统，在土压力荷载系统符合相关规定或要求之后，才能够开始基坑开挖施工，若地基的强度等与相关施工要求不符，则需先对地基进行相应处理，确保地基满足施工要求之后才能够进行基坑开挖施工;第二，测量管基。高密度聚乙烯管道一般需配备粗砂管基，预应力钢盘混凝土管道通常需使用CIO混凝土管基，同时回填的密实度必须超过90%;第三，对管道中心轴线等重要标线进行实地测量，并在测量完成之后，将小木桩等标志物放置于沟底处，以提供给后续施工明显的参照物;第四，使用细砂或者是碎石进行铺底，在铺底完成之后应安装模板，最后进行浇筑施工。

2．5管材的安装

在管沟开挖施工结束之前可以把管材运送到施工现场中，待管材进入到施工现场之后需全面检查管材，主要查看管材是否存在裂缝或者是孔眼漏洞等问题。在管材安装正式开始之前还需以施工图纸为基准对井基、边线以及条基中心线等部位的尺寸以及高程进行检查。除此之外，在进行两管接口时，两个管材的接口部位可能会因为挤压的作用出现大概3cm砂浆凸出接缝问题，若是不对该问题进行及时处理，可能会出现流水断面缩短问题，进而出现杂物堆积堵塞问题，最终导致排水的流速以及通畅性受到不良影响，另外为了防止这种问题出现，在进行管材接口对接安装时，需挤出管材中的多余砂浆，如凸出表面的砂浆，并对管材口抹平。

2．6沉泥井、检查井的砌筑施工

沉泥以及检查井的砌筑施工。在进行砌筑之前首先应将基础杂物清除出去，其次专业的操作人员需要将中心点处找出来，最后以施工设计图为基础开始沉泥井或者是检查井的砌筑施工。在施工完成之后需要检查井壁是否是灰缝饱满的，是否出现裂缝，是否存在空鼓问题，是否存在偏差等等，井底以及井面的标高是否与相关规定要求相符。一个合格的沉泥或者是检查井应当是砌筑误差保持在合理的范围之内，不存在裂缝以及空鼓，同时井壁的灰缝均为饱满的，井底以及井面的标高与相关规定的要求相符合。

2．7回填土方以及石粉

在完成管道以及检查井部分的施工，同时各隐蔽工程已通过验收之后，即可开展回填土方以及石粉施工。一般可选用人工对称分层施工方式对管顶上部50cm以及管沟两侧进行回填，并保证每次填土方厚度应不超过30cm，在回填完成之后还需使用电动打夯机牢固夯实管道两侧所加入的回填土，这样就能够确保管顶上部50cm左右以及管沟胸腔部位的压实度满足规范要求以及相应的设计要求。在使用电动打夯机时，由于管道中的回填土受到打夯机的作用以及自重的影响，容易出现位移情况，为了防止这种问题的出现，在管沟两侧进行回填土施工时，需要均匀、对称的填入回填土，同时在夯实施工时，需要保持管沟左右两侧夯实的力度、次数一致，管顶部超过50cm的部位需要选择推土机进行回填，并且使用压路机对该部位进行碾压。

3结语

排水管道施工作为市政道路排水系统施工的一部分，其施工质量直接影响到市政道路的质量、安全，直接关系到市政道路是否能够正常运行，再加上排水管道建设项目属于系统工程，具有很大的施工难度，以及施工复杂性，所以一定要提升重视排水管道施工的力度。总体而言，市政道路工程排水系统建设一定要做到高速安全施工、保质保量完成，在确保排水系统建设项目施工质量不变的前提下，尽可能的降低施工成本，确保市政道路工程排水系统建设项目顺利完工。

参考文献：

[]1金庆顺.市政道路排水系统结构与施工技术.中国新技术新产品.2016（5）

[2]李学儒.市政道路排水系统简介及其施工方法.黑龙江交通科技2015（15）

[3]杨辉.浅析市政道路排水管道施工技术.科技致富向导2016（09）

论文作者:曾禄

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第14期

论文发表时间:2017/10/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0bad507bca1caccc4edefdd4.html