# 试析长输天然气管道安全运行管理优化论文_胡瑞显

摘要：在我国经济和社会发展中，天然气需求量不断上升，燃气长输管道工程数量明显增多，这一方面为天然气资源的合理利用提供了诸多的便利，另一方面也引发了较多的管道运输安全问题。管道安全运输管理难度明显增大，因此有必要采取有效策略不断加强长输天然气管道运行的安全性。

关键词：长输天然气管道；安全运行；管理优化

引言

随着我国工业化脚步的不断加快，各行各业对天然气的需求量与日俱增，并且在居民生活中使用也越来越频繁。由于天然气的可燃性较强，在运输过程中较容易造成安全事故的发生。长输管道运输方式，相比其它传统交通运输方式，无论在运输效率和运输安全性上，都有较大的提升。但石油天然气管道运输有其特殊性，必须做好管道运行中的安全管理，只有这样，才能最大程度保证天然气的安全使用。

1现代天然气企业生产运行管理的内容

天然气调度是一种行动模式，除了要发布现代天然气企业运行指令和做好生产作业活动监督工作以外，还应该将信息处理中心和数据集散中心的作用充分体现出来。在我国社会经济快速发展过程中，信息技术也越来越先进，这让现代天然气企业调度中心有了很多变化，对天然气调度人员提出了更高要求，需要注重提升其综合素质与专业水平。天然气调度人员需要保持良好的工作作风，认真负责，主动提升自身专业水平，掌握更多通信技术与自动化知识。

当前在现代天然气企业基础设施过程中，信息化管理系统逐步得到了广泛的应用，其中最常见的是SCADA系统，是基于计算机技术的数据监控和采集系统，与其他信息系统相比，SCADA系统在软硬件采集点上优势比较明显。

此外，我国很多现代天然气企业注重自身的效益，将自主开发和引进等方式结合起来，让工业电视监控系统和生产管理系统得到了完善和优化，除了可以让天然气管道分输压力和流量得到有力监控，还能够消除天然气管道运行中的安全隐患，让天然气管理的运行始终保持在稳定、安全的状态。

2天然气长输管道在运行过程中出现的安全问题

现阶段，城市地下管网建设存在面积大、复杂性高等特征，这为天然气长输管道施工带来了较大困难。例如，在天然气长输管道施工前，未对现场施工情况进行详细调查和研究，在出现交叉管道施工时，往往需要重新实行图纸设计和规划，这不仅拖慢了施工进度，也降低了各环节施工的衔接性，影响了天然气长输管道的施工质量和安全。另外，在施工过程中，存在的不规范施工情况，很容易导致管道材质出现不同程度损坏，进而威胁运行安全。

在输气管道施工中，管道之间安全距离设置的合理性也是影响运行安全的主要因素。在燃气管道发生泄漏事故时，如果其与建筑之间的距离较近，则会使燃气顺着管道进入室内，轻则出现一氧化碳中毒，重则会导致爆炸等危险事故发生，威胁人们的生命安全。而如果安全距离设置较远，又会给维修作业带来一定的阻碍，增加维修难度，且在构件运输上，也会因运输路途较远及外界环境的影响，增大构件破损率，进而降低维修质量。在天然气长输管道工程建设中，应注重其与周边植物的安全距离，以免管道施工影响植物根系的发展，削减植物成活率，破坏城市建设的美观性。由此可知，在天然气长输管道施工中，除了要制定科学合理的施工方案外，还需合理设置安全距离，如此才能提高施工质量，增大运行安全系数。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3安全管理对策

3.1完善天然气管道施工设计

因为我国幅员辽阔，所以在天然气进行运输的过程中，所需要铺设的天然气管道非常长，需要途经我国不同的地理环境，所以在多种不同环境下，针对天然气长输管道的施工设计工作需要进行全面的完善。针对上文所述的施工设计过程中所存在的问题，需要进行全面的强化，提升施工设计工作质量。

首先，是针对涂层保护问题。因为天然气长输管道材质属于金属，所以在进行地下埋设的过程中与土壤进行接触会产生一定程度的腐蚀，为了避免其与同行进行接触，需要在金属与土壤之间进行涂层添加。涂层的存在不仅可以隔离土壤与金属，同时也能够为天然气长输管道的电保护法实现提供更好的环境。其次，是阴极保护法和牺牲阳极保护法。所谓的阴极保护法是在天然气长输管道表面上，施加足够的阴极电流然后对腐蚀电流进行破坏，最优效果是使腐蚀电流为零，从而避免天然气管道被腐蚀。而牺牲阳极保护法是将天然气管道和较强还原向金所进行连接，从而形成原电池，拥有较强还原性的金属作为负极存在，会产生非常强烈的氧化反应而消耗，保护管道金属。最后，则是介质腐蚀保护。常见的介质腐蚀保护方法是在天然气管道的内壁增加涂层以及其它的化学药剂，例如合成树脂和环氧树脂等等。

3.2强化试运投产管理

天然气管道项目在投运前，应满足下列要求方可投产试运。①项目合法合规。应取得地方政府立项批复、规划许可、施工许可证、土地使用证、安全验收手续、环境保护验收手续、消防验收手续、职业卫生验收手续等各类手续。取得危险化学品经营资质，压力管道取得使用登记许可，安全附件检定合格。②投运试产方案经过审批。严格审查项目试运投产方案，经过专家充分论证，落实各项措施，确保试运投产的安全。③组织机构健全，规章制度完备，人员持证上岗，应急装备齐全。

3.3调度控制管理

为此，企业应做好长输管道的安全生产控制工作，确保生产调度人员做好管道管理工作，树立科学正确的安全意识理念，对天然气企业生产情况进行全面调查与掌握的基础上，进而保证其所发出调令的科学性与合理性，保证调度管理安全，明确管道调度管理的安全性需求，针对管道运行调度的安全影响因素，就调度管理工作中存在的各种问题进行科学有效的应对与处理，抵制可能存在的安全隐患。

做好长输管道管理工作，应优化管道检查与维护，及时进行管道清理，以避免天然气资源受到管道污染物的污染，保证设备正常运行与天然气资源的正常输送，合理配置天然气资源，保证资源及管道利用率的最大化。企业应当强化对于事故控制管理措施，针对长输管道运输过程中可能遇到的问题进行预测与分析，一旦发现管道运输受到安全威胁，出现异常状态，则应立即采取有效措施排除管道异常，优化应急预案，做好安全事故管理与处理工作，尤其要做好针对管道调度与运行的系统控制及管理措施。

3.4完善协调及沟通工作

企业和政府间高效密切的合作是长输管道安全运行的重要前提。政府工作的顺利开展能够为当地的人民提供更加便捷的服务，且企业的发展也需要政府不遗余力的支持。企业在运营和发展期间，需积极与当地的安监局、建设局和规划局等多个政府机关形成协调合作机制，建立长期有效的运行机制及规则。在工作中严格按照法律规范的要求办事，从而实现长输管道安全管理工作的制度化和常态化发展。

结语

综上，长输天然气管道安全管理日渐受到人们的重视，管理中的影响因素较多，管理人员需要应对多种问题。制定有效的应对措施，充分发挥长输天然气管道安全运行管理的积极作用，如此就可以保证管道的安全运行，提高天然气长输管道运行的效率及经济效益。

参考文献

[1]何松刚.长输天然气管道安全运行管理[J].环球市场，2017(9):303.

[2]孟超.天然气输气管道运行的风险分析与安全保障[J].中国石油和化工标准与质量，2017,37(20):80-81.

论文作者:胡瑞显

论文发表刊物:《科学与技术》2019年14期

论文发表时间:2019/12/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0bba1f8ba9eda0a47fab1363.html