# 机电工程在电力安装过程中的关键作用论文_王立军

(身份证号码：13262419720719XXXX)

摘要：在电力安装过程中认真遵守机电项目的实际规划要求，进一步保证安装操作的安全性与严谨性。对于整体安装操作来讲，工程的专业化水平、标准化操作甚至为了确保其发展而采取的合理规划，都可以推动电力安装，这也是化解安装危机的合理化措施，最终对我国机电建设和电力安装工程的保证不断健全。

关键词：机电工程；电力安装；关键作用

引言

科技的发展不仅提升了人民生活质量，还增强了人们的日常需求。这其中，尤以电力需求为最。各类家用电器的增多，电力需求不断增强。为保证人民生活质量，加强电力安装是必不可少的关键工作。电力安装工程能否高质量完成直接关系着我国人民的电力需求能否满足。所以，机电工程作为电力安装的主要工作，其重要性由此体现。机电工程的严格操作标准和安装程序由此显得更加重要。此外，还需保证机电工程操作的安全性、执行力度以及保密情况，这些对电力安装过程有着极强的推进作用和保证意义。这也是提升和保证我国电力建设的关键因素。

1机电工程发挥的重要作用

1.1占据较大比例

当前，安装过程表现出工期短暂、操作复杂、技术要求高等特点，其中机电工程占有较大比例。安装操作流程实际包括采购、安装、调试设备以及竣工检验等，最终与使用要求相符。在设计实施项目时，安装具体表现为设计照明线路的毛坯阶段，详细设计各类照明设备操作，以及检验项目整体建设、效果和线路设计情况。

1.2规划设计带来的直接影响

在安装操作中，必须安排专业人员实施监管。我国目前高度关注设备安装成本，忽略了安装效果与质量。机电工程是安装操作质量与安全的基础，其对使用电力设备功能造成较大的影响。而在验收工程中需要投入与应用大量能源，必须对其科学应用，从而对操作质量准确判断。在施工操作中，采取责任承包制度，在验收操作中，安排维护人员积极开展业务培训，进一步提升专业操作水平，最终高效有序地开展项目。同时，定期保养维护机电设备。在实施安装项目的前期，制定科学的建设计划、认真检查安全规划以及验收所需的人员和技术、专业水平，这些在一定程度影响了工程的操作，同时也对安装质量进行了有效维护。

1.3控制操作质量，维护项目安全

第一，控制技术。着重控制项目建设内容，保证操作安全与质量，尤其严格监控输入自动化系统流程。第二，严格把关隐蔽工程。在机电工程中包含大量的隐蔽项目，比如电气、排水等。安装整体流程中这部分工程的质量发挥了重要作用，但在验收项目中，时常会忽略这部分隐蔽项目的检验工作。第三，管理质量的核心。在机电工程中出现很多环节的质量管理。相应需要在监控质量的主要部门进行设置，严格监控，积极提升监控水平。这也是消除安全问题、提升质量水平的关键方式。另外，在管理质量过程中采取全新工艺，可以对质量问题及时把握，避免质量问题带来的误工问题。

2电力工程中电气安装技术分析

2.1安装防雷接地装置

防雷概念自从国外引进到现在也有一二十年了，但是真正意识到防雷重要性的人并不多。有些人还认为防雷是可有可无的，被雷击自认倒霉，这种想法是有偏差的。防雷是一个系统工程，不是单独从哪一方面入手就可以解决问题的。简单来说，需要从内部防雷和外部防雷以及接地来整体考虑。为了解决教学楼顶端的避雷带水塔的防雷安全隐患，应在水塔的两旁安装合乎相应标准的避雷设施设备，如设施设备是避雷针，大小型号应为8m。微机房在防雷上也存在安全隐患，必须解决。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆应就近1.5m处开挖3000cm×50cm×50cm槽，每个500㎝打入200cm深的接地体（30cm×30cm镀锌角钢），用40cm×40cm镀锌扁钢焊接贯通涂防锈漆覆盖完成接地装置，接地电阻值≤4欧；用Φ10镀锌圆钢采用了PVC套管工艺做引下线分别将避雷针与接地装置连接。

2.2电缆的安装技术方案与实践要点

在对电缆进行敷设前，应当进行全面检查，桥架应当严格按照规范标准的要求进行安装，电缆通道要保持畅通，不得存在积水，检查金属部分的防腐层，看是否完整，电缆的型号、规格、电压等级是否与设计要求相符，外观有无明显的损伤迹象；电缆的放线盘应当安放妥当，钢轴的强度与长度应当与电缆的重量和宽度相匹配；在终端头附近应当预留出备用的长度，敷设过程中，严禁在电缆中间进行接头；在对电缆进行敷设时，应当确保电缆排列整齐，为防止交叉现象的发生，可对电缆进行固定，电缆拐弯的位置处，应当装设标志牌，并在其上注明线路编号，如果无编号，则应标明其型号、规格、起始地点；在对电缆终端接头进行制作时，要确保绝缘良好，附件的规格应当与电缆相一致，当剥切电缆开始后，应当连续操作直至接头制作完成，由此可缩短绝缘的暴露时间。

2.3配电柜的安装技术要点

（1）基础型钢安装。在对基础型钢进行安装的过程中，要对型钢进行调直处理，随后根据施工图纸的要求进行预制，并在成品上刷图防锈漆；依据施工图纸中给出的具体位置，将型钢架放置在预留的铁件上，然后进行找平、找正，并将型钢架、预埋铁件以及垫片用电焊的方式焊接牢固；基础型钢安装好后，应当与地线进行连接。

（2）配电柜安装。在配电工程中，配电柜应当安装在比较干燥且安全、易操作的区域内，安装过程中，要确保配电柜的底口与地面之间的距离在1.5m，采用明装的方式进行安装的配电柜底口与地面之间的距离应当为1.2m。在对配电柜进行安装时，应当严格按照施工图纸的要求进行布置，将配电柜安放在基础型钢之上，如果是单独的配电柜，只需要找正柜面及侧面的垂直度即可，若是成组的配电柜，应当在安装就位后，先找正两端的，然后再逐台找正，可在找正时用0.5mm的铁片进行调整，需要特别注意的是，每一处最多只能加三个铁片；随后按固定螺孔的尺寸在型钢上进行钻孔；柜体就位，并与基础型钢进行固定，柜體间、柜体与挡板间可使用镀锌螺丝进行可靠连接。

2.4保证电力工程施工安全的技术措施

要改善并加强施工技术的措施，就必须加强对员工的文化水平、从业经历进行调查，摸查清楚工人的认知水平和文化素养，开展有针对性的培训。如果工人文化水平较低，那么就要以典型事故案例教育和考核为主要手段，试卷考核为辅助，并制定年度安全教育培训计划。这一部分是按照国家要求，安监局一定会检查的，同时也是安全教育培训的需要。通过前期调查，搞清楚工人哪些知识欠缺，通过总—分—总形式的培训，也就是典型事故案例提高安全意识、通用安全知识培训和专项安全知识培训提高工人安全技能、最后再进行总结培训，确定教育培训计划。三是制作培训课件，开展培训课件的制作。一定要贴合实际，尽量减少法律法规的教育，比如员工的安全生产权利和义务等，要多用通俗易懂的语言和典型事故案例。可以通过安监总局每年会公布一些，也可以向单位申请购买视频进行培训。播放视频的时候，适当结合实际和影像资料进行一下讲解，不要只看不说。典型事故案例一定要惨烈！一定要温馨！有鲜血的震撼，也要有家人的温馨，努力建成一个拥有技术性、安全性的管理团队。

结束语

综上所述，了解到机电工程本身就属于电力安装的核心部分，保证机电工程整体效果，对于提升电力安装质量起到无可替代的作用。上文通过多个方面分析机电工程在电力安装过程中的关键作用，借以保证电力安装人员对机电工程有一个更深入的了解。

参考文献:

[1]陈桂鑫.建筑机电安装技术研究[J].工程技术研究，2017（2）：80+100.

[2]王博怀，关景伟，孙飞.机电安装工程电气施工质量控制策略探析[J].南方农机，2017，48（4）：186.

[3]赵敬凯.机电安装工程电气施工关键工序控制[J].工程技术研究，2017（5）：80-81.

论文作者:王立军

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0bbfcf7db6b220256f4d4fa0.html