# 关于火力电厂的化学水处理实验刍议论文_雷犁兵

（云南滇东雨汪能源有限公司雨汪电厂 655507）

摘要：针对火力电厂的化学水处理实验技术细节问题，本文首先论述了实验室玻璃仪器清清洗工作的技术实施要点，其中涉及了洗涤剂选择，洗涤操作规程以及洗涤时机选取等三个具体的实务方面，之后针对火力电厂常见玻璃测量仪器的正确使用方法展开了简要的论述，重点关注了量筒和容量瓶的使用方法，仅供参考。

关键词：火力电厂；化学水处理；实验；刍议

在火力电厂的锅炉机组以及发电机组的实际运行过程中，为了防止技术设备的管道组件出现结垢现象，必须严格谨慎地做好火力发电厂的化学水处理工作，并且火力电厂发电设备机组的实际运行实务过程中切实做好电厂生产用水质量状态的动态监督工作，而在相关实务工作的开展过程中，化学水实验工作的准确度以及科学性无疑发挥着重要的制约作用，有鉴于此，本文将针对火力电厂化学水处理实验的相关技术流程问题展开简要的论述分析，预期为相关领域的技术研究人员提供借鉴意义。

一、切实做好实验室中玻璃仪器的洗涤工作

（一）合理进行洗涤剂的选择行为

在通常的情形之下，开展实验室玻璃仪器的洗涤工作，可以选择市场中出售的常规类型的合成洗涤剂。在玻璃仪器的内壁上残留有难容类的化学物质，并且使用常规化的合成洗涤剂无法将其清洗干净时，应当依照实际残留化学物质具备的物理性质，以及化学性质，有针对性选择特有溶剂或者洗涤剂，对相应的残留化学物质进行洗涤处理。

举例论之，在做碘升华实验的过程中，用于盛装碘单质的玻璃仪器内壁必然会残留呈现紫黑色的碘物质，这时应当选择适当浓度的碘化钾溶液，或者是酒精溶液开展清洗操作，而在清洗玻璃仪器内壁附着的银镜物质，应当选择适宜浓度的稀硝酸溶液作为清洗剂。

（二）学习领会科学正确的玻璃仪器清晰操作方法

对于残留有易洗涤化学残留物质的玻璃仪器，比如试管、烧杯，以及烧瓶等，应当采取试管刷蘸取适宜洗涤剂的方式完成相应的刷洗操作，在实际的洗涤过程中，实验室操作人员在进行试管刷的转动以及上下移动洗涤操作的实务过程中，必须切实保障自身在力量运用以及力量控制环节的科学性和适当性特征，切实避免出现的玻璃仪器在洗涤过程中的损坏现象，或者是因为玻璃仪器的损坏而引致洗涤操作人员的皮肤划伤现象。在完成涮洗环节之后，应当使用处于流动状态的自来水对玻璃实验仪器展开彻底的冲洗操作行为，并在冲洗操作结束之后，将玻璃仪器以倒置的方式陈列在仪器陈列架上，并对洗涤结束后玻璃仪器实际具备的洁净程度运用科学的方法进行检验。

对于内壁残留有难以去除化学物质的玻璃实验仪器而言，在运用专门性的溶剂或者是洗涤剂完成残留物质溶解处理之后，首先应当将玻璃实验仪器内部残留的洗涤液或者是溶剂，连同溶解过程中的溶质物质一同移除，并在此基础上针对仪器开展出常规清洗处理操作。

对于部分内部构造相对精细而复杂的玻璃化学仪器，比如容量瓶以及移液管等，本身无法运用常见的清洗毛刷展开清洗实务行为，这时可以选择洗涤液浸洗的方式展开清洗操作，但是在实际开展清洗操作的过程中，应当重点关注清洗操作的科学性以及严谨性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）及时进行玻璃化学实验仪器的清洗工作

在火力电厂化学实验室的日常化运行实务过程中，及时针对已经使用过的化学仪器展开清洗工作，能够有效帮助实验室工作人员，及时对玻璃化学实验仪器内部残留物质的物理性质，以及化学性质展开清晰的认识，并在此基础上，通过科学有效的专业判断行为，选择适当种类的洗涤剂完成相对应的洗涤操作，实现对玻璃化学仪器的有效洗涤工作目标。

从化学实验工作的角度分析，由于部分药品本身能够与玻璃实验仪器产生化学反应，因此开展仪器洗涤工作，对于有效保护化学实验仪器的使用性能，也具备着极其重要的实践意义。

二、学习掌握火电厂常见玻璃测量仪器的正确使用方法

（一）量筒

在实际使用玻璃制量筒对液体化学药品实施量取操作的过程中，应当依照化学实验过程中实际需要的液体药品的体积数值，选择使用能够一次性满足液体取用要求的最小规格的量筒仪器，实现对即将使用的液体化学药品的一次使用取用工作目标。在实际取用液体化学实验药品的过程中，要切实实现量筒仪器与滴管仪器之间的有效配合，避免对药品造成污染。

（二）容量瓶

第一，在实际运用容量瓶实验仪器开展火电厂化学水处理实验操作的过程中，应当通过适当的操作程序检验其是否存在漏水现象。具体的检验操作流程为：向待检验容量瓶内加入自来水，直至容量瓶仪器的标线位置，并将容量瓶的瓶塞改好，使用一只手的食指摁住瓶塞，并用这只手的手指拿住容量瓶的瓶颈上部分，同时用另一只手托住容量瓶的瓶底部分。将容量瓶倒立放置两分钟，如果为感知到容量瓶出现漏水现象，应当将容量瓶仪器正立过来，之后将容量瓶仪器的瓶塞旋转180°，之后重复上述操作，由此可以实现对容量瓶仪器漏水状态的检验目标。

第二，在使用玻璃制容量瓶开展标准溶液的配制工作的过程中，如果实际配备溶液对象的溶质是固态化学药品，应当首先运用烧杯对固态溶质进行初步的溶解操作，在这个过程中，如果溶质的溶解操作过程本身具备一定程度的热效应，应当对初步溶解形成的溶液进行程度相对彻底的冷却操作，之后在将初步溶解作业之后形成的原溶液，在引流棒的科学导引之下转移到待定容容量瓶仪器之中。在实际进行原溶液转移操作的实验过程中，想要将原溶液完整转移到容量瓶中，应当切实将玻璃烧杯仪器的嘴紧位置，紧靠伸入容量瓶内部的玻璃引流棒之上，要切实保障玻璃引流棒的上部位置远离容量瓶瓶口，且玻璃引流棒的下端位置紧靠容量瓶瓶壁位置，在实际进行原溶液转移操作的实务过程中，实验人员应当切实做好自身的力量控制工作，确保实际转移的原溶液能够稳定有序地沿着玻璃引流棒完整准确地流入玻璃容量瓶仪器的承载空间之中。在完成原溶液的转移操作之后，应当将承载原溶液的玻璃烧杯仪器沿着玻璃引流棒逐步上移，最后实现直立状态，之后再将玻璃引流棒沿着容量瓶的内壁缓慢向上移动，最后将玻璃引流棒取出玻璃容量瓶，并直接而迅速地放置到烧杯之内。随后运用玻璃化学仪器清洗瓶冲洗玻璃引流棒和烧杯，在实际开展清洗操作的过程中，应当应手掌的虎口位置紧紧压住玻璃引流棒，并用五只手指抓住烧杯的瓶口，要运用玻璃化学仪器清洗瓶首先对玻璃引流棒实施清洗行为，之后再沿着烧杯仪器的四周位置展开冲洗。运用笔者在这里所叙述的操作方法流程将原溶液从烧杯中转移到容量瓶中，并针对烧杯和玻璃引流帮助展开两到三次的清洗操作，并将清洗残夜全部转移到容量瓶，由此也就得到了处于待定容状态的标准溶液。

结束语：

针对火力电厂的化学水处理实验的技术细节问题，本文选取了两个具体角度展开了论述分析，文中涉及了较多的技术细节，预期为相关领域的技术人员提供借鉴意义。

参考文献：

[1]周建东. 关于火力发电厂化学水处理的探讨[J]. 科技与企业，2015，08：84-85.

[2]马熙华. 电渗析工艺在火力发电厂水处理中应用的探讨[J]. 黑龙江电力技术，1979，02：17-30.

[3]路自强，李玉海，冯学玲. 黄桥热电厂化学水处理系统启动调试[J]. 青海电力，1996，02：40-44.

论文作者:雷犁兵

论文发表刊物:《电力设备》2015年8期供稿

论文发表时间:2016/3/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0bc375a1daa5470426a62230.html