# 某水库建设项目岩土工程勘察中地质灾害危险性评估论文_丁晨,王峰

核工业西南勘察设计研究院有限公司杭州分院 浙江杭州 310030

摘要：大量修建水利工程是地区发展经济的重要措施之一，但大量修建水利工程就会影响到地区生态环境的平衡。所以对修建水库项目的岩土工程勘察，地质灾害危险性评估是水利工程建设可行性研究阶段的重要工作，地质灾害危险性评估不仅仅是为水利工程服务，同时也是保护当地地质环境提供一定的依据。本文就某水库建设项目岩土工程勘察中的地质环境条件进行地质灾害危险性和存在危险性预测评估，并提出合理的预防措施。

关键词：水库；地质灾害；地质

一个地区的经济发展和该地区的水利建设有很大的联系，但水利工程的建设会对当地的生态环境造成至关重要的影响，如对水文、气候、地质、土壤和生物物种等的影响。为此，以某水库建设项目岩土工程为例，系统分析该水库的地质环境条件，然对其进行地质危险现状评估和预测评估，综合分析修建水库的地质灾害的危害程度，并提出相应的预防措施。

1、地质环境条件

1.1地形地貌

该水库地处自西南向东北呈阶梯状倾斜，西南以山地为主，中部以丘陵为主，东北部是低平的冲积平原。但该水库地貌单元多，受构造影响，区域地貌为碳酸盐岩石分布，多溶洞和岩溶地貌。库区两岸山峰圆滑，地形坡度较陡，水库最高点在东部山顶，高程为2452m,最低点位于坝址下游，高为1854m，相对高差为598m，沟谷较为发育，东西两旁河流皆汇入海，呈“U”字型河谷。河谷两岸分布有一级阶地，阶地高于河水面 0.3~0.8m。

1.2 地层岩性

该水库地区地层发育齐全，前四系主要有泥盆系上统、石炭系、侏罗系中统、志留系中统、三叠系中下统、二叠系、白垩系等时代地层。该水库主要分布地层为泥盆系、石炭系、下二叠系；由粉土、粉细砂、石灰岩、黄褐色砂卵石、石英细砂岩、含碎石粉质粘土、亚粘土漂石等组成，岩性岩相变化大，岩土体工程地质性质一般。

1.3 地质构造

水库位于扬子淮地台之钱塘台褶带、地质构造较为发育，受小北东向和北西向断裂的影响，该水库区域的构造以北东向为主，倾向北东向和北西向断裂的基本构造格局。由于受杭垓—长兴复向斜褶皱发育的影响，往北东经梅溪之后被第四系掩盖，所以该水库地质构造较为复杂。

2、地质灾害危险性现状评估

通过现场调查和分析，该水库所在区域的地质灾害类型主要有滑坡、崩塌、地面塌陷、地裂缝等灾害，库区内地质灾害主要就以地面塌陷和滑坡为主。本次评估中调查了滑坡3处，地面塌陷2处，沟谷6条。根据《建设用地地质灾害危险性评估技术要求》（试行）和国务院第394号令公布《地质灾害防治条例》等相关条例，判定该水库建设项目的地质灾害危险性评估为中等。

该水库受湖州-嘉善大断裂和长兴-奉化大断裂的控制，区内地质构造的发育对地质灾害的发生有着密切的关系，区内地层岩性为厚层状砂岩、区内滑坡在土体岩组中占比很大，易产生崩塌、滑坡等。地下水类型主要是孔隙水、裂隙水以及岩溶水三大类，上部透水性好，下部透水性差，导致地下水运动速度缓慢，容易形成滑面；而斜坡由基岩组成，当地表水渗透到隔水层，由于隔水层顶板径流软化隔水层，就会形成滑动面，从而造成滑坡。对于库岸边坡的开挖，很大可能会导致坍塌地质危害，危害性大；而坝址区的开挖，易引发岩溶、断裂破碎带，岩体节理裂隙发育，使得绕坝渗漏的危害，危险性为中等。

该水库有6条冲沟，分别位于工程坝址区、料场区和库区交通路，根据泥石流灾害的易发性评分结构，6条冲沟中有四条属季节性冲沟，发生泥石流程度均为中等灾害。而冲沟沟谷的侵蚀作用明显，但未发现有沟壁垮塌现象。现状下冲沟沟壁植被较发育，残坡积层覆盖缓坡地，带坡度较陡，沟口堆积有松散土体。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、地质灾害危险性预测评估

地质灾害的发展会对水库建设项目带来一定的危险性，而地质灾害危险性预测评估可以对水利工程的建设可能会诱发或加剧地质灾害的危险性评价，从而能更好地解决建设水利过程中所存在的问题，达到有效保护建设项目的安全运行。根据《地质灾害危险性评估技术要求》（试行），地质灾害危险性按其发育程度、危害程度划分为危险性大、危险性中等和危险性小三个等级。

根据现场调查和资料分析，该水库地形坡度陡，大约为5°～45°，受该区域有断裂和褶皱发育，同时又受构造作用和岩溶的影响，地质地貌颇为复杂。岸坡部位引发的地质灾害可能性大，危害性大；而该水库所处区域主要有地面塌陷灾害29处，滑坡灾害22处，但灾害点分布密度不均与，所以潜在的危险性很大。同时人类不合理的活动也会对水库的建设存在一定的危险性，削坡太陡，放炮震动都会引起东面山的地面塌陷，其可能性小，危害性中等。其中水利工程建设过程中大坝坝基河谷部位的开挖，出水渠段，其他施工项目进行等所引发的地质灾害可能性小，危险性中等。同时也不排除在工程建设过程中可能会遭受特殊土地面灾害，可能性小，危险性中等。

在水库运营的过程中，可能会诱发的地质灾害是冲沟产生库区淤积，岩溶诱发局部地面塌陷，断裂活动产生渗漏的危害，可能性小，危害性小。但如果拦河坝由于渗漏问题，可能会导致拦河大坝基础失稳，大坝决堤从而引发洪水或泥石流等地质灾害，其可能性小，危险性中等。

4、地质灾害预防措施

首先，本着以防治为主，认真勘察，合理设计，在施工前加强对地表变形的监测，做好监测工作能避免灾害向更严重的趋势发展。及时发现工程施工中所存在的地质灾害隐患和岩土工程问题。而在施工的过程中，应加强对区域地质环境的保护，减少人为因素所造成的影响。

其次，制定好地质灾害预案和应急方案。在对评估区进行了地质灾害危险性评估之后，也要包括严密的预案和应急方案。例如，对于坝基渗漏问题要重视，加强对坝基的清理，做好防渗处理措施等等。对不同诱发地质灾害的原因和问题，要及时防治；对于库岸边坡容易发生坍塌，滑坡的，要有针对性地对边坡进行防治，合理设计边坡开挖，对岸坡较陡的地段采取相应的工程措施，对岸坡较缓就采取相应的生物措施等等。

最后，坚持生态环境一体化理念，减少人为因素所致的地质灾害。例如，必须要大力开展水土保持，尽最大可能保护沿线植被等重要基础工作；在水库施工结束后，应及时清理沿线的弃料。把施工期间所产生的附属建筑物应填回各料场开挖的弃坑内，恢复破坏的植被，避免人为的地质灾害发生。

结语：

总之，该水库建设环境地质条件复杂，工程地质条件及岩土体工程地质性质较差，滑坡灾害危险性大，其余地区段地质灾害危险性小-中等。在水利工程的勘察和施工中一定要注意科学合理，安全有效的施工，对于所建设区域的地质灾害问题；必须提前与相关部门联系，提前对所存在的问题采取切实可行的防护措施，防患于未然，保证工程质量。

参考文献：

[1]刘健.杭长高速公路北延段岩溶区勘察及岩溶处治方法研究[D].浙江大学，2018

[2]杨恩祈，牛雪妮，魏中林.某水库建设项目地质灾害危险性评估[J].安徽农业科学，2016，44,4):96-99

[3]牛二能，伍波，杨恩祁.某中学建设项目地质灾害危险性评估[J].地质灾害与环境保护，2014，5(4):71-77

[4]欧阳辉.地质危害预测评估及防治措施探讨[J].地球，2014(6):94-95

[5]杨良权，李波，徐鹏，等.普拉水库工程地质灾害危险性评估及防治措施研究[J].科学技术与工程，2013,13（4）：985—994

论文作者:丁晨,王峰

论文发表刊物:《防护工程》2019年20期

论文发表时间:2020/3/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0bc7e0fa32efef3233c058bc.html