# 水利工程中面板堆石坝坝体填筑施工技术论文_李勇

摘要：随着时代的快速进步与社会经济的高速发展，带动力建筑工程大规模的建设，在施工过程中施工技术是保证工程质量非常重要的方式，同时也是施工中非常重要的组成部分，在施工过程中要不断对施工管理经验进行总结，同时对相关的施工工艺要进行不断的提高，这样才能更好的保证施工质量。在水利工程施工中，坝体填筑施工工艺中，混凝土面板堆石坝是非常重要的施工技术，对其进行更好的分析能够更好的保证施工的质量，同时也能更好的保证水利工程的使用效果。

关键词：堆石坝填筑工艺；施工方法

引言

目前，在所有水库施工中，混凝土面板堆石坝是一种主要的施工技术。水库的修建与很多产业息息相关，它既关系着畜牧业、农业又关系着防汛抗旱等工作，因此，我们应该高度重视水库的修建。堆石坝施工技术是经过多年的发展才逐渐形成的，现在已经广泛应用于我国的水利建设中。然而，在很多面板坝中会出现不同种类的损坏，具体可以分为挤压破坏和裂缝两种，有的大坝可能突然出现渗漏，对大坝的安全造成威胁。

1水库混凝土面板堆石坝坝体填筑工艺

1.1坝体填筑施工顺序

在水库大坝施工过程中，一般是在坝基与岸坡工程结束，并且其相应位置的趾板混凝土浇筑完成后，才开始进行坝体填筑施工。但由于汛期影响，坝体填筑工程施工周期短，因而在进行截流后，当排除趾板区各项施工干扰、清理干净其他区域的覆盖层后，可开始进行坝体填筑工程施工。坝体填筑施工一般采取流水作业，根据实际情况将坝面划分为若干施工单元，每个单元分别进行测量控制、运料、卸料、洒水、摊铺以及碾压等工序，尽可能确保各个工序之间不出现中断现象。每个单元以石灰线作为标志，防止出现漏压、超压等现象，以免坝体填筑质量受到影响。

1.2测量控制

在基面处理完以后，要对其进行验收，在验收合格以后要按照必要的设计要求进行测量，然后进行施工放样，这样才能更好的对沉降量进行控制。在进行测量方面要按照设计要求来对坝顶高程进行确定，同时要对断面的情况进行绘图，这样才能更好的对原始记录进行整理，然后进行档案的归档，这样能够更好的在以后对施工情况进行了解，同时，也能更好的在以后的施工中进行必要的总结。

1.3坝料摊铺

坝料摊铺应从填筑区域最低处开始，摊铺方向要与坝体轴线相平行。对于主次堆石、低压缩区料，填筑时采取进占法；对于垫层料、砂砾料、过渡料、小区料和接坡料，卸料时应采取后退法。利用自卸车进行卸料，之后对其进行摊铺，坝料摊铺要求均匀、平整，针对界面分离料以及超径石等问题，应根据实际情况使用反铲挖土机配合人工进行处理。各层坝料铺设完成后，需要对铺料厚度进行检查，保证其符合规定要求。

1.4洒水

一般采用坝面加水和坝外加水等方式，具体应根据不同施工条件布置。洒水主要是为了能充分湿润石料，以便在振动碾强烈激振力的作用下，使块石相互接触部分棱角被击碎从而减少孔隙率，细料充填空隙，以增加碾压的密实度。洒水量以碾压试验结果确定，对于有风化岩的掺配料，应适当增加洒水量，以便使掺配的风化岩料提前湿润软化。

2.5压实

垫层料和过渡料多采用自行式振动碾进退错距法碾压，主、次堆石料和砂砾石料多采用牵坝体分区填筑、碾压施工方法，并提出了坝体填筑中应主要的几个问题。仅供同行参考借引式振动碾碾压，振动碾一般沿平行坝轴线方向行进，靠近岸坡、施工道路边坡处除增加顺向碾压外，多采用液压振动夯加强碾压；主、次堆石料碾压采用进退错距法，错距由振动碾碾子宽度和碾压遍数控制，当振动碾碾子宽度为2m、碾压遍数为8遍时错距一般为25cm。坝坡接触带等大的碾压设备无法到位的区域采用小型手扶式振动碾或液压振动夯加强碾压。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2混凝土面板堆石坝坝体分区填筑施工方法

2.1堆石区填筑

采取自卸车对堆石区填料进行运输、卸料，填筑施工方法则采取进占法。各个料堆之间的间隙最好控制在60cm左右。为方便碾压进行，一般利用推土机进行平仓，确保粒径较粗的石料滚至底部，粒径较细的石料留在面层。按照坝体轴线方向进行错距碾压，行驶速度宜控制在1.5-2km/h，并保证匀速行驶。根据坝料进行分段碾压和分区碾压，每个碾压段之间的搭接距离最好控制在1m以上。同时，还要做好碾压试验工作，在此基础上对碾压遍数、料层铺设厚度等参数进行确定。在铺筑与碾压施工中，应严格控制施工质量，做到层次分明、平起平升。大块石容易在岸坡边缘部位集中，因此，最好采用级配优良、粒径较小的石料作为岸坡周围过渡带填料。

2.2过渡层料填筑

过渡料填筑前，必须把主堆石料上游坡面所有大于30cm的已分离的块石清除干净。该区料最大粒径为30cm，超径料在料场及时解小，填筑时自卸汽车将料直接卸人工作面，后退法卸料，倒料顺序可从两边向中间进行，以利流水作业。过渡料用推土机推平，人工辅助平整，铺层厚度等按规定的施工参数执行，接缝处超径块石需清除，主堆石料不得侵占过渡区料的位置，若出现这一现象，应采用反铲挖除或人工清除。平整后洒水、碾压，碾压采用自行式或拖式振动碾碾压，碾压时的行走方向顺坝轴线来回行驶。

2.3垫层料填筑

在进行垫层料填筑施工前，首先要清理干净过渡料上游坡面的粒径在8cm以上的块石。垫层料的主要成分为级配碎石料和黄砂，拌制工作在料场完成，并使用自卸车进行运输和卸料，卸料区域在垫层区，最后采取推土机配合人工方式进行平整。垫层料的填筑方法与过渡料类似，碾压时需要和同一层的过渡料同步进行。值得注意的是，在碾压垫层料时，振动碾与上游边缘之间的距离应控制在40cm以内，其碾压遍数、速度、洒水量以及铺筑厚度都要按照设计要求。过渡料以及垫层料的填筑施工应与主、次堆石区同步开展。除此之外，在采取分层方式铺筑垫层区时，应对铺筑质量进行检验，检验工具为激光仪或三角尺，检验频率为每2层1次，便于及时对碾压区域进行人工平整。同一层的垫层料、过渡料、相邻主堆石料的碾压工作需同时进行，其填筑顺序以此是主堆石区、过渡层区、垫层区。

3坝体填筑应注意的问题

3.1大坝各区料的界面处理

大坝填筑各区料的交接界面必须注意防止大块石集中，特别是垫层料与过渡料之间、过渡料与主堆石料之间，填筑料的粒径差距较大，采用后退法卸料，填筑时不能有超径石集中。界面上有大块石时，及时采用反铲挖土机或推土机清除，保证主堆石区不侵占过渡区、过渡区不侵占垫层区。

3.2坝体与岸坡接合部的填筑

坝体地基要求不能有“反坡”现象，因此对边坡的反坡部位先进行削坡或回填混凝土处理，坝料填筑时，岸坡接合部位易出现大块石集中现象，且碾压设备不容易到位，造成接合部位碾压不密实。因此在接合部位填筑时，应减薄填筑铺料厚度，清除所有的大块石，采用过渡层料填筑。

结语

在进行水利工程坝体施工的时候，通常要注意的问题非常多，因此，在施工过程中，要对坝体的填筑测量情况进行控制，同时对坝料的运输以及卸料、摊铺和碾压都进行必要的重视，这样才能更好的保证施工的质量，同时在填筑的过程中要对厚度问题进行重视，这样才能更好的保证以后的使用效果。

参考文献

[1]黄仁健.水库混凝土面板堆石坝坝体填筑施工方法.水利科技与经济,2019(9).

[2]张思远.某水利工程混凝土面板堆石坝坝体填筑施工.陕西水利,

2019(1).

[3]刘久才.浅析混凝土面板堆石坝坝体填筑施工技术.科技创新与

应用,2019(5）.

[4]牟声远.高混凝土面板堆石坝安全性研究.2019（05）.

论文作者:李勇

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第24期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0bcc0f8dcb85699ab567fcfd.html