# 电力基建施工现场在线安全管理监控系统论文_薛涛

（国网保定供电公司 河北省保定市 071000）

摘要：电力工程建设项目的生产工作隐藏着巨大的安全隐患，为防止和减少工程建设中生产安全事故，保障施工人员的人身安全和国家财产安全，使基建现场工作有序进行，将现代科技手段与基建现场实际情况相结合，制定出一套安全管理监控系统。平台系统组成如图1所示。

1监控系统

1.1 移动视频监控在施工现场的应用。为了进一步提高现场安全管理，对施工区域的施工人员实行有效管控，在组合场、机炉施工现场、烟囱施工现场等区域安装移动式视频监控摄像头，将视频监控信息上传到“厂区视频监控系统”服务器进行储存，在调度室及安全管理人员的台式机安装客户端，既可以实时显示现场监控动态图像，又可以调取历史信息，进行追忆历史图像记录。

目的：提高安全管理标准，规范施工人员安全行为及监督现场文明施工；有利于厂区调度人员或安全管理人员及时发现问题，进行调度处置；在必要时追忆施工过程的安全情况，对违章行为个人及事件进行追究责任；施工现场安装视频监控对施工人员有震慑作用，使之自觉规范其行为减少违章，减轻安全管理人员的强度。施工现场区域划分进行分区管理。基本施工区域：设备组合场、机炉施工区、除尘施工区、脱硫烟囱施工区、化水施工区等。利用金属围网进行物理隔离，在危险区域内标识或隔离人行通道。同时，物理隔离更有助于限制非本项目施工人员随意出入该区域，降低施工风险。

1.2施工区域门禁管理及道路车辆管理。

实施施工区域门禁管理目的：区域划分及分区管理为安装电子门禁创造了前提条件，安装区域电子门禁更能够控制非本区域施工人员的随意通行，有效阻断非施工人员的进入，降低施工区域风险，控制未遂。利用一卡通门禁管理系统的信息基础开发人员通行管理软件，在电脑显示器或LED大屏幕上实时显示各个区域人员进出信息、旁站到岗报警信息及事件历史追忆查询信息，人员通行管理软件的开发利用为调度室的管理人员及现场指挥提供了信息基础，随时掌握现场各个区域人员到位情况、旁站人员到岗情况及力能分配等，为调度管理人员及现场指挥提供现场第一手基础信息。

1.3施工现场车辆管理：控制施工车辆及特种作业车辆在施工区域通行，对审查合格的施工作业车辆进行发卡授权，允许进入施工区域，否则禁止驶入。

具体控制方法为：1）限制施工作业车辆行驶路径，在道路旁进行标识哪些厂区道路禁止施工作业车辆行驶；2）在进入施工区域道路上安装电动闸杆，对准入车辆读卡放行；3）施工车辆（含特种作业车辆）由相关部门对其年检合格、特种作业证有效、操作人员资质有效等进行审查，合格后发卡授权。

2智能安全带系统

智能安全带是针对施工现场脚手架、高空作业研发的一种安全防护措施。脚手架是基建施工现场中，应用最为广泛、使用最为频繁的一种临时设施，建筑、安装工程都需要借助脚手架来完成，它对工程进度、工艺质量、设备及人身安全起着重要的作用。针对脚手架高空事故进行分析，主要是作业人员安全意识淡薄，自我保护能力差，冒险违章作业。为此特组成智能安全带研发小组，在安全带挂钩上利用磁阻的变化来判断金属物体是否已进入安全钳，通过光电发射和光电接收装置来判断物体是否已进入安全钳内部，在安全钳锁扣的两侧安装金属触点与安全钳本体绝缘，当安全钳锁扣锁住，金属触点导通，利用光电耦合原理，判断触点导通。从而判断安全带是否牢固配挂。

在每个安全带内部设置一芯片，独立编码与每个作业人员的信息相连。在每个作业区内设置信息发射接收系统，当施工人员进入作业区内，信息采集系统自带识别作业人员并激活安全带提醒装置，10～15分钟后，如果安全带已挂牢固，系统认为该施工人员正确使用安全带，否则就发出蜂鸣声，提醒施工人员安全带没有挂好，同时将信息发至调度室，调度室立即通知安全管理人员迅速抵达该施工区域进行监督管理。

3脚手架预警系统

总体方案思路：利用位移传感器进行测量脚手架垂直和水平位移变化量，将该位移变化量转换为电量信号送到位移检测报警装置进行就地显示及其越限报警。同时进行无线发射接收，进行远距离终端报警。如图2所示。

3.1 检测单元：通俗来讲就是传感器，是对脚手架的垂直和水平位移量进行检测的装置，根据脚手架的现场安装状况适宜采用电磁式位移传感器。（电磁位移传感器能够适应露天环境，较电位器位移传感器价格稍高。）

3.2 变送单元：即多通道变送仪器，是由传感器产生的电压量信号转换成标准的4-20mA的信号送至就地多通道记录仪。

3.3 显示报警单元：多通道记录仪接收到标准的4-20mA信号后，在记录仪内部进行A/D转换，通过内部设置高低限报警，位移量达到越限报警值后，由多通道记录仪背后的干接点模块输出开关量报警信号。

3.4 无线发射、接收装置：脚手架位移产生开关量报警信号可以和安全带报警产生开关量信号同步无线发射传输，再由无线接收模块接收开关量报警信号，以实现接收和处理来自各个工位的报警状态，最终达到人机交互，远程监控的目的。如图3示意图。

4.施工过程区域火灾报警系统

在重要施工区域布置火灾报警装置，它与调度室连接，当该区域发生火灾时，迅速发出报警信号至调度室，调度室人员及时发布火灾信息，迅速启动应急预案。避免火灾事故的扩大。

5.结论

按照电力基建现场存在的安全生产问题，防止发生人身和设备损坏事故，保障施工人员和国家财产安全。有助于对基建现场实际情况引起高度重视，提高基建现场的安全意识。

参考文献

[1]供电企业的营配贯通分析及其实践探讨[J]. 尹鹏,腾飞,张东斐.科技创新导报.2016(34)

[2]安徽营配贯通数据采录工具的研究与应用[J].凌松,张莹.中州煤炭. 2016(11)

[3]供电企业营配贯通中难点对策探讨[J]. 屈改娟.中小企业管理与科技(下旬刊).2015(11)

论文作者:薛涛

论文发表刊物:《电力设备》2017年第11期

论文发表时间:2017/8/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0bcfba1806ecc41b42788c75.html